6500 гр. Свиленград, бул. “България” №32, тел: 0379/ 7 43 02, е-mail: obshtina@svilengrad.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ

„Извършване на текущ ремонт  на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”

- Предмет на обществената поръчка – обществената поръчка включва извършване на   хидроизолация на покрива  на  Общинска администрация Свиленград, прехвърляне на покрив с керемиди  на Детска градина "Слънце" – Свиленград и ремонт покрив на  Детска градина "Радост" – Свиленград.

  - Обект:  Хидроизолация покрив сграда Общинска администрация – ремонтът се състои в грундиране на основи , хидроизолация един пласт и др. дейности, посочени в КСС(Приложение 4.1).

Максималната стойност на ремонтните работи е до 12 000 лв с ДДС.

  - Обект: „Детска градина "Слънце" - ремонтът се състои в: препокриване с марсилски керемиди, поставяне на летви под керемидите, поставяне на черна хартия, поставяне на керемиди, обшивка  на комини с поцинкована ламарина и др. дейности, посочени в КСС(Приложение 4.1).

Максималната стойност на ремонтните работи е до 18 000 лв с ДДС.

  - Обект: Детска градина "Радост" - ремонт покрив, включващ: хидроизолация, грундиране, поставяне на улуци от поцинкована ламарина и ламаринена обшивка;покриване с керемиди, поставяне  на  черна хартия и летви под керемидите и др. дейности, посочени в КСС(Приложение 4.1).

Максималната стойност на ремонтните работи е до 12 000 лв с ДДС.

Общата максимална стойност на поръчката за всички обекти е 35 000 лв. без ДДС или 42 000 лв с ДДС.

Забележка: Всеки участник при изготвянето на Ценовото предложение трябва да се съобрази с посочените максимални стойности за всеки обект.

- Основни положения при организацията и изпълнението на СМР.

При извършване на СМР по обектите е необходимо:

- участникът трябва да има технически ръководител (строителен инженер или строителен техник с професионален опит не по-малко от 3 години), който да носи отговорност за качество, количество и срок на изпълнение на поръчката;

- всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл.20, ал.4, т.2, т.4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2// 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от:

- Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;

- Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

- Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените СМР  в 30-дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СРОКЪТ на изпълнение  на поръчката е 2 месеца  от датата на сключването на договора.

Изготвил:.....................................

/Христина Милева/