| Сграда/Адрес | Многофамилна жилищна сграда |
| --- | --- |
| Код по кадастър | ул. "Васил Друмев" №8, гр.Свиленград |
| Въведена в експлоатация | 1984 г. |
| Разгъната застроена площ | 5629 | m2 |
| Отопляема площ | 4394 | m2 |
| Площ на охлаждания обем | 0 | m2 |

| Скала на енергопотреблението по първична енергия | Актуално състояние | След ЕСМ |
| --- | --- | --- |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ | Дял на ВЕИ |
| --- | --- |
| Отопле-ние | Венти-лация | Охлаж-дане | Гореща вода | Осветле-ние | Други |  |
| 68,90% | 0,00 % | 0,00 % | 19,20 % | 2,60 % | 9,30 % | 0,00% |

# Text boxes

за  енергийните  характеристики

на  сграда в експлоатация

Валиден до:

30.10.2018г.

Номер

409ЕВИ008

СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

ДА

НЕ

Актуални енергийни  характеристики

по потребна енергия

Издаден на

30.10.2015г.

-

-

до:

Срок на освобождаване от данък сгради

409/20.04.2015г.

Рег.номер

Подпис, печат

Издаден от

"ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

от:

| Разход на енергия за отопление, вентилация и БГВ | 141,20 kWh/m2 |
| --- | --- |
| Разход на енергия за охлаждане | 0,00 kWh/m2 |
| Общ годишен разход на енергия | 703,61 MWh |
| Емисии СО2 | 268,75 t/год |

A

B

C

C

D

E

E

F

G

… kWh/m2

Съставен на

30.10.2015г.

Съставен от

"ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

2

БАЗОВА  ЛИНИЯ  НА  ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

ЕНЕРГИЙНИ

ХАРАКТЕРИС-ТИКИ

Специфичен разход на енергия

Емисии СО2

Потребна  енергия

Годишен       разход на енергия

Първична  енергия

Актуално състояние

След

ЕСМ

Актуално състояние

След

ЕСМ

По норми при влизане в експлоа-тация

По действа-щите към момента норми

318,31

kWh/m2

202,95

kWh/m2

160,20

kWh/m2

84,80

kWh/m2

0,00

kWh/m2

70,20

kWh/m2

1397,83

MWh

884.20

MWh

703,61

МWh

370.45

МWh

0,00

МWh

308,47

МWh

268,75

t/год.

205.43

t/год.

Нетна енергия

124,50

kWh/m2

49,80

kWh/m2

0,00

kWh/m2

38,50

kWh/m2

ЕНЕРГИЙНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  СГРАДАТА

Енергия от възобновяеми

енергийни източници

1

0,00

МWh

0,00

МWh

… kWh/m2

Ограждащи конструкции и елементи

Наименование

Площ,

Коефициент на топлопреминаване

Действи-телен,

Референ-тен

m2

W/m2K

W/m2K

Стени

2511,00

1,525

0,280

Оценка на състоянието:

Разглеждана сграда е построена и въведена в експлоатация през 1984 г.

Сградата е многофамилна жилищна сграда на 6 етажа (5 жилищни и 1 сутеренен)  и има сглобяема едропанелна конструкция. Покривът е два типа – плосък с въздушна междина и плосък без въздушна междина. Вънншните стени са панел от керамзитобетон с 30 мм топлоизолация в средния слой,  външна/вътрешна мазилка. На част от стените е положена изолация от ЕПС. Дограмата на сградата е дървена, метална и малка част PVC. Подът е неотопляем сутерен и външен въздух (еркери).

3

Съставен на

30.10.2015г.

Съставен от

"ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Прозорци на фасадите

664,20

2,679

1,513

Прозорци на покрива

0,00

0,00

0,00

Покрив

Под

1020,70

1,190

0,249

1029,50

1,167

0,241

ел.енергия

дърва

ел.енергия

бойлери

печки

сплит системи

Системи за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода

Система

Енергиен

ресурс/

вид на генератора

Годишен разход на потребна енергия

Специфи-чен,

Общ,

kWh/m2

kWh

Отопление

Вентилация

Охлаждане

Гореща вода

Отоплителни  денградуси                                                      2292.00

Общ годишен специфичен разход на енергия  за отопление и вентилация

0,0197 kWh/m3DD

Оценка на състоянието:

Сградата няма централна отоплителната инсталация. Част от апартаментите са с печки или локални отоплителни инсталации на дърва с отоплителните тела - алуминиеви, чугунени глидерни и стоманени панелни радиатори, окомплектовани с необходимата спирателна арматура, с термостатични вентили. За част от апартаментите отоплението се осъществява от електрически отоплителни уреди – термопомпени сплит системи и ел.отоплителни печки, конвектори и радиатори. В сградата не e предвидено осигуряването на БГВ да се осъществява от  централна инсталация. Към момента на обследване потребителите използват локални електрически бойлери с различен обем и мощност , монтирани в санитарните възли.  Основният енергоносител за производство на топла вода е електрическата енергия.

42

Съставен на

30.10.2015г.

Съставен от

"ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

14,20

62 207

0,00

0,00

0,00

0,00

110,40

485032

Издаден от

Издаден на

Енергоспестяващи

мерки

Срок на откупу-ване,

год.

Подпис, печат

Съставен от

"ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД            409/20.04.2015г.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ

Инвести-

ции,

лева

Спестена  потребна енергия,

kWh/год.

потребна

Съставен на

30.10.2015г.

52

ПРЕПОРЪКИ:

Да се изготвят технически проекти за прилагане на пакета от ЕСМ

Пакети от мерки

П1= Е1+Е2+Е3+Е4+M5

Мерки по системите

M5 Мерки по осветление

Мерки по огр.елементи

Е1 Топлоизолиране на стени

Е2 Топлоизолиране на покриви

Е3 Топлоизолиране на подове

Е4 Подмяна на Дограма

Спестени

емисии

СО2 ,

t/год.

252522

120816

114960

118873

192420

28832

56315

53842

30,40

4,56

8,90

8,51

10,94

34,92

17,01

18,40

7717

2653

2,17

10,39

614888

334299

54,57

15,17

ПРЕПОРЪКИ: