# ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

# рег.№..............................................

ОБЕКТ: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:	 гр. Свиленград, ул.„Димитър Благоев” № 6-8

Сдружение на собствениците:

„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 6-8– СВИЛЕНГРАД”

"Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

ЧАСТ А „ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА”

РАЗДЕЛ І „ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ”

1.1 Вид на строежа: „Многофамилна жилищна сграда”

1.2 Предназначение на строежа: жилищно

1.3 Категория на строежа: трета категория

1.4. Идентификатор на строежа:

№ на кадастрален район: ....................................................

№ на поземления имот: ……………………….………..…

№ на сградата: ......................................................................

Строително съоръжение: .....................................................

Когато липсва кадастрална карта:.........................................

планоснимачен №: .................................................................

№ на имот: УПИ ХIII - 6209, кв.43, гр. Свиленград

1.5 Адрес: гр. Свиленград, ул.„Димитър Благоев” № 6-8

1.6.Година на построяване: 1981г.

1.7.Вид собственост: ………………Частна собственост………………………..

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8.Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

1.8.1. Вид на промените: частични   преустройства

(реконструкция(в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените: ...........................................................................................

текущи ремонти в самостоятелните обекти- жилища

- остъкляване на балкони

- полагане частично по стени/ отделни части от апартаменти/ на топлоизолация

Апартаменти, в които има извършени промени:

ул. „Димитър Благоев” № 6, вх. А

- Кота +4,16- апартамент 1:

северна фасада- присвоена тераса към трапезария без премахване на съществуваща стена, положена топлоизолация

- Кота +4,16- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени

- Кота +9,70- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени

- Кота +12,47- апартамент 1:

Разширяване на кухня за сметка на килера, функционално изменение на трапезария в спалня и допълнително изграждане на нови стени

- Кота +12,47- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени

ул. „Димитър Благоев” № 6, вх. Б

- Кота +1,38- апартамент 1:

северна и южна фасади- положена топлоизолация

- Кота +1,38- апартамент 2:

южна и западна фасади- положена топлоизолация,

присвоен на запад балкон към спалня със зидария

- Кота +4,16- апартамент 3:

северна и западни фасади- положена топлоизолация

- Кота +6,93- апартамент 3:

северна фасада-присвоен балкон към кухня, без разрушаване на стени, остъкляване със зидария

- Кота +9,70- апартамент 1:

северна фасада-присвоен балкон с частично премахване на стени към кухня , остъкляване със зидария

- Кота +9,70- апартамент 3:

северна фасада- остъкляване на балкон със зидария

- Кота +12,47- апартамент 1:

северна фасада- положена топлоизолация

- Кота +12,47- апартамент 3:

северна фасада-остъкляване на балкон със зидария

ул. „Димитър Благоев” № 8, вх. А

- Кота +1,38- апартамент 1:

северна фасада- присвоена лоджия, остъклена със зидария

- Кота +1,38- апартамент 2:

- Южна фасада- има изградена пристройка към кухнята, която е с частична топлоизолация. Допълнително пристроена тераса към дневната с навес

- Кота +1,38- апартамент 3:

северна фасада-присвоена лоджия, остъклена със зидария,Има функционална промяна на помещенията- кухнята е превърната в спалня, а кухнята е изместена в дневната; положена топлоизолация по северната фасада

- Кота +4,16- апартамент 1:

Северна фасада- остъклена лоджия със зидария

- Кота +4,16- апартамент 3:

Северна фасада- положена топлоизолация

- Кота +6,93- апартамент 3:

Северна фасада- положена топлоизолация

- Кота +9,70- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, положена топлоизолация

- Кота +9,70- апартамент 3:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, остъкляване със зидария,положена топлоизолация

- Кота +12,47- апартамент 1:

северна фасада- остъкляване на лоджия със зидария

- Кота +12,47- апартамент 2:

Дневната е разделена на две части посредством стена с дървена дограма.

- Кота +12,47- апартамент 3:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня остъкляване със зидария, положена топлоизолация

ул. „Димитър Благоев” № 8, вх. Б

- Кота +1,38- апартамент 2:

северна и южна фасада- положена топлоизолация

- Кота +4,16- апартамент 2:

Северна фасада- присвоена тераса към трапезария със зидария, положена топлоизолация

Южна фасада- частично положена топлоизолация

- Кота +6,93- апартамент 1:

Северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята

Южна фасада- лоджията е присвоена към дневната, остъклена със зидария

- Кота +9,70- апартамент 1:

Северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята

- Кота +9,70- апартамент 2:

Северна фасада- терасата е остъклена със зидария

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т.3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл.151, т.4 ,5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: няма

1.9.1.Инвестиционен проект –не е запазен

1.9.2. Разрешение за строеж- няма запазено

1.9.3. Писмо за преустройство (писмо виза за проектиране):   няма

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ………… и заверена на ……………………

1.9.5. Констативни актове по чл.176 ал. 1 от ЗУТ: не е запазен

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ  № ………….. съставен от ………..

1.9.7. Разрешение за ползване № …………… издадено от ………..на …, гр……………-няма документ

1.9.8. Удостоверение за търпимост №.............................от ...............г., издадено от.....

1.9.9. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа:……………

РАЗДЕЛ II „ОСНОВНИ ОБЕМНО ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ “

2.1. За сгради:

Многофамилната жилищна сграда, ситуирана на  ул. „Димитър Благоев” № 6-8, гр. Свиленград,  Община Свиленград, се състои от 2 секции – общо 4секции (входа), които са проектирани  на деформационна фуга една спрямо друга, допрени една до друга по дължина на улицата. Теренът, върху който е ситуирана сградата, е равен.

Секциите (входовете) са пететажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки. Проектирани са асансьорни шахти, в които са инсталирани и въведени в експлоатация асансьорни уредби.

Достъпът до жилищните входове е от северозапад, откъм улицата. Пред сградата е обособена малка цветна площ.

Брой етажи – пет броя надземни жилищни етажа при  четирите секции, полувкопан етаж с мазета и бомбоубежища и един подпокривен изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

По време на експлоатацията  на  сградата на ул. „Димитър Благоев” № 6-8  част от балконите и лоджиите са  остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на  светлата площ на кухните, има и пристройки на първия етаж, които са част от апартаментите.

„Димитър Благоев” № 6, секция „А” съдържа следните обекти:

10 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на 5 жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

12бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво и с бомбоубежища .

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

„Димитър Благоев” № 6, секция „Б” съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на 5 жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

15бр. Складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво и с бомбоубежища.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

„Димитър Благоев” № 8, секция „А” съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

19бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см  и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

„Димитър Благоев” № 8, секция „Б” съдържа следните обекти:

10бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на 5 жилищни етажа, по 2 апартамента на етаж.

12бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво и с бомбоубежища.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105 см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Съдържание по нива:

„Димитър Благоев” № 6, секция „А”:

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  . складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, трапезария, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

„Димитър Благоев” № 6,секция „Б”

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  20 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 , Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

Апартамент 1  включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, три балкона, три спални, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, дневна, балкон, кухня, баня с тоалетна.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

Този етаж е еднакъв с втори жилищен етаж, следователно съдържа: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +4,16.

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

Този етаж е еднакъв с първи жилищен етаж, следователно съдържа: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38.

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Този етаж е еднакъв с първи жилищен етаж, следователно съдържа: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38.

Етажите съдържат: стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,21 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

„Димитър Благоев” № 8, секция „А”

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота ± 0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, кухня, балкон, спалня, дневна, балкон 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, баня, кухня, балкон, спалня, дневна.

Апартамент 3 включва: коридор, баня с тоалетна, кухня, спалня, дневна и балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първия жилищен етаж , следователно съдържат: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

„Димитър Благоев” № 8, секция „Б”

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  20бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота ± 0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, трапезария, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,21 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

2.1.1 Площи:

1.Основни обемнопланировъчни и функционални показатели :

ЗП на № 6, вход „А”

ЗП I етаж -  216.1 м2

ЗП II етаж – 214.5 м2

ЗП III етаж - 214.5 м2

ЗП IV етаж - 214.5  м2

ЗП V етаж -   214.5 м2

РЗП без сутерен –1074.1 м2

ЗП  сутерен– 205.9 м2

РЗП включително сутерен –1280.0м2

ЗП на № 6, вход „Б”

ЗП I етаж -  216.1 м2

ЗП II етаж – 256.5 м2

ЗП III етаж - 256.5 м2

ЗП IV етаж - 256.5  м2

ЗП V етаж -   256.5 м2

РЗП без сутерен –1026 м2

ЗП  сутерен– 233.7 м2

РЗП включително сутерен –1259.7м2

ЗП на № 8, вход „А”

ЗП I етаж -  230.1 м2

ЗП II етаж – 216.5 м2

ЗП III етаж - 216.5 м2

ЗП IV етаж - 216.5  м2

ЗП V етаж -   216.5 м2

РЗП без сутерен –1096.1 м2

ЗП  сутерен– 216.4 м2

РЗП включително сутерен –1312.5м2

ЗП на № 8, вход „Б”

ЗП I етаж -  216.1 м2

ЗП II етаж – 214.5 м2

ЗП III етаж - 214.5 м2

ЗП IV етаж - 214.5  м2

ЗП V етаж -   214.5 м2

РЗП без сутерен –1074.1 м2

ЗП  сутерен– 205.9 м2

РЗП включително сутерен –1280.0м2

2.1.2. Обем:

- ул. Д. Благоев” № 6, вх. А

297525,7 м3

53225,15 м3/обем сутерен/

- ул. Д. Благоев” № 6, вх. Б

284202,0 м3

60411,45 м3/обем сутерен/

- ул. Д. Благоев” № 8, вх. А

303619,7 м3

55939,40 м3/обем сутерен/

- ул. Д. Благоев” № 8, вх. Б

297525,7 м3

53225,15 м3/обем сутерен/

Застроен общ обем-1182873,1 м3/без сутерен/

2.1.3. Височина;  кота било +17.00 м, брой етажи –пет

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

Сградни инсталации: водопроводна, канализационна, електро;

Сградни отклонения: водопроводно, канализационно, кабели НН;

ЧАСТ „ВиК”:

Сградата е изградена по метода ЕПЖС. Състои се от 4 секции по 5 етажа, с по три апартамента на етаж.

Водопроводните връзки във всяка секция са  Г 2”. Трите от изток на запад са захранени с вода от северната улица, а четвъртият, „най западният”, е водоснабден от тупиковата улица от юг.

Всички водопроводни връзки са 2“. Общите водомери са в избите.

Водопроводната инсталация е еднотръбна, частично изолирана с въже стъклена вата и лента СИЛ. Намира се в добро състояние, изключение са  спирателните кранове, които са за подмяна. Не се забелязват течове от водопровода. Топлата е от индивидуални ел. бойлери.

Всяка секция има по две канализационни включвания към уличния канал, преминаващ по улицата от север.

Канализация – вертикални клонове и апартаментни разводки РVС тръби. Хоризонтална канализация – каменинови тръби под пода на сутерена.

Ревизионни шахти – в коридорите на избата.

Канализацията по етажите е в общо добро състояние и течове няма.

Изключително проблемна е канализацията в сутерена. От огледа и по сведения на живущите, мазетата се наводняват при всеки по-значителен дъжд – по няколко пъти в годината. Това се дължи преди всичко на проблеми в уличната мрежа, която явно е с нисък капацитет и при валеж не може да поеме дъждовните води.

ЧАСТ „ЕЛЕКТРО и АСАНСЬОР":

гр. Свиленград, ул.”Димитър Благоев” №6

Електрозахранването на сградата се осъществява, съгласно сключените договори на собствениците, с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД посредством две постоянни електрически линии – от разпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към Главните разпределителни табла   / ГРТ/ на двата  жилищни входа на сградата.

# Сградата е панелна, пет етажна с избен етаж, състояща се от два жилищни входа. Във всеки вход в избата срещу входната площадка е ситуирано Главното разпределително ел.табло  /ГРТ/ за съответния вход. Таблата се експлоатират и обслужват от собствениците на сградата. Таблата са коректно заключени и обезопасени. В тях са монтирани главният прекъсвач на сградата, захранването на асансьорната уредба, както и захранването на осветлението в общите части на жил.вход и автомата за стълбищно осветление.  Електромерите и главните предпазители  на всички самостоятелни обекти в сградата са монтирани в електромерни табла, разположени на стълбищните площадки, на съответните етажи. Главните предпазители в електромерните табла за всички самостоятелни потребители са с номинален ток 50А. Електромерните табла се поддържат от  „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.  Собствениците на жилища в обследваната сграда нямат достъп до тях.

# От главното разпределително табло към всеки самостоятелен потребител се подаден изолиран, двужилен захранващ кабел със сечение 4/6 кв.мм.

# Силова и осветителна инсталации на сградата: Електроинсталацията на цялата сграда не е подменяна до сега. Електрическите, захранващи, силови и осветителни линии са двупроводни. Електроенергията в сградата е разпределена посредством  апартаменти табла. Апартаментните електрически табла са от старата номенклатура с порцеланови, винтови предпазители без дефектнотокови защити.  Електрическите кръгове в апартаментите са от смесен тип: силови с осветителни. Кабелните линии са изградени от двужилен проводник със сечение под 2кв.мм. В жилищата има малък брой подменени ключове и контакти. Не са подменяни апартаментните електроинсталации. Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

# Стълбищното осветление и осветление в общите части на входовете е непроменено от изграждането на сградата: изградено е от двупроводна линия изхождаща от ГРТ, автомат за стълбищно осветление, ключове и лампи с нажежаеми жички. В общите коридори на избите  осветлението работи.

# Евакуационно осветление: Няма налично.

# Заземителна инсталация: Не е подменяна от изграждането на сградата. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, при които се вижда, че инсталацията е компрометирана.

# Мълниезащитна инсталация: Състои се от мълниеприемна мрежа, мълниеотводни спусъци от бетонно желязо и заземителни колове. Мълниеприемната мрежа е повредена. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, от които е видно, че инсталацията е компрометирана.

# Охранителна система на сградата: не е налична

# Контрол на достъпа: Входовете се заключват със секретен ключ. Няма изградена електронна система за достъп.

# Домофонна система: Няма налична.

# Асансьорна уредба: Всеки вход се обслужва от един асансьор. Машинните отделения на уредбите се помещават в подпокривното пространство в отделно помещение. Асансьорните уредби са  с капацитет за 4 лица, до 320кг.

ул. „Димитър Благоев” №8

Електрозахранването на сградата се осъществява, съгласно сключените договори на собствениците, с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД посредством две постоянни електрически линии – от разпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към Главните разпределителни табла   / ГРТ/ на двата  жилищни входа на сградата.

# Сградата е панелна, пет етажна с избен етаж, състояща се от два жилищни входа. Във всеки вход в избата срещу входната площадка е ситуирано Главното разпределително ел.табло  /ГРТ/ за съответния вход. Таблата се експлоатират и обслужват от собствениците на сградата. Табла са коректно заключени и обезопасени. В тях са монтирани главният прекъсвач на сградата, захранването на асансьорната уредба, както и захранването на осветлението в общите части на жил.вход и автомата за стълбищно осветление.  Електромерите и главните предпазители  на всички самостоятелни обекти в сградата са монтирани в електромерни табла, разположени на стълбищните площадки, на съответните етажи. Главните предпазители в електромерните табла за всички самостоятелни потребители са с номинален ток 50А. Електромерните табла се поддържат от  „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.  Собствениците на жилища в обследваната сграда нямат достъп до тях.

# От главното разпределително табло към всеки самостоятелен потребител се подаден изолиран, двужилен захранващ кабел със сечение 4/6 кв.мм.

# Силова и осветителна инсталации на сградата:Електроинсталацията на цялата сграда не е подменяна до сега. Електрическите, захранващи, силови и осветителни линии са двупроводни. Електроенергията в сградата е разпределена посредством апартаменти табла. Апартаментните електрически табла са от старата номенклатура с порцеланови, винтови предпазители без дефектнотокови защити.  Електрическите кръгове в апартаментите са от смесен тип: силови с осветителни. Кабелните линии са изградени от двужилен проводник със сечение под 2кв.мм. В жилищата има малък брой подменени ключове и контакти. Не са подменяни апартаментните електроинсталации. Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

# Стълбищното осветление и осветление в общите части на входовете е непроменено от изграждането на сградата: изградено е от двупроводна линия изхождаща от ГРТ, автомат за стълбищно осветление, ключове и лампи с нажежаеми жички. В общите коридори на избите  осветлението работи.

# Евакуационно осветление: Няма налично.

# Заземителна инсталация: Не е подменяна от изграждането на сградата. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, при които се вижда, че инсталацията е компрометирана.

# Мълниезащитна инсталация: Състои се от мълниеприемна мрежа, мълниеотводни спусъци от бетонно желязо и заземителни колове. Мълниеприемната мрежа е повредена. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, от които е видно, че инсталацията е компрометирана.

# Охранителна система на сградата: не е налична

# Контрол на достъпа: Входовете се заключват със секретен ключ. Няма изградена електронна система за достъп.

# Домофонна система: Няма налична.

# Асансьорна уредба: Всеки вход се обслужва от един асансьор. Машинните oтделения на уредбите се помещават в подпокривното пространство в отделно помещение. Асансьорните уредби са  с капацитет за 4 лица, до 320кг.

След извършени електрозамервания от лицензирана електролаборатория бяха предоставени следните сертификати и протоколи, а именно:

- Сертификат за контрол № 1490/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Протокол за контрол № 1490/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Сертификат за контрол № 1489/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Протокол за контрол № 1489/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Сертификат за акредитация на „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

ЗАКЛЮЧЕНИЕ /ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ/ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ КОНТРОЛ:

- За мълниезащитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър   Т4, Т5 и Т7 са в съответствие, а на Т1, Т2, Т3 и Т6 не са в съответствие  с изискванията на Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г.

- За защитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър   не са в съответствие  с изискванията на Наредба № 3, ДВ, бр. 90,91/2004 г., Наредба 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.

ЧАСТ „ОВ и ТИЕС”

Многофамилната жилищна сграда се намира на ул. „Димитър Благоев” № 6-8, гр. Свиленград,  Община Свиленград.

Секциите (входовете) са пететажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки.

Стълбищните клетки чрез прозорци имат директно осветление и вентилация.

Сградата не е газифицирана.

# Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

По време на експлоатацията  на  сградата на ул. „Димитър Благоев” № 6-8  част от балконите и лоджиите са  остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на  светлата площ на кухните, има и пристройки на първия етаж, които са част от апартаментите.

ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ:

Сградата се състои от четири  входа (№6-вх. А, вх. Б, №8-вх. А и вх. Б) отделени един от друг чрез деформационна фуга. Всяка от четирите секции на едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията  изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон. Сградата е построена 1981г.

По данни от собствениците сградата е въведена в експлоатация през 1986 год. (№8-вх.А и вх. Б) и през 1987 год. (№6-вх.А и вх. Б).

Основни характеристики на продуктите свързани с пожарната безопасност на строежа: настилките в стаите са основно от ламиниран паркет и теракота/гранитогрес. Стълбищата са с мозайка. Подовете на обслужващите помещения и санитарните възли са от теракота. Стените на помещенията са боядисани с латексови бои. Таваните също.

Сградата не е газифицирана.

Сградата има пряк достъп до съществуващата улична инфраструктура на  гр.Свиленград. Евакуацията на намиращите се в сградата се осъществява през стълбищната клетка. Тя разполага с един евакуационен изход директно на нивото на терена.

Клас на функционална пожарна опасност:

Сградата според класа и вида на изпълняваните функции и характеристиката на пожарната опасност се приравнява съгласно Наредба №Iз- 1971 за "Строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" към клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф 1.3.

Помещенията на сградата по отношение на ел. съоръженията принадлежат към местата от първа група "Нормална пожарна опасност".

Електро съоръженията в помещенията са в нормално изпълнение съгласно Наредба №3 от 09.06.2004 год. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии и на Наредба №. 4 от 2003 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

Степен на огнеустойчивост: предвид изграждането на сградата от:

-носещи стени от стоманобетонови панели

-плочи – стоманобетонови панели

-неносещи стени от стоманобетонови панели и обикновени измазани тухли.

Същата се определя като II степен на огнеустойчивост.

Покритията на вътрешни стени, тавани и подове:

-вътрешните стени - строителни продукти с клас А1-А2 по реакция на огън, боядисани с латекс;

-тавани - строителни продукти с клас А2 по реакция на огън;

-подови покрития :

-стаи – паркет, мокет -  клас Р по реакция на огън;

-бани и складови помещения - теракота с клас А1 по реакция на огън;

-врати - дърво с клас F по реакция на огън.

Евакуацията се извършва по стълбището. По етажите има изнесени предмети и битови уреди, които биха затруднили лесната евакуация на хората.

Пожароизвестителна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Система за пожарогасене към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Предвидено е димо и топлоотвеждането при пожар да се осъществява от прозоречните отвори и вратите. Вътрешна противопожарна водопроводна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Евакуационно осветление – сградата не разполага с такова.

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)

2.2.2. Габарити(височина, широчина, дължина, диаметър и др.)-

2.2.3.Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.) –

2.2.4. Сервитути:

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа..............................................................................

2.3.1. ..................................................................................

2.3.2. ...................................................................................

РАЗДЕЛ III „ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Сградата се състои от четири  входа (№6-вх. А, вх. Б, №8-вх. А и вх. Б) отделени един от друг чрез деформационна фуга. Всяка от четирите секции на едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията  изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон.

ул. „Димитър Благоев” №6 вх. А: Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +4,16- апартамент 1: северна фасада- присвоена тераса към трапезария без премахване на съществуваща стена, положена топлоизолация;

- Кота +4,16- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени;

- Кота +9,70- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени;

- Кота +12,47- апартамент 1: разширяване на кухня за сметка на килера, функционално изменение на трапезария в спалня и допълнително изграждане на нови стени;

- Кота +12,47- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени.

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

ул. „Димитър Благоев” №6 вх. Б:Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е ремонтирана частично, но цялостното и състояние е компрометирано, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +1,38- апартамент 1: северна и южна фасади- положена топлоизолация ;

- Кота +1,38- апартамент 2: южна и западна фасади- положена топлоизолация, присвоен на запад балкон към спалня със зидария;

- Кота +4,16- апартамент 3: северна и западни фасади- положена топлоизолация;

- Кота +6,93- апартамент 3: северна фасада-присвоен балкон към кухня, без разрушаване на стени, остъкляване със зидария;

- Кота +9,70- апартамент 1: северна фасада-присвоен балкон с частично премахване на стени към кухня , остъкляване със зидария;

- Кота +9,70- апартамент 3: северна фасада- остъкляване на балкон със зидария;

- Кота +12,47- апартамент 1: северна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +12,47- апартамент 3: северна фасада-остъкляване на балкон със зидария;

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

ул. „Димитър Благоев” №8 вх. А:Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. На първи етаж, в левия апартамент терасите са приобщени към  вътрешните помещения чрез изграждане на допълнителна конструкция.

При приобщаването на едната тераса са доизградени две стоманобетонни колони 25/25см стигащи до горна новоизградена стоманобетонна плоча (покрив над приобщеното помещение). При другата тераса допълнителната конструкция представлява дървен навес и диагонални метални подпори (откоси) подпиращи съществуващата плоча на балкона. И двете пристройки са в много добро състояние и са изпълнени надеждно конструктивно, което гарантира тяхната безпроблемна  бъдеща експлоатация.

Стълбищната клетка във входа е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е ремонтирана частично, но има участъци и детайли от покрива със стара и компрометирана хидроизолация. Констатирани са течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +1,38- апартамент 3: северна фасада-присвоена лоджия, остъклена със зидария,Има функционална промяна на помещенията- кухнята е превърната в спалня, а кухнята е изместена в дневната; положена топлоизолация по северната фасада;

- Кота +4,16- апартамент 1: северна фасада- остъклена лоджия със зидария;

- Кота +4,16- апартамент 3: северна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +6,93- апартамент 3: северна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +9,70- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, положена топлоизолация;

- Кота +9,70- апартамент 3: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, остъкляване със зидария,положена топлоизолация;

- Кота +12,47- апартамент 1: северна фасада- остъкляване на лоджия със зидария;

- Кота +12,47- апартамент 2: дневната е разделена на две части посредством стена с дървена дограма;

- Кота +12,47- апартамент 3: северна фасада- присвоена лоджия към кухня остъкляване със зидария, положена топлоизолация.

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

ул. „Димитър Благоев” №8 вх. Б:Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е ремонтирана, но има участъци и детайли от покрива със стара и компрометирана хидроизолация. Констатирани са течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +1,38- апартамент 2: северна и южна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +4,16- апартамент 2: северна фасада- присвоена тераса към трапезария със зидария, положена топлоизолация. Южна фасада- частично положена топлоизолация;

- Кота +6,93- апартамент 1: северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята. Южна фасада- лоджията е присвоена към дневната, остъклена със зидария;

- Кота +9,70- апартамент 1: северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята;

- Кота +9,70- апартамент 2: Северна фасада- терасата е остъклена със зидария.

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

Външният оглед на едропанелната конструкцията на сградата показва добро изпълнение на елементите, с незначителни нарушения и обрушвания по време на експлоатацията. По време на огледа не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на изминали експлоатационни събития. Във всички секции в апартаментите има пукнатини в мазилката при връзка между съседни стенни панели. В сутерена и в пространството между таванската и покривната плоча има видима корозирала армировка. По фасадата на сградата има компрометирани участъци и  частично разкрити връзки между фасадни панели, от където има опасност за навлизане на влага и компроментиране на дюбелните връзки.

Не са констатирани неблагоприятни слягания в земната основа около фундаментите на носещата конструкция. Процесите на консолидация в почвата са затихнали и не се очакват бъдещи деформации в земната основа.

Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. При саниране и реконструкция на сградата да се обърне специално внимание на всички дюбелни връзки и да се защитят от навлизане на влага.

Използвани материали :

- Подложен бетон – БМ100

- Основи и стени – БМ150

- Панели БМ 200

- Стомана АІ - Rа=2250кг./кв.см.

- Стомана АІІ - Rа=2700кг./кв.см.

Панелите са специфицирани като: подови, фасадни, разпределителни, готови санитарни кабини, покривни.

Конструкцията на сградата отговаря на :

-  „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране” – 1979г;

- „Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” – 1967г.

- „ Правилник за строителство в земетръсни райони’’-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г.;

-  „Изчисляване на строителните конструкции и земната основа. Основни положения за проектиране” - 1964 г.;

-  Типова номенклатура за изпълнение на сгради по ЕПЖС строителна система

2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа

Конструкцията на сградата е проектирана преди 1987г. и по смисъла на  „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” e „неосигурена сграда”. Конструктивните елементи са оразмерени съгласно „Правилник за строителство в земетръсни райони-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г.”   и отговарят на нормативните изисквания заложени в този правилник. Конструкцията на сградата  е в експлоатация над 30 год. При конструктивното обследване не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.  Конструкцията е преживяла няколко земетресения, без да се развиват в нея видими повреди от тях. По време на експлоатация са спазени следните критерии:

- извършените промени в експлоатационните условия и въздействия могат да се поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на строителната конструкция;

- промените в масата на сградата са незначителни (с не повече от 5% от масата на всяко етажно ниво);

- допълнително направените отвори в неносещи преградно-разпределителни стени не водят до съществени промени (с повече от 5%) в изчислителната коравина и дуктилност на съществуващата конструкция.

- настъпили други промени (отклонения в проектните кофражни размери и армировка, повреди от корозия, деформации на земната основа и др.) в сградата отговарят на изискването за относителна неизменяемост на носещата способност, коравина и дуктилност на конструкцията.

Предвид горепосочените критерии и тяхното спазване по време на експлоатационния срок, може да се приеме, че са налице несъществени изменения в конструкцията на сградата (чл.6 ал.3 от  Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г ).

Конструкцията на сградата съответства на изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждане на стоежа в експлоатация и съгласно чл.6 ал.2 от „Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г.  за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” оценката за сеизмична осигуреност е положителна.

Съгласно заложените нормативни изисквания към  носещата конструкция на сградата в „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” обследваната конструкцията:

- не отговаря относно конструктивните изисквания при конструирането на елементи поемащи сеизмични усилия;

- не е в състояние да поеме изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие в „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

При обследването се установи, че:

- Безскелетната панелна носеща конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.

- Има течове и образуван мухъл по фасадни панели, които застрашават дълготрайността на дюбелните връзки;

- Не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, които да променят категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост.

- Не са премахвани или добавяни носещи панели, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата.

- Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Тяхната правилна поддръжка и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата;

- При  оценка  на  сеизмичното  поведение  на  сградите  и  съоръженията  по нормите от 1964г.  и от 2012г.  трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми и не са в състояние да поемат  изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Стойност за конкретния строеж: Съгласно чл. 8, табл. № 1 от Наредба І3-1971/2010 г., клас на функционална пожарна опасност- Ф1.3.

Конструктивните елементи на сградата отговарят на противопожарните изисквания.

Към момента на въвеждане в експлоатация сградата е била в съотвествие с нормативната база.

4. Санитарно хигиенни изисквания и околна среда:

4.1. Осветеност: За сградата е осигурено естествено, пряко, странично осветление и изкуствено осветление.

4.2. Качество на въздуха: Помещенията в сградата имат осигурено проветряване чрез прозоречни отвори и врати.

Строежът отговаря на изискванията за опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество.

4.3. Елементи на осигурената достъпна среда - Изпълнени са изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии, действаща към момента на проектиране на инвестиционни проекти на строеж и по време на въвеждането в експлоатация.

РАЗДЕЛ IV „СЕРТИФИКАТИ”

4.1. Сертификат на строежа

4.1.1. Сертификати за енергийна ефективност № 026ТВД076

(номер, срок на валидност и др. )

Извършеното енергийно обследване на многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес ул. „Димитър Благоев“ № 6-8, гр. Свиленград, показва, че при съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване, не се осигуряват необходимите санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. В присъствено време в сградата се поддържа средна температура от 15,0 оС, която е по-ниска от нормативно изискваната 18,0 оС.  Отоплението е неефективно  поради:

- Ниски топлотехнически характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи;

- Инфилтрация на външен въздух, оценена на 0,81 h-1;

- Ниско КПД на използвания метод за отопление;

- Крайно икономично отопляване на помещенията.

Енергоспестяващи мерки:

- Топлоизолация на под

- Топлоизолация на външни стени

- Топлоизолация на покривната конструкция и нова хидроизолация на покривната плоча на таванските помещения, което ще доведе до преустановяване на течове от покрива.

- Подмяна на осветлението в общите части с енергоефективни LED лампи, които да се включват посредством регулируеми по час и време за работа обемни датчици, разположени на стълбищните площадки.

Енергоспестяващите мерки,  които са предписани в доклада от извършеното енергийно обследване ще осигурят топлинен комфорт в сградата, в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия.

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност:

4.1.3. Други сертификати:

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон:

Преди въвеждане в експлоатация на строежа са представени необходимите декларации и сертификати за съответствие на бетона, вложен по част „Конструктивна”

4.3.2.Декларации за съответствие за стомана:

Преди въвеждане в експлоатация на строежа са представени необходимите декларации и сертификати за съответствие на стомана, вложена по част „Конструктивна”

4.4. Паспорти за техническо оборудване

4.4.1. Паспорти на машини –

- Договор № 35/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ за ул. „Д. Благоев” № 6, вход А/

- Ревизионен акт № 7/08.06.2015 г. на асансьор/ за ул. „Д. Благоев” № 6, вход А/

- Договор № 34/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ за ул. „Д. Благоев” № 6, вход Б/

- Ревизионен акт № 6/08.06.2015 г. на асансьор за ул. „Д. Благоев” № 6, вход Б/

- Договор № 31/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград / за ул. „Д. Благоев” № 8, вход А/

- Ревизионен акт № 7/08.06.2015 г. на асансьор /за ул. „Д. Благоев” № 8, вход А/

- Договор № 32/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград / за ул. „Д. Благоев” № 8, вход Б/

- Ревизионен акт № 7/08.06.2015 г. на асансьор /за ул. „Д. Благоев” № 8, вход Б/

4.5. Други сертификати и документи:

РАЗДЕЛ V „Данни за собственика и лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт”

5.1. Данни за собствениците:

ул. "Димитър Благоев" № 6

вход А

- Васка Александрова Бричева, документ за собственост нот. акт дело № 6/1992 г.-  апартамент 1

- Димитър Димов Димов, документ за собственост договор за придобиване № 150/04.03.1991- апартамент 2

- Венета Николова Петкова, документ за собственост нот. акт № 7- апартамент 6

- Златка Милчева Стефанова, документ за собственост- договор за придобиване/ заповед на ОНС № 284/09.05.1991- апартамент 7

- Жени Иванова Савова - апартамент 11

- Иван Георгиев Джигов, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 410/27.06.1991 г.- апартамент 12

- Мара Димитрова Миткова, документ за собственост нот. акт № 623/ 12.10.1996 г.- апартамент 16

- Владко Георгиев Великов, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 565/ 13.08.1991 г.- апартамент 17

- Лальо Маринов Лалев, документ за собственост нот. акт № 1086/ 02.7.2004- апартамент 21

- Елена Георгиева Милева, документ за собственост нот. акт № 3297/2007 г.- апартамент 22

ул. „Димитър Благоев" № 6

вход Б

- Огнян Георгиев Минков,  документ за собственост нот. акт № 1113/29.04.2007 г.  апартамент 3

- Апостол Милев Димов,  документ за собственост нот. акт № 4/05.01.2001 г.  апартамент 4

- Марин Георгиев Благоев,  документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 356/28.07.1992 г.-  апартамент 5

- Дончо Георгиев Налбантов,  документ за собственост нот. акт № 3066/07.10.2004 г.-  апартамент 8

- Галина Михайлова Мърдева,  документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 844/20.12.1991 г.-  апартамент 9

- Георги Панчев Калайджиев,  документ за собственост нот. акт № 1549/01.06.2001 г.-  апартамент 10

- Иван Димитров Златев,  документ за собственост нот. акт № 740/04.10.1996 г.-  апартамент 13

- Никола Ангелов Николов,  документ за собственост нот. акт № 469/05.03.2004 г.-  апартамент 14

- Руска Йорданова Колева,  документ за собственост нот. акт № 17/05.12.1991 г.-  апартамент 15

- Огнян Атанасов Димитров,  документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 106/14.03.1992 г.-  апартамент 18

- Гроздан Тодоров Ковачев,  документ за собственост нот. акт № 19/12.01.1996 г.-  апартамент 19

- Златомира Благоева Петрова,  документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 140/09.11.1992 г.-  апартамент 20

- Атанас Стефанов Тулумбаджиев,  документ за собственост нот. акт № 2719/23.11.2001 г.-  апартамент 23

- Камен Йорданов Запрянов,  документ за собственост договор за придобиване № 117/20.2.2006 г.-  апартамент 24

- Величко Асенов Илиев,  документ за собственост договор за придобиване- апартамент 25

ул.  „Димитър Благоев" № 8

вход А

- Димитър Христов Йосифов, документ за собственост договор за придобиване - апартамент 1

- Христо Димитров Пачов, документ за собственост нот. акт № 1039/26.04.2004 г.- апартамент 2

- Димитрина Христова Пасева, документ за собственост нот. акт № 4459/14.10.2014 г.- апартамент 3

- Христина Димитрова Янева, документ за собственост нот. акт № 2508/07.06.2005 г.- апартамент 6

- Росен Стефанов Вълков, документ за собственост- нот. акт № 578/13.06.2002 г.- апартамент 7

- Григор Димитров Паков- документ за собственост- нот. акт № 366/25.08.1989 г.-апартамент 8

- Димитър Петров Кущирев, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 830/28.12.1987 г.- апартамент 11

- Иван Георгиев Фотев, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 831/28.12.1987 г.- апартамент 12

- Маргарита Филева Стайкова, документ за собственост нот. акт № 2550/06.11.2001 г.- апартамент 13

- Георги Алексиев Андонов, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 322/03.01.1988 г.- апартамент 16

- Веселин Александров Карагьозов, документ за собственост нот. акт № 156/25.03.1999 г.- апартамент 17

- Митко Димов Петков, документ за собственост нот. акт- апартамент 18

- Веселин Господинов Манев, документ за собственост нот. акт № 1326/26.03.2012 г.- апартамент 21

- Христо Павлов Димитров, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 832/28.12.1987 г.- апартамент 22

- Живко Кръстев Желязков, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 823/28.12.1987 г.- апартамент 23

ул. „Димитър Благоев" № 8

вход Б

- Михо Иванов Георгиев, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 821/28.12.1987 г.-апартамент 4

- Огнян Петров Глушков- апартамент 5

- Росица Христова Христова, документ за собственост нот. акт № 166/09.10.1989 г.- апартамент 9

- Александър Григоров Паков, документ за собственост нот. акт № 4554/22.12.2009 г.- апартамент 10

- Георги Димитров Теохаров, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 826/28.12.1987 г.-апартамент 14

- Димитър Христов Николов, документ за собственост нот. акт № 4227/04.07.2013 г.- апартамент 15

- Здравка Стефанова Бабачева, документ за собственост нот. акт № 14/16.04.1993 г.- апартамент 19

- Ренета Ангелова Карамфилова- апартамент 20

- Иван Ангелов Тошев, документ за собственост договор за придобиване/ заповед на ОНС № 825/28.12.1987 г.- апартамент 24

- Никола Тодоров Христов- апартамент 25

5.2. Данни и лиценз на консултанта:

5.3. Данни и удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност:

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория:

5.5. Данни и удостоверение за лицата извършили обследването и съставяне на техническия паспорт на строежите: „Стройконтрол” ООД,  рег. в ПОС по ф.д. № 3502/99г., ЕИК 115345455, удостоверение № РК-0170/08.05.2014 г., за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор, валидно до 08.05.2019 г., изд. от ДНСК, адрес: гр.Пловдив, бул. „Руски”№ 75, с управител инж. Мария Димитрова Сабрутева

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица:

по част „Архитектура” – арх. Васил Петров Шилев

по част „Конструктивна”” – инж. Мария Димитрова Сабрутева

по част „ВиК” – инж. Стойчо Георгиев Проданов

по част „Електро” – инж. Добрин Маринов Добрев

по част „ОВ и Енергийна ефективност”- инж. Олга Владимирова Попова

по част „Пожарна безопасност”- инж. Валери Атанасов Филипов

5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза: № РК-0170/08.05.2014 г. до 08.05.2019 г..

Забележки: Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа.

УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ” ОТНОСНО:

1. Резултати от извършени обследвания: Така изпълнената конструкция на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с адрес гр.Свиленград, ул. „Димитър Благоев” №6-8 отговаря на строителните норми действащи към момента на строителство. По експертна оценка, предвид гореизложеното и на основание изискванията на чл. 6, ал.2, на „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” може да се счита, че оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна.

2.Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и графика за изпълнение на неотложните мерки:

- Конструкцията да се натоварва с до 90 % от натоварването за което е била изчислявана. Така може да изпълнява функциите си на жилищна сграда  и да бъде годна за нормална дълготрайна безаварийна експлоатация;

- Цялостен ремонт на покривната хидроизолация и на четирите секции с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели;

- Подмяна на дограмата и външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация. Защита от навлизане на влага в дюбелните връзки между фасадни, стенни и подови панели по проектен работен детайл;

- Направа на липсващи тротоарни настилки и възстановяване  на участъците с напукани и пропаднали дворни настилки около сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата.

3. Гаранционни срокове:

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради- 5 години.

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда- 5 години, а в агресивна среда- 3 години.

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени и покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. ), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите на горната точка- 5 години.

- За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура- 8 години.

„МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДАТА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ”

ПО ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА”

През периода на експлоатацията собствениците на отделните апартаменти са извършвали различни по обем и вид ремонтни дейности – частично саниране на фасадни стени (топлоизолация); остъкляване или частично подзиждане на някои балкони; подмяна на дограма в някои апартаменти; освежаване на бои и нови настилки и облицовки в някои помещения и др. Основен ремонт на покрива и на общите части на сградата не е извършван. Планирано саниране на сградата не е извършвано.

Описаните по-горе повреди и недостатъци са влошили експлоатационните условия в сградата.

Жилищната сграда е в експлоатация повече от 30 години, без да е извършван основен ремонт на покрива и общите части, и се нуждае от цялостна и последователна ревизия и ремонт на конструктивни елементи, инсталации, финишни покрития в общите части и др., както и от саниране на ограждащите повърхности (фасади и покриви).

- Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Изпълнението на СМР да се извърши въз основа на изготвена и одобрена проектна документация. С разработването на проектите би следвало да се потърси и единно и цялостно решение на фасадите, които към момента са доста разнородни и с неестетичен вид (във връзка с частично изпълнявани от собствениците на отделните апартаменти топлоизолации, остъклявания на балкони с различни видове материали, частично зазиждане на някои от балконите, различни като цветове и структура мазилки и т.н.).

- Да се подмени старата, неподменена до момента фасадна дограма, както и нова но компрометирана с нова подходяща и в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект.

- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции  с материали и параметри в съответствие с изискванията на ЗЕЕ, препоръките за енергоспестяващи мерки и предвиденото в одобрения инвестиционен проект.

- При проектирането и полагането на топлоизолационната система да се спазват изискванията за пожарна безопасност;

- При изпълнение на топлоизолационната система по фасадите да се запазят съществуващите вентилационни отвори на подпокривното пространство, така че да могат да изпълняват предназначението си. Отворите да се защитят срещу проникване на птици посредством вентилационни решетки или мрежи или по др. подходящ начин.

- Да се почистят и запълнят вертикалните и хоризонтални фуги с нови изолационни пълнители;

- Да се извърши основен ремонт на покрив.  В подпокривното пространство да се положи пароизолация и топлоизолация,  съгласно енергоспестяващите мерки и предвиденото в инвестиционния проект.

- След изпълнение на покривните работи и на топлоизолационната система по фасадите, по бордовете да се демонтират съществуващите обшивки, да се извърши монтаж на топлоизолация по височина на борда и да се изпълни нова обшивка от алуминиева или поцинкована ламарина с ПВЦ покритие (по мярка от място).

- Да се направи ревизия и при нужда ремонт на козирките над входовете. Горната им повърхност да се почисти от отпадъци и да се осигури коректното им и безпроблемно отводняване – по проектно решение.

- Ремонт на тротоарни настилки и недопускане на проникване на повърхностни води към основите.

ПО ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ:

- Конструкцията да се натоварва с до 90 % от натоварването, за което е била изчислявана. Така може да изпълнява функциите си на жилищна  сграда и да бъде годна за нормална дълготрайна безаварийна експлоатация

- Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, преминаване на елементи и др.) на носещите елементи.

- Забранява се без конструктивно становище от компетентно лице всяка външна намеса по отношение на носещия скелет.

- Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

ПО ЧАСТ „ВиК”

  - Подмяна или ремонт на спирателните кранове на водопровода в сутерена. Останалата част от инсталацията е в добро състояние и може да се запази.

  - В изпълнение на нормите за ПБ в стълбището да се монтира сухотръбие.

  - Желателно е апартаментните водомери да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане, като таблото бъде изнесено извън блока – до електромерното.

  - Хоризонталната канализация в сутерена, да бъде подменена изцяло. Новата мрежа да се предвиди окачена – под пода на 1-ви жилищен етаж и разделна – отделни вътрешни мрежи за атмосферни води и за битови. Могат да се ползват съществуващите канални включвания. Мрежите да се обединят преди включванията, като на битовия канал се предвиди възвратна клапа.

  - Задължително да бъдат добре уплътнени отворите за преминаване на всички тръби – водопроводни и канализационни -  през ограждащите стени на блока. В момента има незамонолитени отвори, през които навлиза вода от околното пространство.

ПО ЧАСТ „ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ и АСАНСЬОР”

Изискванията за натовареност на мрежата при въвеждане на сградата в експлоатация  са били различни от сегашните и по-тази причина наличните стари електрически инсталации се оказват неспособни да поемат натоварванията на съвременните електрически уреди. Сградата е проектирана със среден капацитет на захранване от 4-6 кВ на апартамент, достатъчно за едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Тази мощност обаче, не отговаря на нуждите на съвременните домакинства, в които се използват все повече електроуреди като климатик, пералня, съдомиялна, бойлер и др. В момента е завишена инсталираната мощност на 10 до 15 кВ на апартамент, което налага извършването на подмяна на инсталациите, за да се осигури максимална безопасност на експлоатацията и качество на електроенергията в дома. Важно е също при подмяна на електроинсталацията потребителите да вземат предвид и възможностите на новите «енергийно ефективни» технологии за електрически инсталации, предлагани на пазара.

за ул.”Димитър Благоев” №6

- Захранващи кабелни линии към апартаментите: Кабелните линии от ГРТ до апартаментните табла са двупроводни със сечение 0,04/0,06кв.м. Капацитета на такава линия не отговаря на потреблението на жилищата в сградата, което може да доведе до претоварване на мрежата. Това налага подмяната им от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Електрически системи и  Апартаментни табла: Наличните апартаментни табла  са от стар тип с винтови предпазители. Това налага подмяната им със съвременни ел.табла със заземителна шина, апартаментен тип. В таблата да се монтират автоматични предпазители и дефектнотокови защити, за защита от пренапрежение, съгласно Наредба 4 от 04.08.2003г. за Проектиране изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Електрическата системата на блока е двупроводна, няма налично трето – заземително жило. Необходимо е да се подмени с трипроводна такава. Също така в апартаментите токовите кръгове са смесени – силови контакти  с осветление. Това възпрепятства монтирането на дефектнотокови защити. Необходимо е изграждането на нови апартаментни електроинсталации, проектирани съгласно съвременните изисквания. Подмяната да се извърши от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Евакуационно осветление: Да се изгради такова

- Мълниезащитна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Заземителна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Домофонна, Контрол на достъпа и Охранителна инсталации: При желание от страна на собствениците на сградата могат да бъдат изградени нови такива.

- Асансьорна уредба: Да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Необходимо е да се монтира аварийно осветително тяло в асансьорната кабинка. Да се поставят на видно място четливи надписи с указания за ползването на уредбата, както и товароносимостта й /брой лица и килограми/. Също така да се постави четлив надпис с телефон за аварийни ситуации. Асансьорните врати на всички етажи да се приведат в изправност и да бъдат годни за ползване. Да се възстановят счупените указателни стрелки по етажите, за да няма достъп до неизолирани кабели.

за ул. „Димитър Благоев” №8

- Захранващи кабелни линии към апартаментите: Кабелните линии от ГРТ до апартаментните табла са двупроводни със сечение 0,04/0,06кв.м. Капацитета на такава линия не отговаря на потреблението на жилищата в сградата, което може да доведе до претоварване на мрежата. Това налага подмяната им от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Електрически системи и  Апартаментни табла: Наличните апартаментни табла  са от стар тип с винтови предпазители. Това налага подмяната им със съвременни ел.табла със заземителна шина, апартаментен тип. В таблата да се монтират автоматични предпазители и дефектнотокови защити, за защита от пренапрежение, съгласно Наредба 4 от 04.08.2003г. за Проектиране изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Електрическата системата на блока е двупроводна, няма налично трето – заземително жило. Необходимо е да се подмени с трипроводна такава. Също така в апартаментите токовите кръгове са смесени – силови контакти  с осветление. Това възпрепятства монтирането на дефектнотокови защити. Необходимо е изграждането на нови апартаментни електроинсталации, проектирани съгласно съвременните изисквания. Подмяната да се извърши от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Евакуационно осветление: Да се изгради такова

- Мълниезащитна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Заземителна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Домофонна, Контрол на достъпа и Охранителна инсталации: При желание от страна на собствениците на сградата могат да бъдат изградени нови такива.

- Асансьорна уредба: Да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Необходимо е да се монтира аварийно осветително тяло в асансьорната кабинка. Да се поставят на видно място четливи надписи с указания за ползването на уредбата, както и товароносимостта й /брой лица и килограми/. Също така да се постави четлив надпис с телефон за аварийни ситуации. Асансьорните врати на всички етажи да се приведат в изправност и да бъдат годни за ползване. Да се възстановят счупените указателни стрелки по етажите, за да няма достъп до неизолирани кабели.

ПО ЧАСТ „ОВ и ТИЕС"

- Необходима е смяна на дограма по общите части ,прозорци на апартаменти по фасади

- Топлоизолация по външни стени, за да стане сградата енергоефективна.

- Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

- Да се предвиди сухотръбие във всяка стълбищна клетка – в съответствие с изискванията на ПП норми.

- Стълбищата и етажните площадки да се поддържат свободни от всякакви предмети (мебели, големи саксии с цветя и др.) пречещи на свободното придвижване на хората по време на евакуация

КОНСУЛТАНТ:   „СТРОЙКОНТРОЛ”ООД:

…………………………             ……………………………....               ……………………………

/арх. В. Шилев /                      /инж. М. Сабрутева /                 / инж. Ст. Проданов /

….……………………..           .……………………      		  .................................

/инж. Д. Добрев/                  /инж. О. Попова/     		  /инж. В. Филипов/

.............................………………………….

/ инж. М. Сабрутева – управител /