##### ДЗЗД  “ ЕН АР -ИНФРАМ”-СВИЛЕНГРАД

С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР „ ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД ХАСКОВО

КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ № ЛК – 000526 / 12.10.2006г. издаден от МРРБ

Удължен до 12.06.2016г.

гр.  Хасково, бул. “България-над реката” № 3, тел./ факс  038/666 920,

е-mail enarconsult@gmail.com

Д О К Л А Д

За резултатите от конструктивното обследване на сграда за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОБЕКТ: Многофамилна жилищна сграда

Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : гр.СВИЛЕНГРАД, жк "ИЗГРЕВ" бл.4

bЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗГОТВЕН ОТ:  ДЗЗД "ЕН АР ИНФРАМ” СВИЛЕНГРАД

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  ДЗЗД “ЕН АР ИНФРАМ ”: ............................... 									   /арх.Б.Хасърджиева /

гр.Свиленград,ноември 2015 г.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ОБСЛЕДВАНЕТО

Обследването е възложено от Община Свиленград във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Предмет на задачата е конструктивно обследване и оценка състоянието на строеж:  Многофамилна жилищна сграда - жилищен блок №4 в жк "Изгрев" гр.Свиленград.

Целите на обследването са :

- събиране на изходни данни за строежа;

- извършване на подробни огледи, заснемане, замервания и документиране на повреди, дефекти и/или разрушения;

- установяване на конструктивната устойчивост на сградата;

- анализ на причините за възникналите повреди;

- даване на предписания по конструктивното възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията;

- изготвяне на технически предложения за ремонтно-възстановителни работи и саниране на сградата.

Екип от експерти на "ЕН АР Консулт"ЕООД направи оглед с цел събиране на   първична информация относно функционирането на сградата, данни за състоянието към момента и енергопотреблението на блока.

II. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ

1.  Идентификационни данни и параметри:

- Вид на строежа: жилищен блок

- Предназначение на строежа: жилищна сграда

- Категория на строежа: съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква "в" IIIта категория

- Идентификатор на строежа:

- № на кадастралния район:

- № на поземлен имот:

- Квартал - жк "Изгрев"

- Община: Свиленград

- Населено място: Свиленград

- Година на построяване: 1983г.

- Вид на собствеността: частна собственост, съгласно представен от Сдружението списък  на собствениците.

- Промени по време на експлоатация:

- Инвестиционен проект: няма

2. Основни обемно – планировъчни и функционални показатели

-    Застроена площ: 663,00м2

-    	Застроен обем     -	9900,80 мЗ

- 	Височина:

кота корниз -18,30 м;

кота било подпокривно пространство -      м;

кота било асансьорна кула -     м;

-    Етажи:  6, от които 6 надземни и 1 полуподземен

-    Инсталационна и технологична осигуреност, в т.ч.:

- Сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електроинсталации (слаботокови и силнотокови).

-  Сградни отклонения - водопроводни и канализационни отклонения, външно ел.захранване.

-    Съоръжения - 3 броя асансьори /за всеки вход по един/.

3. Оценка на състоянието на сградата

Състоянието на фасадните и калканните панели е задоволително, на места има откъртена мазилка. Цокълът е изпълнен от бучарда, в лошо състояние - има отчупени ръбове, на места липсват цели пана. Бордовете на козирките над входовете и челата на плочите са изпълнени от бучарда, като състоянието им е незадоволително  - има отчупени ръбове, затрудняващи отводняването им, предизвикващо течове. По-добро е състоянието на фасадите, където е монтирана топлоизолация.

Фасада запад

Фасада север

Фасада изток

Фасада изток

фасада юг

Покрива е тип студен покрив с положена топлоизолация от  битумоперлитови плочи върху таванската плоча.  Височина на подпокривното пространство 0,85 м. Покривната хидроизолация е частично променяна за два от входовете преди около 10 години , за единият вход не е ремонтирана от построяването.

Състоянието на отделните апартаменти е различно.

Монолитната мозайка по стъпалата на стълбищата и площадките е здрава, на места се забелязват отчупени ръбове.

Фасадната дограма е разнообразна с оглед на материал и състояние. Старата дървена слепена дограма е в лошо състояние, изметната и трудно се затваря. Блажната боя по нея също е в лошо състояние. В отделните жилища има и подменени PVC прозорци със стъклопакет и балконски врати, които в по-голямата си част са в добро състояние. Поради факта, че е монтирана в различно време и е от различни производители, членението по отделните апартаменти е различно. Някои от приобщените тераси са с метална дограма, която на места е ръждясала и е с различно членение.

Входните врати са метални – здрави и боядисани с блажна боя. Прозорците в сутерена са еднокатни, дървени, в лошо състояние със счупени или липсващи стъкла. Дограмата на стълбищната клетка е дървена, еднокатна, но блажната боя по нея е в незадоволително състояние.

Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка, в не много добро  състояние.

4.Основни технически характеристики

Във връзка с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 21.01.2012г. е необходимо да се извърши обследване, което да направи оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативни актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация. При обследването се събира и документира необходимата информация и доказателства за състоянието на строежа, строителната конструкция, земната основа, инсталациите и външната инфраструктура. Информацията съдържа: данни за геометричните характеристики на строителните елементи и конструкции; идентификация на конструктивната система и определяне типа на конструкцията; идентификация на начина на фундиране и на състоянието на земната основа; информация за качеството и състоянието на материалите, изграждащи строителните елементи и конструкции; информация за критериите, заложени при първоначалното проектиране на строежа, включително първоначално възприетите критерии за сеизмична сигурност на конструкцията на строежа и възприетите коефициенти за редукция на изчислителните сеизмични въздействия; идентификация на въздействията от околната среда, потенциалните полезни натоварвания и условията на експлоатация, както и определяне на категорията на строежа по степен на значимост; информация за констатираните грешки в конструктивните схеми и детайли, както и за констатираните дефекти и/или отклонения в качествата на вложените материали и изпълнените елементи, детайли и съединения, ако има такива; информация за типа и степента на предишни и настоящи въздействия и установени повреди на конструкцията, ако има такива, включително и предприети действия за възстановяване; информация за измененията в конструкцията, извършени по време на строителството и последвалата експлоатация до момента на обследването. Оценката на резултатите от обследването и проверката на съответствието им с изискванията на нормативните актове се състои в провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените и качествените показатели за удостоверяване на: степента на удовлетвореност на изискванията на съвременните нормативни актове; размера на повредите или разрушенията в строежа, водещи до несъответствия по отношение на съществените изисквания към него; степента на риска за настъпване на аварийни събития в зависимост от евентуална уязвимост на строежа и опасността на въздействията.

При обследването бе направен оглед на видимите и достъпни части на конструкцията – основи, подови панели, вертикални елементи и покривна конструкция. За състоянието им се съдеше по наличието (отсъствието) на: пукнатини, разрушения, деформации, признаци за корозия, пукнатини от сеизмични натоварвания или от слягане на основите и други подобни.

4.1. Вид на строителната система и тип на конструкцията

Блокът е построен през 1983год. Строителната система е разработена така, че да отговаря на оптималното решаване на жилищата с оглед изпълнение на функциите им при възможна степен на унифициране на параметри, композиционни възли /стълбищна клетка и асансьорна клетка, кухненски и санитарни възли/ и др. Етажната конструктивна височина на жилищните етажи е 2,70м, а на сутерена - 2,56м. Типът на конструкцията е стоманобетонна, безскелетна, едропанелна - номенклатура ЕПЖБ 213; 213;213 с едностранно влизане. Всички основни носещи конструктивни елементи са сглобяеми панели, изготвени при заводски условия в Домостроителен комбинат -Хасково. Фасадните панели са трислойни, като топлоизолацията е от пенобетон. Първата плоча над сутерена е без топлоизолационен слой. Покривът е решен тип “студен”, като е предвиден топлоизолационен пласт от пенобетон над таванските плочи.	Дебелината на фасадните панели е 20см, на вътрешните носещи панели - 14см и на разпределителните - 6см. Фугите са затворени.

Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Върху тях са изпълнени монолитни, стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво. Като връхна конструкция са монтирани подови, стенни, фасадни, калканни и разпределителни елементи (панели). Като покривна конструкция са монтирани, заводски изпълнени, рамки и панели за двоен, студен покрив. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Антисеизмичната устойчивост се гарантира от вертикални носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели).

Ивичните фундаменти са изпълнени на една и две стъпки. За изпълнението им е използван бетон БМ 200, стомана АІ (ø) и АІІІ (N). Върху ивичните основи са изпълнени монолитни стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво. Стените са с дебелини 16см (под вътрешни стени по надлъжни и напречни оси), 20см под стените ограждащи асансьорната шахта), 16см (под фасадни стени) и 30см (под калканни стени). За изграждането на стените е използван бетон БМ 200, стомана АІ (ø) и АІІІ (N). В ивичните основи са заложени вертикални връзки (преминаващи и през сутеренните стени) за монтаж на вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели.

Подовите конструкции, като елемент на безскелетната стоманобетонна носеща конструкция са стоманобетонни, заводски изпълнени панели с дебелина 10см (междуетажни, тавански и покривни панели) и 18см (етажни и междуетажни площадки). Те са монтирани върху сутеренните стени (за под на първото етажно ниво) и върху носещите стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели). В зависимост от местоположението си в план, подовете са тристранно и четиристранно „подпряни” върху носещите вертикални елементи Монтажът на подовите панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове между хоризонтални връзки, заложени в самите елементи.	За връзка между отделните етажни нива са монтирани заводски произведени стоманобетонни стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели (етажни и междуетажни) закладни части. Резултатите от обследването им показват, че състоянието на стълбищните рамена е добро и са запазили своята геометрия и от там своята сигурност и устойчивост, заложени им в процеса на проектиране и изграждане.

За всяко етажно ниво, върху подовите панели са монтирани вертикални стенни елементи. Вертикалните елементи са носещи и неносещи (разделителни, преградни) панели. Вътрешните носещи панели са с дебелина 14 см и са разположени по напречните и надлъжните оси на всеки вход от жилищната сграда. Монтажът на носещите стенните панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т.нар. вертикални колонки). Неносещите (разделителни, преградни) панели са с дебелина 6см и 10см (около асансьорната шахта) и са монтирани посредством електрозаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели, във носещите вертикални елементи и в самите неносещи панели.

Като ограждащи елементи са монтирани вертикални, калканни и фасадни, стенни елементи с вътрешен изолационен слой. Ограждащите, заводски изпълнени елементи, са носещи (калканни) и неносещи (фасадни) панели. Носещите (калканни) панели са с дебелина 20см. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални, и хоризонтални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т.нар. вертикални колонки). Неносещите (фасадни) панели са с дебелина 20см. Монтирани са посредством електрозаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За оформяне на входните пространства са монтирани вертикални ограждащи елементи и хоризонтален покривен панел.

Над последното етажно ниво, върху носещите стенни елементи, са монтирани елементи за покривна конструкция, оформящи двоен студен покрив. Елементите представляват таванни панели (над етажното ниво, „излизащи“, конзолно напред), покривни рамки (монтирани по вътрешните надлъжни и напречни оси, над таванните панели), покривни бордове (корнизи, монтирани по периферията на всеки вход от сградата, над таванните панели), покривни панели (монтирани върху рамките и корнизите).

4.2. Носимоспособност на конструкцията

Направен е сравнителен анализ на критериите, заложени при първоначалното проектиране на строежа (натоварвания и използвани материали), а също и на първоначално възприетите критерии за сеизмична сигурност на конструкцията на строежа.

Конструкцията на блока е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални /земетръсни/ натоварвания по изискванията на действалите за периода на проектирането строителни норми. Годината на строителство е 1983г.

В статическо отношение конструкцията представлява безскелетно–панелна система.

В следващата таблица е представена съпоставка между нормативните актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация и Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата.

|  | Нормативни актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация | Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата |
| --- | --- | --- |
| Норми за проектиране в сеизмични райони | Правилник за строителство в земетръсни райони-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г. | Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012го за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони |
| Норми за бетонни и стоманобетонни конструкции | Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. 1967г. | Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1987г. (с последна редакция от 2008г.) |
| Норми за натоварване и въздействия | Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране. 1979г | Наредба № 3/21.07.2004г за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях |

- Сравнение на нормите за натоварване и въздействия:

Пространствената конструкция на панелната сграда, следва да е осигурена за носимоспособност на елементите от постоянни, полезни натоварвания и сняг /kN/m2/ както следва:

| Вид нaтоварванe: | Помещение: | Нормативно натоварване: | Коефициент на натоварване: | Изчислително натоварване: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - постоянни | Собств. тегло подова конструкция | 3,50 | 1,10 | 3,85 |
|  | Настилки и мазилки | 1,80 | 1,30 | 2,34 |
|  | Покрив | 4,00 | 1,30 | 5,20 |
| - полезни | Стаи | 1,50 | 1,40 | 2,10 |
|  | Коридори и стълбища | 3,00 | 1,30 | 3,90 |
| - сняг |  | 0,50 | 1,40 | 0,70 |

4.3. Еталонна носимоспособност по действащите норми - анализ на техническите характеристики и оценка на съответствието им с нормативните стойности към момента на обследването.

Съгласно тях постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг /КN/m2/ са както следва:

| Вид нaтоварванe: | Помещение: | Нормативно натоварване: | Коефициент на натоварване: | Изчислително натоварване: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - постоянни | Собств. тегло подова конструкция | 3,50 | 1,20 | 4,20 |
|  | Настилки и мазилки | 1,80 | 1,35 | 2,43 |
|  | Покрив | 4,00 | 1,35 | 5,40 |
| - полезни | Стаи | 1,50 | 1,30 | 1,95 |
|  | Коридори и стълбища | 3,00 | 1,30 | 3,90 |

Конструкцията на сградата е изпълнена в съответствие с действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация.

От извършената съпоставка на якостните характеристики на бетона и стоманата, заложени при първоначалното проектиране на строежа и действащите, на настоящият етап, норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции е видно, че изчислителните им съпротивления са близки по стойност.

Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи. Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt” в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007. Оценката на резултатите е извършена в съответствие с БДС EN 206-1, като резултатите показват, че бетонът е запазил якостните си характеристики.

При огледа на конструкцията се установи, че стоманобетоновите елементи нямат пукнатини и видими деформации.

### 4.4.Дълготрайност на строежа

Съгласно таблица 1 към чл.10 на „Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г. жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 4-та категория с проектен експлоатационен срок 50 год. Сградата на жил.блок №4 е в експлоатация от 32 год. Елементите на конструкцията са в добро състояние. Те са в съответствие с Наредби и Правилници от времето, когато са проектирани, а те са различни от действащите към настоящия момент. Изискванията в сега действащите норми за проектиране са по-високи от тези, които са били в сила по време на проектирането и изграждането й. Това се отнася както за стойността на товарите, така и за изискванията при оразмерителните проверки.

Вследствие проведени изпитвания на бетонните елементи на характерни места по безразрушителен метод, които съдържат информация относно дълготрайността и общата надежност на „критичните” компоненти”, може да се каже, че общото състояние на връзките и съединенията е добро. Максималната стойност на средната скорост на корозия е около 0,01мм/год. /съответства на лошо изпълнение – без антикорозионна защита и висока скорост/. При такава най-неблагоприятна хипотеза за скоростта на корозията, след експлоатационен период от 100 години може да се очаква около 2мм редукция на диаметъра на стоманените армировъчни пръти. В момента на огледа не са установени течове в подовите панели под баните и по вертикалните надлъжни носещи стенни панели в зоните на дюбелните връзки, което води до корозионни процеси в армировката.

4.5.Сеизмична осигуреност

Жилищният блок, предмет на обследването, е проектиран към действащата към момента нормативна база, а именно: „Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 13.02.1964г. и "Правилник за строителство в земетръсни райони”, ДВ бр.90/13.11.1964г.

Въз основа на анализа на събраната информация може да се направят следните изводи:

- Методиките за проектиране на ЕПЖС за сеизмични въздействия, използвани в нашата досегашна проектанска практика се различават принципно от съвременните концепции на сеизмичното инженерство /в. т.ч. и Еврокод 8/ и трудно могат да дадат отговор какво ще бъде поведението на тези сгради при въздействия и интензивност, по – висока от първоначално приетата.

- Опитът от отминали земетресения показва, че конструкциите на ЕПЖС са претърпели сравнително ограничени повреди в сравнение със скелетните конструкции от сглобяем стоманобетон и вероятно има скрити резерви на носимоспособност.

- Методите за усилване на съединенията в едропанелните сгради са трудни за прилагане в постоянно обитаеми сгради.

По действащата в момента на обследване Наредба № 2 от 27.01.2012 г., обектът попада в земетръсен район от VII  степен със сеизмичен коефициент Kc = 0,10.

От съпоставката се вижда, че настоящите  норми имат значително завишени изисквания за носимоспособност и устойчивост на сградите на сеизмично въздействие в сравнение с изискванията на ПСЗР-64.

Съпоставката на нормативните документи действали в периода на изпълнението и               действащите към момента на обследването показва, че конструкцията е проектирана и   изпълнена в условията на неприложима към момента нормативна база по отношение на сеизмичната осигуреност.  Същата е показана в следващата таблица:

| № | Технически показатели и параметри по съществените изисквания | Действителни стойности | Нормативни стойности по действащата в момента нормативна уредба | Нормативни документи към момента на обследването | Оценка на съответствие към датата на въвеждане в експлоатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носимоспособност Вертикални товари Нормативен товар от сняг коеф. на натоварване Експлоатационен нормативен товар коеф. на натоварване | Sn=0.5kN/m² µ=1.5 qk=2 kN/m² γf=1.4 | St=0,86 kN/m² µ=1.5 qk=3 kN/m² γf=1.3 | Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. БДС EN1990 – Еврокод –Основи на проектирането на строителни конструкции | Не съответства |
| 2 | Сеизмична устойчивост | Не се нормира | VII степен Кс=0,10 С=1,0 | Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони [3]; БДС EN1998 – 1 Ерокод 8 – Проектиране на конструкциите на сеизмични въздействия | Не съответства |
| 3 | Дълготрайност | Не се нормира | 50 год. | Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г.; БДС EN1990 – Еврокод –Основи на проектирането на строителни конструкции | Не съответства |

За периода на експлоатация от 1983г. до настоящия момент, сградата е била подложена на незначителен брой земетресения с различен магнитут, които не са оказали влияние върху целостта и надежността на носещата конструкция.Обследваната сграда е понесла всички въздействия от минали земетресения без видими следи, увреждания или деформации. Носещите стоманобетонни елементи са в добро състояние, бетонът е без пукнатини, армировката е с необходимото бетоново покритие. Не са извършвани преустройства, свързани с промяна на масата на етажните нива.

Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени, и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи.

Състоянието на конструктивните елементи, гарантиращи антисеизмичната осигуреност на сградата, е добро - без видими деформации, смачквания, местни разрушения, загуба на устойчивост, което от своя страна е гаранция за устойчивост и дълготрайност.

ІІІ. оценка на техническите характеристики

ЧАСТ„АРХИТЕКТУРА

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Архитектурно решение

Блок №4 е разположен в жк „Изгрев“,  гр. Свиленград и функционира като многофамилна жилищна сграда. Построен е през 1983г. върху земя, която е частна общинска собственост, а жилищата са частна собственост.	Сградата е едропанелна жилищна /ЕПЖС 213;213;213/, с едностранно влизане. Строителната система е разработена така, че да отговаря на оптималното решаване на жилищата с оглед изпълнение на функциите им при възможна степен на унифициране. Стените и подовете са изпълнени от готови стоманобетонни елементи - панели. Фасадното оформление е от ситна „пръскана” мазилка. Цокълът е изпълнен от „мита” бучарда. Покривът на сградата е „студен”, стоманобетонна конструкция от панели, върху който е положена хидроизолация от битумна мушама. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Някои от апартаментите са топлоизолирани отвън или отвътре и с подменени дограми. Също и някои от балконите, и полулоджиите са остъклени и/или зазиждани. Жилищната сграда е ситуирана на относително равнинен терен. Достъпа до сградата е от прилежащата улица. Входните врати са метални и се отварят навън . Околното пространство около сградата е добре благоустроено.

Блок 4 се състои от три секции с по един вход, разделени от дилатационна фуга, като секциите в план са разместени в дълбочина. Трите секции са с еднакво разпределение, но двете крайни са съставени от полуподземен етаж и пет жилищни етажа, а средната от полуподземен етаж и шест жилищни етажа.

- Полуподземен етаж

В полуподземния етаж са разположени мазетата на живущите и ПРУ, като достъпът до тях се осъществява единствено от стълбищната клетка. Вентилацията и осветлението на мазетата е предимно директно, чрез прозорци. Външните стени са изпълнени от бетон, а вътрешните от тухли. На повечето от мазетата и общите пространства, стените и таваните им не са измазани.

- Жилищни етажи

Вход „А”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище с асансьор. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс. Парапета е ажурен, метален. Прозорците не са подменени, дървени слепени. Входът се състои от 15 апартамента като на всеки етаж са разположени едностаен, двустаен и тристаен апартамент.

Едностайните апартаменти се състоят от антре, спалня, кухня и баня с wc. Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc. Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, килер, баня с wc и отделно wc.

- Първи  етаж

На първи етаж са разположени Ап.1-двустаен, Ап.2- едностаен, Ап.3 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.1 Дървената дограма  по фасадите не е подменена . Лоджията към кухнята е  остъклена с метална конструкция/винкели/. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати.Лоджията към дневната е с метална решетка. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.2  Прозореца  на спалнята е подменен с PVC нова дограма. Лоджията към кухнята частично е частично зазиждана и  остъклена с PVC  дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.3  Дървената дограма по фасадите  е подменена с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята частично е остъклена с метална конструкция/винкели/.Лоджията към дневната и спалнята са с метални решетки. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Втори  етаж

На втори етаж са разположени Ап.10-двустаен, Ап.11- едностаен, Ап.12 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.10  Дървената дограма не е подменена с нова Al дограма. Лоджията към кухнята частично е остъклена с метална конструкция/винкели/. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.11  Няма промени.

Ап.12  Дървената дограма по фасадите е подменена с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята е с PVC  дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Трети  етаж

На трети етаж са разположени Ап.19 - двустаен, Ап.20 - едностаен, Ап.21 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.19  Дървената дограма по фасадите е подменена с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с метална конструкция/винкели/. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.20  Прозореца  на спалнята е подменена с нова PVC. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.21  Спалнята и кухнята са с нова PVC прозорци.Лоджията към кухнята е остъклена с метална конструкция. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Четвърти  етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.28 - двустаен, Ап.29 - едностаен, Ап.30 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.28  Дървената дограма по фасадите  е подменена с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с PVC дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната частично е с PVC външни щори.Дневната е с PVC дограма.Западната фасада е с топлоизолация. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.29  Прозореца в спалнята е подменена с PVC . Лоджията към кухнята е остъклена с дървена дограма . Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.30  Дограмата по всичси фасади и лоджията към кухнята е PVC дограма.Западната и частично северната фасада / до застъпването със съседната секция/ са топлоизолирани. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Пети  етаж

На пети етаж са разположени Ап.37 - двустаен, Ап.38 - едностаен, Ап.39 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.37  Дървената дограма не е подменяна. Лоджията към кухнята е изцяло зазидана. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната частично е зазиждана с тухли и остъклена с дървена дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.38  Дървената дограма в спалнята  е подменена с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с PVC  дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.39  Дървената дограма по фасадите  е подменена с нова PVC. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Вход „Б”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище с асансьор. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс. Парапета е ажурен, метален. Прозорците не са подменени, дървени слепени. Входът се състои от 18 апартамента като на всеки етаж са разположени едностаен, двустаен и тристаен апартамент.

Едностайните апартаменти се състоят от антре, спалня, кухня и баня с wc. Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc. Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, килер, баня с wc и отделно wc.

- Първи  етаж

На първи етаж са разположени Ап.4-двустаен, Ап.5- едностаен, Ап.6 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.4 Дървената дограма не е подменена. Лоджията към кухнята частично е остъклена с метална конструкция/винкели/. Лоджията към дневната е с метална решетка. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.5  Дървената дограма в спалнята е подменена с PVC. Лоджията към кухнята е остъклена с метална конструкция.

Ап.6  Дървената дограма в  дневната , западната спалня и кухнята е подменена с нова PWC дограма.В източната спалня е дървена дограма. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с PWC. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Втори  етаж

На втори етаж са разположени Ап.13-двустаен, Ап.14- едностаен, Ап.15 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.13  Дървената дограма по фасадите  е подменена с нова PWC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PWC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.14  Лоджията към кухнята е остъклена с дървена дограма. Няма промени.

Ап.15  Дървената дограма по фасадите е подменена с нова PWC  дограма. Лоджията към кухнята е остъклена PWC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Трети  етаж

На трети етаж са разположени Ап.22 - двустаен, Ап.23 - едностаен, Ап.24 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.22  Дървената дограма в кухнята и  спалнята е подменена с нова PWC  дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.23  Дървената дограма в спалнята е подменена с нова PWC  дограма Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.24  Дървената дограма в източната спалня е подменена с нова PWC  дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с нова PWC  дограма . Не ни са предоставени  необходимите строителни книжа за направените промени.

- Четвърти  етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.31 - двустаен, Ап.32 - едностаен, Ап.33 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.31  Дървената дограма в спалнята и кухнята е подменена с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с нова PWC  дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.32  Дървената дограма не е подменена с нова. Лоджията към кухнята е и остъклена с метална конструкция/винкели/. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.33  Дървената дограма навсякъде е подменена с нова с нова PWC  дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с с нова PWC  дограма. Западната и частично северната фасада / до застъпването със съседната секция/ са топлоизолирани. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Пети  етаж

На пети етаж са разположени Ап.40 - двустаен, Ап.41 - едностаен, Ап.42 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.40  Дървената дограма  в спалнята и кухнята е подменена с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с PVC  дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.41  Дървената дограма в спалнята е подменена с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с дървена дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.42  Дървената дограма в западната спалня и кухнята е подменена с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Шести  етаж

На шести етаж са разположени Ап.46 - двустаен, Ап.47 - едностаен, Ап.48 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.46  Дървената дограма в спалнята и кухнята е подменена с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.47  Дървента дограма е подменена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.48  Дървената дограма в двете спални и кухнята  е подменена с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма.  Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Вход „В”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище с асансьор. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс. Парапета е ажурен, метален. Прозорците са подменени с такива от PVC материал. Входът се състои от 15 апартамента като на всеки етаж са разположени едностаен, двустаен и тристаен апартамент.

Едностайните апартаменти се състоят от антре, спалня, кухня и баня с wc. Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня, килер и баня с wc. Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, мокро, баня с wc и отделно wc.

- Първи  етаж

На първи етаж са разположени Ап.7-двустаен, Ап.8- едностаен, Ап.9 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.7 Дървената дограма навсякъде е подменена с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с Al дограма.Западната фасада е с топлоизолация. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.8  Дървената дограма не е подменена с нова. Лоджията към кухнята е  остъклена с метална конструкция/винкели/. Не ни са  предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.9  Дървената дограма не е подменена с. Лоджията към кухнята  е остъклена с метална конструкция/винкели/. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Втори  етаж

На втори етаж са разположени Ап.16-двустаен, Ап.17- едностаен, Ап.18 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.16  Дървената дограма не е подменена. Лоджията към кухнята е остъклена с метална конструкция/винкели/. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.17  Дървената дограма в спалнята  е подменена с PVC дограма. Панела между лоджията и  кухнята е премахнат. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.18  Дървената дограма навсякъде е подменена с остъклена с PVC.  Лоджията към кухнята частично е  остъклена с остъклена с PVC дограма. Лоджията към дневната е остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Трети  етаж

На трети етаж са разположени Ап.25 - двустаен, Ап.26 - едностаен, Ап.27 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.25  Дървената дограма не е подменена с нова. Лоджията към кухнята  е  остъклена с метална конструкция/винкели/. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.26  Дървената дограма не е подменена с нова. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.27  Дървената дограма навсякъде е подменена с PVC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Четвърти  етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.34 - двустаен, Ап.35 - едностаен, Ап.36 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.34  Дървената дограма в кухнята и спалнята е подменена с нова PVC. Премахнати са панелите на лоджията.Лоджията е с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.35  Няма промени.

Ап.36  Дървената дограма в двете спални и кухнята е подменена с PVC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

- Пети  етаж

На пети етаж са разположени Ап.43 - двустаен, Ап.44 - едностаен, Ап.45 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.43  Дървената дограма в спалнята и кухнята е подменена с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма. Лоджията към дневната е остъклена с PVC дограма. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.44  Дървената дограма не е подменена. Лоджията към кухнята частично е зазиждана и остъклена с два дървени прозореца. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

Ап.45  Дървената дограма в дневна ,западна спалня и кухня е подменена с нова PVC. Лоджията към кухнята е  остъклена с PVC дограма. Направен е отвор между кухнята и спалнята, а старата врата е зазидана. Не ни са предоставени необходимите строителни книжа за направените промени.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ /НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169 ОТ ЗУТ

Състоянието на жилищната сграда към момента на обследването не удовлетворява напълно изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за  безопасна експлоатация; опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и топлосъхранение.

Покривите са в незадоволително състояние. Покривната хидроизолация е частично променяна за два от входовете преди около 10 години , за единият вход не е ремонтирана от построяването.

Голяма част от ограждащите повърхности не отговарят на изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение  и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г. (изм. и доп. ДВ бр. 85, 88 и 92 от 2009г. и бр. 2 от 2010г.), като е задължителна подмяната на дограмата в целия жилищен блок, включително и на стълбищните клетки.

Необходимо е сградата да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания и на  Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като за целта бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.

ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА"

Извършено е обследване на състоянието на основните конструктивни елементи на съществуващата жилищна сграда и са удостоверени експлоатационна годност, якост на натиск на бетона, дефектност на носещите елементи и препоръки за усилване на конструкцията.

Настоящето конструктивно обследване е разработено съгласно договор с възложителя и съгл. чл.2 ал.2 на „Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите/2006год.

Целта на конструктивното обследване е да се даде обективна оценка на състоянието на носещата конструкция и сеизмичната устойчивост на сградата и да се установи действителното състояние на конструктивните елементи на конструкцията.

От направените проучвания на място и събраната информация се установи       	следното:

Обследваната сграда е въведена в експлоатация  през 1983год. на миналия век и от тогава се намира в експлоатация. За сградата не е представена техническа документация, свързана с проектирането и строителството и.

Обследването е направено чрез предварителен обстоен оглед на конструкцията и инструментално обследване.

Конструктивната схема е панелна сглобяема жилищна сграда (ЕПЖС).

Блокът се състои от три входа – А,Б,В разделени с деформационни фуги.

Вход А и В се състоят от 5 надземни жилищни етажа, а вход Б от 6 надземни жилищни етажа.

Всеки вход има и полуподземен етаж, където са разположени мазетата за всеки апартамент и ПРУ.

Секциите А,Б,В се състоят от по три апартамента на етаж – едностаен, двустаен и тристаен.

Покривите на секциите са плоски тип „студен“ с вентилируемо подпокривно пространство  и машинно отделение за асансьор.

Покритието е с битумна хидроизолация, която е компроментирана в по-голямата си част и са констатирани множество течове.

Основите са монолитно изпълнени с ивични фундаменти под сутеренни стени. Фасадните стени в сутерена са бетонови, а преградните тухлени. Стените и тавана не са измазани.

Блок секциите са съставени от хоризонтални (подовите панели) и вертикални носещи елементи (стени и панели).

Подовите панели се изчисляват за непосредствено действуващото върху тях вертикално натоварване, като подовата конструкция се приема абсолютно корава в своята равнина. Стените се изчисляват като конзоли, натоварени със собственото си тегло, вертикално натоварване от подови и покривни конструкции и от хоризонтално натоварване. Те са еластично запънати в основата.

Стенните панели в зависимост от характера на работната система в конструкцията са носещи; самоносещи, които се опират една на друга и носят само собственото си тегло; закачени, които пренасят своето натоварване на носещите напречни стенни панели.

В панелите се предвиждат съединения за свързване  с надлъжните и напречните панели. След заваряването на стоманените части те се покриват с бетон или разтвор, за да се предпазят от корозия и от пожар.

Външните стенни панели са с дебелина 200мм и се изработват от Керамзитобетон марка Б 100. От външната стена имат облицовъчен слой от филцбетон 15/20мм.

Панелите са разработени на модул 60 см и полумодул 30 см.

Външните носещи стенни панели са с дебелина 140 мм от бетон марка Б 200 с вградени РVС тръби за ел.инсталации. Разработени са на оси: 510,390,360,300 и 120 см.

Неносещите вътрешни панели се изпълняват от бетон марка Б 200 и армировка от стомана  АІ и студено изтеглен тел.

Подовите панели са разработени с дебелина 100мм и 140мм. Марката на бетона Б200 . От констуктивната схема на сградата панелите са подпрени по две, три или четири страни.

Покривните панели са с дебелина 100мм.

Връзките между панелите се осъществяват посредством дюбели и вградена армировка клас А1 и АІІІ. Разработени са на оси : 510,390,360,300 и 120 см.

Основен елемент на стълбищната клетка са стълбищните рамена. Тези елементи се изпъляват от бетон марка 200, армировка АІ и студено изтеглен тел.

Елементите оформящи асансьорната клетка са самоносещи и не поемат усилия от движение на асансьора.

Подовите панели са оразмерени като четеристранно подрени за съчетаните полета , като тристранно подпрени в монтажно състояние. Лоджийните подови панели и стълбищните площадки са еднопосочно подпрени. Стоманобетонните елементи са армирани със стомана АІ, АІІ, АІІІ– топловалцована стомана.

Пространствената коравина на панелните сгради се осигурява чрез съвместната работа на надлъжните и напречните стенни панели и подовите панели обединени посредством съединенията в едно цяло.

Въз основа на извършените конструктивни обследвания на представителни извадки от ЕПЖС и проведените безразрушителни изпитвания на отделни конструктивни елементи могат да се направят следните изводи за актуалното състояние на строителната конструкция :

- Бетонът от вътрешните носещи стени и подовите панели е с вероятна якост  на натиск, съответствуващ на клас В 15 по БДС 9673.

- Бетонът от фасадните панели, когато е от лек керамзитобетон е с клас на якост Б100.

- Корозия на армировката в дюбелните съединения  на стенните панели не е установена.

- Бетонното покритие на армировката е в рамките на нормалното.

- Видими петна на армировката от корозия на армировката или подкожушване на бетонното покритие са рядко срещани дефекти.

- По фасадните елементи има на места напукване и паднало декоративно покритие.

- Оразмеряването на конструкцията е извършено при полезно нормативно натоварване за жилища  р=150кг/м2, за стълбищните площадки р=300кг/м2, съгласно „Норми за проектиране.Натоварвания и въздействия“ от 1964г.

Установяване на механичните характеристики  на вложените материали в основните елементи на носещата конструкция, чрез изпитване на якот на натиск по безразрушителен метод .

Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи. Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt” в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007. Оценката на резултатите е извършена в съответствие с БДС EN 206-1, като резултатите показват, че бетонът е запазил якостните си характеристики.

Вход А

Стена до стълби към мазе   18.10 MPa    Стена на стълбище  19.50 MPa

Плоча над сутерен                 30.60 MPa  Плоча над II етаж   21.10 MPa

(коридора на мазетата)                              Стена на стълбище 34.40 MPa

Таванска плоча                      32.00 MPa

Вход Б

Стена до стълби към мазе   20.50 MPa    Стена на стълбище  25.30 MPa

Плоча над сутерен                 38.60 MPa  Плоча над  IV  етаж   25.70 MPa

(коридора на мазетата)                              Плоча над VI етаж 24.40 MPa

Таванска плоча                      23.50 MPa

Вход В

Стена до стълби към мазе   18.90 MPa    Стена на стълбище  25.00 MPa

Плоча над сутерен                 37.00 MPa  Плоча над I етаж   22.10 MPa

(коридора на мазетата)                              Стена на V етаж  33.50 MPa

Таванска плоча                      28.40 MPa

Резултатите от това обследване, както и всички констатации дават основание сградата да се определи като годна в конструктивно отношение и безопасна експлоатация в техническо отношение. Всички носещи конструктивни елементи към момента на обследването са в състояние да поемат припадащите им се натоварвания и да осигурят нормативните изисквания на чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Строителството е извършено доста отдавна, при други условия и нормативи на проектиране, несъответстващи на съвременните.

Установяване на дефекти и повреди в конструкцията и проведени ремонтни дейности

През годините не са извършени ремонти, с които да се засягат носещи конструктивни елементи.

В по-голямата част от апартаментите лоджиите към кухнята са частично зазидани или остъклени и усвоени към съответните помещения.

Някои от терасите са остъклени. Има много течове , особено около комините,    вследствие на което паднала мазилка.

ВХОД А

На първия етаж в ап.1 и ап.2 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена с метална конструкция. Подпрозоречния панел и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати.

В ап.3 лоджията към кухнята е остъклена и частично зазидана.

На втория етаж в ап.10 и ап.12 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена с метална консруция.

На третия етаж в ап.19 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена с метална консруция. В ап. 20 лоджията е частично зазидана, остъклена и вкарана към кухненското помещение, като е премахнат подпрозоречния панел и вратата.

На четвъртия етаж в ап.28 лоджията към кухнята е остъклена и вкарана към кухнята, като са премахнати подпрозоречния панел и вратата към балкона. Терасата към дневната частично е зазидана и остъклена с метална конструкция. Подпрозоречния панел и балконската врата  на дневната към терасата са премахнати.

В ап.29 лоджията към кухнята частично е зазидана и остъклена с метална конструкция.

На петия етаж в ап.37 и ап.38 лоджията е остъклена и вкарана към кухнята като е премахнат подпрозоречния панел и вратата на кухнята към лоджията.

В ап. 39 е премахнат разделителен панел между кухнята и килера.

ВХОД Б

На първия етаж в ап.4 лоджията е частично зазидана и остъклена. В ап. 6 лоджията е частично зазидана и остъклена. В ап. 6 е преманат разделителния панел между кухнята и килера.

На втория етаж в ап.13 и ап.15 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена.

На третия етаж в ап.22 и ап. 24  лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена. В ап. 20 лоджията е частично зазидана, остъклена и вкарана към кухненското помещение, като е премахнат подпрозоречния панел и вратата.

ВХОД Б

На първия етаж в ап.4 лоджията е частично зазидана и остъклена. В ап. 6 лоджията е частично зазидана и остъклена. В ап. 6 е преманат разделителния панел между кухнята и килера.

На втория етаж в ап.13 и ап.15 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена.

На третия етаж в ап.22 и ап. 24 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена. В стенния панел между ап.22 и ап.23 е направен отвор за врата.

На четвъртия етаж в ап. 31, ап. 32 и ап. 33 лоджията към кухнята са частично зазидани и остъклени.

На петия етаж в ап. 40 и ап. 42 лоджиите към кухнята са частично зазидани и остъклени .

В ап. 41 лоджията е усвоена към кухнята като е преманат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана и остъклена .

На шестия етаж в ап.46 лоджията е усвоена към кухнята като е преманат фасадния панел и вратата, а лоджията затворена с частично зазиждане и остъкляване . Терасата към дневната е частично зазидана и остъклена с метална конструкция. В ап.48 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена.

ВХОД В

На първия етаж в ап.7 лоджията е вкарана към кухнята, като е преманат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана и остъклена.

В ап. 8 и ап. 9  лоджиите към кухнята са затворени частично със зид и остъкляване.

На втория етаж в ап.16, ап.17  и ап.18 лоджиите към кухнята също са частично зазидани и остъклени.Терасата към дневната на ап. 18 също е частично зазидана и остъклена .

На третия етаж в ап.25, ап.26 и ап. 27лоджиите към кухнята са частично зазидани и остъклени.В ап. 27 са премахнати преградните носещи панели на килера, която площ е усвоена към кухнята.

На четвъртия етаж в ап. 34 лоджията е вкарана в кухненската площ, като е премахнат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана със зид и остъклена.

В ап. 36 лоджиятя към кухнята е частично зазидана и остъклена .

На петия етаж в ап. 43 лоджиятя към кухнята е частично зазидана и остъклена. Терасата към дневната също.

В ап. 44 и ап. 45  лоджиите са вкарани към кухнята, като е преманат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана и остъклена .

В ап. 46 е избит отвор в стенния панел между кухнята и спалнята, а старата врата зазидана.

Отклонения от вертикалност на стенните елементи вследствие поддаване или завъртане на земната основа не се забелязва.

Не са констатирани недопустими деформации (провисвания) или признаци за изгубване на устойчивост на носещите конструктивни елементи.

Забелязани са локални пукнатини между вертикалните стенни панели, които са вследствие на не добре обработени свързващи фуги.

Съединенията между панелите са слабите звена в конструкциятя на ЕПЖС.

Премахнатите панели към кухненските лоджии са не носещи  и не нарушават носещата способност на конструкцията.

Вследствие на дългогодишната експлоатация на сградата няма дани за корозия на  	съединенията .

ИЗВОДИ И КОНСТРУКТИВНА ОЦЕНКА НА СГРАДАТА :

Сградата е въведена в експлоатация през 1983г. По време на проектирането са действували „НПССЗР“ от 1964г. и допълнения към тях от 1977 год.

За натоварване от земетръс конструкцията притежава необходимата сигурност, за която е оразмерена при сеизмични въздействия с очакван интензитет VІІ степен.

През годините на експоатация едропанелната сграда е претърпяла земетресения и не е получила повреди, което доказва добра устойчивост на конструкцията на сеизмично въздействие.

По сградата не са правени значителни промени и не са премахнати носещи конструктивни елементи.

Съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. чл.6 многофамилната жилищна сграда на адрес гр.Свиленград, кв. Изгрев бл. 4 има положителна сеизмична оценка и може да понесе допълнително вертикално натоварване от СМР за енергийно обновяване.

Тези въздействия не са довели до възникване и развитие на дефекти в строителните конструкции, влияещи в различна степен върху възможността за безопасна експлоатация на сградата в конструктивно отношение. Анализът на действителното техническо състояние на конструкцията показа, че тя може да изпълнява бъдещата си експлоатационна функция и да бъде натоварвана съобразно условията на проекта при изпълнение на предписаните в обследването мерки. Сградата притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение, при полагане на необходимите грижи при експлоатация и извършване на ремонтните и укрепващи мероприятия. Да не се извършват строителни дейности, нарушаващи целостта на конструктивните елементи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Обследването на обекта в част "Конструктивна" е съобразено с изискванията на Действащите нормативни документи:

- Закон за устройство на територията /ЗУТ/

- Наредба №3/2004 (ДВ бр.92/10.2004) на МРРБ за основните положения за проектиране па конструкциите на строежите и за въздействията върху тях БДС ЕN1990 – Еврокод – Основи на проектирането на строителни конструкции;

- Наредба №РД-02-20-2 от 27.12.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

- БДС ЕN1998-1 Еврокод 8 – Проектиране на конструкциите на сеизмични въздействия

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции- БДС ЕN1992-1-1  Еврокод 2 – Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

- Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г.;

- Наредба №5 за техническите паспорти на строежите, 2006г.;

ЧАСТ„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ"

При изграждането и в последствие по време на експлоатацията на сградата са монтирани следните общи електрически инсталации:

- Осветителна

- Слаботокови инсталации

- Електрически табла и захранващи линии

- Заземителни и мълниезащитни инсталации

Осветителна инсталация

Осветителната инсталация в общите части е изградена с плафониери и пенделиокомплектовани с ЛНС (лампи с нажежаема спирала).

В коридора по етажите осветлението се управлява посредством стълбищен автомат монтиран в ГРТ на всеки от входовете, а в коридорите на мазетата – с ключ до входната обща врата на съответния участък.

Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под мазилката по старите норми – с проводници със сечение 2х 1.5 mm² и 2 х 1.0 mm². Някъде има монтирани външно кабели и проводници, за свързване на осветителни тела, ключове и др.

Управлението на осветлението е изпълнено с инсталационни бутони (по етажите) и ключове за общите части в коридорите на мазетата и асансьорното помещение.

Слаботокови инсталации

Звънчевата и домофонната инсталация е стара, и е необходимо да бъде подменена с нова.

По съществуващите кабелни трасета вътрешно и/или външно са полагани коаксиални кабели за кабелна телевизия и Ethernet кабели за кабелен интернет.

Мълниезащитна инсталация

На покривите на входовете не се вижда изградена мълниеприемна мрежа, вероятно е демонтирана при извършване на ремонти по покрива и не е възстановена. Съществуващитетокоотводи от бетонно желязо от покрива до клемната контролна връзка земя в участъка под мазилка са в добро състояние и могат да се използват.

Електрически табла и захранващи линии

Главното табло в Сградата е ситуирано в общия коридор на мазетата.

Няма монтирани дефектно токови защити и защита от пренапрежения.

Таблото е старо, оборудвано с винтови и мощностнипредпазители а главния прекъсвач е подменен с нов автоматичен. От таблото се осъществява захранване на етажните измервателни табла по магистрална схема.

Етажните измервателни табла на изход към апартаментите са окомплектовани с автоматични прекъсвачи, като е осигурен достъп до тях чрез отвор на фасадната врата. Етажните измервателни табла и апартаментите се захранват по четирипроводна  и двупроводна схема (TNC) съответно за трифазните и монофазните инсталации.

Няма схеми на таблата, а като цяло липсват актуални чертежи и схеми на всички електрически инсталации.

Заземяване

ГРТ е заземено към съществуваща заземитена уредба. Не бяха намерени протоколи за проверка на ефективността й.

ЧАСТ „ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"

Водопроводна инсталация:

Всеки вход на сградата е захранена с вода от прилежащата улица с един брой сградно водопроводно отклонение. Сградното водопровдно отклонение е сменено  през 2013 год. с полиетиленови тръби DN63 съгласно проект за  „ Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.Изгрев гр.Свиленград, изготвен от „ Ар Си Дизайн” ЕООД гр.София.

Главната хоризонтална водопроводна инсталация е изпълненa от поцинковани  тръби с топлоизолация. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация и малка част от полипропиленови тръби без топлоизолация.

Сградата няма противопожарна инсталация и такава не се изисква съгласно чл.193, т.8 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

Канализационна инсталация:

Отпадъчните води от сградата от всеки вход са заустени посредством два броя сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица.През 2013 год.СКО е подменено с полиетиленови тръби DN200 съгласно проект за „ Реконструкция на канализационна мрежа на кв.Изгрев гр.Свиленград, изготвен от „ Ар Си Дизайн” ЕООД гр.София.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

Отводняването на покрива е с вътрешни водосточни PVC тръби.

ЧАСТ „ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ"

Топлоснабдяване

За сградата няма изграден централен източник за топлоснабдяване .

Живущите се отопляват основно на дърва и друга част с ел.енергия . Дървата се изгарят в локални печки и камини.

Отоплението с електрическа енергия става чрез електрически радиатори и климатици .

По проект в сградата  не е предвидена централна охладителна инсталация. За част от помещенията има монтирани климатици сплит система.

Отоплителна инсталация

В сградата  не се ползва централна отоплителна инсталация.

Битово горещо водоснабдяване

В сградата няма централна инсталация за БГВ , използваща енергия от котелното.

БГВ за живущите се осигурява чрез електрически бойлери за всяко жилище.

Вентилационна инсталация

В сградата няма изградена вентилационна инсталация.

Част от живущите са  монтирали локални аспиратори към зоните за готвене

ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

АРХ: 	Обследваната сграда е многоетожна  с плосък покрив.Конструкцията е сглобяема едро панелна. Секциите на входове „А“ и „В“ са пететажни а на вход Б шестетажна. Строежа е от клас по функционална пожарна опасност „Ф1.3“- многофамилна жилищна – съгласно табл.1 към чл.8 от Наредба №Iз 1971. Сградата е от II СОУ . СОУ и ЗП отговарят на таблица 4 от Наредба №Iз 1971. Всяка секция има самостоятелно  стоманобетонно стълбище. Стълбищата на входовете са с директни изходи навън.Вратите на крайните изходи на стълбищата се отварят навън по посока на евакуацията в съответствие с чл.43.Стълбищата са естествено осветени по страничните фасади в съответствие с чл.50 на Наредба №Iз 1971.  Етажите не са отделени от стълбищната клетка в съответствие с чл.47 ал.2. Дължината на евакуационния път от всяко жилище е под нормативно допустимите 40м съгласно чл.44.

Обекта граничи с уличната мрежа чрез която е осигурен достъп на пожарни автомобили до строежа при пожар.

Не са отделени складовите помещения/мазетата/  в сутерена от стълбищните клетки с противопожарни врати с ЕI90C.Към момента на въвеждане в експлоатация не се е изисквало отделянето им.

Отговаря на изискванията за ПАБ.

ВиК: В сградата няма изградено  вътрешно противопожарно водоснабдяване. Не се изисква на основание на чл.193 т.6 от Наредба №Iз 1971.Няма изградено сухотръбие  по чл.207 ал.1 – изключението е  само за еднофамилни жилищни сгради. Външното  водоснабдяване е осъществено чрез ПХ на уличния тръбопровод на населеното място до 150м от обекта.

Отговаря на изискванията за ПАБ.

ЕЛ:Обекта е от първа група „Нормална пожарна опасност” Ел. инсталациите са скрити под мазилка. Класа на осветителните тела и ел.оборудването са съобразени с класа на помещенията. Ел. таблата на жилището е апартаментен тип с клас на реакция на огън „В”.Етажните табла са н метални шкафове. Мълнезащитата е съществуваща в съответствие с Наредба №4. Не е монтирано  евакуационно осветление в  сградата - не се изисква по  чл.55 от Наредба №Iз 1971..

Отговаря на изискванията за ПАБ.

СК: Сградата е сглобяема стоманобетонна конструкция. Ограждащите и преградни стени са стоманобетонни панели.Междуетажната конструкция е стоманобетонна плоча.Покривната конструкция е стоманобетонна плоча върху която е монтирана битумна изолация. Избраните конструктивни елементи отговарят на II СОУ съгласно табл.3 към чл.12 ал.1от Наредба №Iз 1971.

Отговаря на изискванията за ПАБ.

В сградата не са предвидени  активни мерки: пожароизвестяване, пожарогасене и ВСОДТ при пожар.

Заключение: Фактическото състояние на строежа  отговаря на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.;

ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Настоящото обследване за енергийна ефективност и сертифициране на жил. блок №4 в жк „Изгрев”, гр.Свиленград са изготвени въз основа на действащата в страната нормативна уредба, създаваща правната и техническа основа за изискванията за енергийна ефективност.

Обследваната  жилищна сграда е построена и пусната за ползване през 1983г. Сградата е построена от стандартни стоманобетонни елементи (панели), и се състои от 3 входа от които един на шест  и два на пет етажа,  със сутерен в който са  мазетата на живущите. Съществуващата фасадна обработка е пръскана мазилка,  в не  много добро  състояние. Дограмата, там където не е подменена е дървена слепена. Покривът е двоен студен с вътрешно отводняване, като светлата височина на подпокривното пространство е около 0.85 м. Покривната хидроизолация е частично променяна за два от входовете преди около 10 години , за единият вход не е ремонтирана от построяването.

Подът на отопляваното пространство е под над неотопляем сутерен. Подовата плоча на отопляваните помещения е стоманобетонова, с изравнителна замазка и теракот от страна на помещенията. Към страната на сутерена няма положена топлинна изолация. Подът на сутерена е бетонов, с бетонова настилка. Стените на неотопляемият сутерен са бетонови.

Големият разход на енергия за сградата се дължи на лошите топлофизични характеристики на ограждащите конструкции и ниската ефективност на системата за топлоснабдяване. Възможните енергоспестяващи мерки в случая са:

### топлинно изолиране на външните стени на сградата, което ще доведе до намаляване на коефиниента на топлопреминаване през тях

- топлинно изолиране на покрива - поради лошите топлотехнически свойства на покрива на сградата и лошото състояние на покривната конструкция се предвижда полагане на топлоизолация над горната плоча

- подмяна на старата дограма със система от PVC профили и стъклопакети, което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване и ограничаване на постъпващия външен въздух

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При обследването па обекта в част "ЕЕФ" са спазени изискванията на:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за енергийната ефективност, обнародван в ДВ бр.35 от 15.05.2015г., който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;

- Закон за енергетиката;

- Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сградите;

- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- Наредба № 16-1594 от 13.ХI.2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Обследването е съобразено и с Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и придружаващите ги методики.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА мерки За удовлетворяване на съществените изисквания, както и предписания за недопускане на аварийни събития

1. Задължителни мерки

Част „ Конструкции „

- Полагане на хидроизоация на 100% от покрива

- Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки

- Обработка на всички видими армировъчни пръти. Възстановяване на бетонното покритие.

- Обработка на фугите между панелите с цел избягване поява на пукнатини.

Част “Електроинсталации”

-Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативни изисквания (Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г), амортизирани са и се нуждаят от подмяна.Да се предвиди подмяна на осветителни тела в общите части снови оборудвани с енергостпестващи лампи /LED лампи/ управлявани от сензори за движение.

-Заземителната инсталация - Необходима е проверка за ефективността на съществуващите заземителни уредби (за електробезопасност и за мълниезащита) и при необходимост разкриване и подновяване на заземяващите електроди и свързващи проводници.

- Мълниезащитна инсталация трябва да се провери и при необходимост да се подменят дефектиралите или липсващи елементи.

-Да се положат нови кабелни захранващи линии по трипроводна схема (TNC-S) за монофазните инсталации - от етажните измервателни табла до съществуващите апартаментни табламонтирани във всеки апартамент.

-Да се изтеглят допълнителни проводници PE по вертикалните магистрали от ГРТ до захранваните от него етажни измервателни табла с оглед реализиране на петпроводна схема (TNC-S)

Част  „Енергийна ефективност „

- топлинно изолиране на външните стени на сградата, асансьорните кули и комини - коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK и с мин.дебелина от 60 мм от външната страна на стената;

- топлинно изолиране на надземните стени на сутерена - коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/m.K  и с мин.дебелина 5 см;

- топлоизолация на покрива на сградата - коефициент на топлопроводност λ=0.032 W/mK  и мин.дебелина от 100 мм;

- изолиране на покривите на усвоените тераси, които граничат с външен въздух;

- подмяна на дограмата на сградата, включително в сутерен, стълбищна клетка и входни врати - монтаж на нова PVC дограма с коефициент на топлопреминаване за прозорци U=1.4W/m2K и врати с коефициент на топлопреминаване U=1.9W/m2K;

- повишаване ефективността на осветителната инсталация чрез подмяна на ЛНС /лампи с нажежаема спирала/ на стълбищното осветление с нови ЕСЛ /енергоспестяващи лампи/ и  подмяна на живачните лампи на тавана на входните козирки  с натриеви, като за целта се подменят дросела и пусково-запалното устройство;

2. Препоръчителни мерки:

- Защита на отворите за вентилация на студения покрив с мрежи;

- Привеждане на сградата в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания;

- Всички открито положени инсталации, включително Интернет и TV, следва да се изпълнят с PVC канали открито или да се вкопаят.

- Функционалните проверки, техническото обслужване и планово-предупредителните ремонти на асансьорите да се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя;

- Всички общи помещения, складчета, избени коридори и междуетажни стълбищни площадки да се освободят от предмети и отпадъци – горими и негорими;

-   Всички пътища за евакуация следва да бъдат свободни;

На основание гореизложеното, ДЗЗД  "ЕН АР ИНФРАМ " СВИЛЕНГРАД, осъществяваща обследване на жилищен блок №4 в жк "Изгрев", гр.Свиленград за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДОКЛАДВА

Представеният доклад за обследване на съществуваща сграда: Многофамилна жилищна  сграда - блок №4 в жк "Изгрев", гр.Свиленград отговаря на изискванията чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и на Наредба №5/28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите.

Извършили обследването специалисти:

арх.Богдана Владимирова Хасърджиева

## експерт по част “Архитектурна” 			         ................................

инж.Николина Атанасова Панайотова

експерт по част “Конструктивна”

ТК по част "Конструктивна"	                 		          ................................

## инж. Дяна Колева Тутанова

## експерт по част “Отопление и вентилация”

## и  част "Енергийна ефективност" 			          ................................

инж. Ангел Радев Ангелов

експерт по част “В и К”                         			          ................................

инж. Красимир Стефанов Райнов

експерт по част “Ел.инсталации”            			           ................................

инж.Стефан Петров Хаджиев

## експерт по част “ПАБ”                             			           ................................