| НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ |
| --- |
| “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД партньор в ДЗЗД “ТРАНСЕКО” |
| Възложител: | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД |
| Собственик: | Сдружение на собствениците на многофамилна жилищна сграда в гр.Свиленград, ул. „Родина” №14 |
| Изпълнител: | Управител | инж. Надя Петкова | ……………………………………. Подпис/печат |
| ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ Рег. № ……………………..от …………………….. |
| Обект: | Многофамилна жилищна сграда в гр.Свиленград, ул.„Родина” №14, във връзка с изпълнение на “НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” |

02.2016 г.

Приложение към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег. № ............................ от ............................ г.

на „Многофамилна жилищна сграда“ находяща се в: гр. Свиленград, ул. ”Родина” №14

ЧАСТ А "ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА"

Раздел I "Идентификационни данни и параметри":

1.1. Вид на строежа: ЕПЖС

(сграда или строително съоръжение)

1.2. Предназначение на строежа: Многофамилна жилищна сграда

1.3. Категория на строежа: Строежът е трета категория съгласно Наредба №1 на номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г.(ДВ бр.72/2003 г.)

1.4. Идентификатор на строежа: няма

1.5. Адрес: 1.5.1. Административен: гр.Свиленград, ул.”Родина” №14 1.5.2. По устройствен план: УПИ VIII, кв.57, образуван от имот 1198 по план за регулация и застрояване на гр.Свиленград, ЕКАТТЕ: 65677, община Свиленград

1.6. Година на построяване: 1988г.

1.7. Вид собственост: Частна, общинска

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване: 1.8.1. Вид на промените: Към някои от апартаментите има надзидани и остъклени балкони – площта им е усвоена към прилежащите помещения. Част от лоджиите и балконите са остъклени от собствениците. Отделни собственици са положили топлоизолация (отвътре или отвън) по външните ограждащи стени с различна дебелина. Във вход Б, ап.13 е намалена площта на спалнята, изградена е преградна стена и е оформено помещение, което се използва като кухня. Кухнята от оригиналното разпределение е преустроена в допълнителна спалня. 1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените: През периода на експлоатация е извършвана смяна на старата дървена дограма с PVC или алуминиева в някои от апартаментите.

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: Няма 1.9. Опис на наличните документи:

1.9.1. Инвестиционен проект: Извършено е актуално архитектурно заснемане и техническо обследване от екип на "Екоинженеринг" ЕООД, за което има съставен доклад с резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ.

1.9.2. Разрешение за строеж: Няма

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на: Няма

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в: Няма

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, съставен на: Не е съхранен

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от: Няма документ

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация: Няма

1.9.8. Удостоверение за търпимост № ….от ……г. - Няма

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа: Няма

РАЗДЕЛ II "ОСНОВНИ ОБЕМНОПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ"

2.1. За сгради:

2.1.1. Площи: - застроена площ: Вход А – 205,64 кв.м. Вход Б – 246,07 кв.м. Вход В – 246,15 кв.м. Обща застроена площ – 697,86 кв.м. -разгъната застроена площ: Вход А – 1080,59 кв.м. Вход Б – 1267,21 кв.м. Вход В – 1272,88 кв.м. Обща разгъната застроена площ – 3620,68 кв.м. Обща разгъната застроена площ със сутерен: 4318,54 кв.м

2.1.2. Обеми: застроен обем – 12083,7 куб.м. Вход А – 3626,6 куб.м. Вход Б – 4217,9 куб.м. Вход В – 4239,2 куб.м.

2.1.3. Височина: 16,85 м Брой етажи: 6 етажа, от които 5 надземни и 1 полуподземен

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

сградни инсталации – водопроводна, канализационна, електро сградни отклонения – водопроводни, канализационни, кабел НН съоръжения – асансьори (в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

РАЗДЕЛ III "ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ"

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията: Сградата представлява едропанелна жилищна сграда, с безскелетна конструктивна схема - проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели. Сградата е с плоско фундиране, като основите до кота нула са монолитно изпълнени. Стените в сутерена са бетонни - монолитно изпълнени. Покривът е плосък, студен вентилируем с неизползваемо подпокривно пространство. Оттичането на атмосферните води от покрива е вътрешно с воронки.

3.1.2. Механично съпротивление и устойчивост /чл.169, ал.1, т.1 ЗУТ/: Сградата е въведена в експлоатация през 1988г. Към дата на въвеждане в експлоатация са действали „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987г. Съгласно тези норми гр.Свиленград попада в територия със сеизмичност от VII степен. с Kc=0.10 по скалата на MШК. При оценка на сеизмичното поведение на сградите и съоръженията по нормите от 1987г. и от 2012г., трябва да се вземе под внимание, че в съвременните сеизмични норми са заложени по строги конструктивни изисквания към конструктивните елементи поемащи сеизмично въздействие; Земетресенията, станали у нас през последните десетилетия, са с интензивност около 6-та степен, са без особени повреди по правилно проектираните сгради. Информацията и изводите за въздействията при едропанелните сгради показват висока степен на устойчивост, липса на дефекти и разрушения, на фона на многобройни силно пострадали или разрушени сгради, изпълнени по други технологии, с десетки хиляди жертви! Безскелетната панелна носеща конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни сеизмични или други събития; - има участъци от фасадните фуги между панели, които са в компрометирано състояние; - има течове, образуван мухъл, нарушени бетонно покритие, видима армировка и паднала мазилка по стоманобетонни панели, които застрашават дълготрайността на дюбелните връзки; - не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, които да променят категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост. - експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Тяхната правилна поддръжка и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата; През годините на експлоатация едропанелната сграда е претърпяла земетресения и не е получила повреди, пукнатини по носещата си конструкция, което доказва добро експлоатационно поведение и висока устойчивост на конструкцията на сеизмично въздействие, дуктилност и висока дисипация на сеизмичното натоварване. Не са правени промени и не са премахнати или добавяни носещи панели, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата. Съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г., чл.6 - многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Свиленград, ул. Родина 14, има положителна сеизмична оценка и може да понесе допълнителното вертикално натоварване, след изпълнение на СМР предвидени за енергийно обновяване по проекта. Сравнение на нормативни документи Сградата е въведена в експлоатация през 1988г. Нормативни актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация. Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата. Норми за земетръс НПССЗР’87г. VII степен по MШК Kc=0.10 Наредба РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони VII степен по MШК , Kc=0.10 Норми за бетонни и стоманобетонни конструкции Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1988 г. НПБСК /2005г с последна редакция от 2008г. Норми за натоварване Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-14-403 от 28.12.1988 г. на председателя на КТСУ Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. / 16.04.2005г. Таблица за сравнение на натоварване и въздействия Норми към 1988г. Норми 2005г. Наименование на товари Норм. Товар (кг/кв.м) Коефициент Натоварв. Норм. Товар (кг/кв.м) Коефициент Натоварв. Собств.тегло стоманобетон - - - 1,20 Собств.тегло тухли - - 1,20 Собствено тегло метал - - - 1,10 Мазилки, замазки - - - 1,35 Окачени тавани, топлоизолации - - - 1,35 Хидроизолации - - - 1,35 Пол.товар жилища 150,0 1,4 150,0 1,30 Временен товар от сняг 50,0 1,4 120,0 1,40

3.1.3. Безопасност в случай на пожар: /чл.169, ал.1, т.2 ЗУТ/ Норми за осигуряване на безопасност при пожар Действителни характеристики установени с обследването Еталонни стойности от действащите нормативни актове към дата на въвеждане на сградата в експлоатация. Извод Стойности от действащите нормативни актове към момента на обследване на сградата. Извод 1 2 3 4 5 6 7 R,E,I Gф Противопожарни строително-технически норми – утвърдени със заповед № XVIII-1-1009/31.12.1971 г. на МАБ - Обн. ДВ, бр. 9 от 1972 г., изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 1973 г. Наредба №Iз-1971 от 29 октомври 2009г. За СТПН за осигуряване на безопасност при пожар - Степен на пожароустойчивост. - - ІІ IІ - Колони и рамки /стоманобетон минимален размер 25/25/ 120 Клас А1 Негорими 2часа Съотв. 120 Съотв. Външни и вътрешни носещи стени /Стоманобетон 14, 20 и 26 см/ 330 Клас А1 Негорими 2часа Съотв. 120 Съотв. Неносещи външни и вътрешни стени / Стоманобетон 6 см / 120 Клас А1 Негорими 15мин. Съотв. 30 Съотв. Стени на евакуационни коридори и фоайета /стоманобетон/ 120 Клас А1 Негорими 45мин. Съотв. 60 Съотв. Междуетажни преградни конструкции Стоманобетон 14 см 180 Клас А1 Негорими 45мин. Съотв. 60 Съотв. Стени на стълбища/стоманобетон 25 см// 330 Клас А1 Негорими 2часа Съотв. 90 Съотв. Площадки и Рамена на стълбища стоманобетон 90 Клас А1 Негорими 1час Съотв. 60 Съотв. Покривна конструкция със защита съгласно колона 6 Негорими 15мин. Чл.5, ал.5 горими Съотв. Не се нормира Съотв. Строителните конструкции и елементи съответстват на изискванията на действащите нормативните актове за пожарна безопасност. Вътрешната планировка на сградата: Няма специфични изисквания на нормативните актове за жилищна сграда. Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врати ЕІ90. Вътрешната планировка на сградата не съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност. Генералната планировка и състоянието на територията на обекта: В близост до обекта няма инженерни съоръжения, до които следва да се определят нормативни разстояния. Осигурени са пътища за противопожарни нужди. Съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност. Състояние на електрическите инсталации: Външно ел.захранване и ел.табла Жилищната сграда се състои от три входа, които са захранени с трифазно напрежение 400/230 V, от разпределителна касета на ЕРП, като отделните входове са захранени с кабели САВТ 3x120+70 мм2 положени в земя. Главното Разпределително Табло/ГРТ/ е метално монтирано в полуподземния етаж. В таблото е монтиран на входа главен прекъсвач тип А2 250 А през който се захранват общите нужди на сградата и етажните табла, като етажните табла се захранват през втори прекъсвач тип А2 250 А и високомощни предпазители 250 А по схема TN-C. Общи нужди на сградата се захранват през винтови предпазители 25 А. В Главното табло е монтиран стълбищен автомат. Приложена е TN-C схема със заземен звезден център за електрозахранване на консуматорите в сградата, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен. Захранващите линии на етажните табла са изпълнени по TN-C схема с проводници СВТ 3x70+35 мм2. Етажни табла /Те/ са метални, монтиране на стена на стълбищната площадка и се захранват от главното по схема TN-C с проводници СВТ 3x70+35 мм2. В етажните табла са монтирани електромерите. През автоматични предпазители 63 А се захранват апартаментите. Апартаментните табла /Та/ се захранват от етажните по TN-C схема с проводник ПВА1 2х1х6 mm2. Таблата са за вграден монтаж, метални с автоматични предпазители 6-25 А захранени през главен винтов предпазител 63 А. Осветителна инсталация Осветителните инсталации в апартаментите са много различни и са изпълнени с проводници ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени под мазилка. Осветеността на отделните помещения в сградата съответства на съвременната нормативна база. Контролните измервания в жилищните помещения показаха осветеност около 100 Lx. Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищните площадки, като голяма част от тях са компрометирани. В апартаментите и мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж. Осветлението в сутерена е изпълнено с проводници ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени открито, в гофрирани тръби и под мазилка. Контактна /силова/ инсталация Контактната инсталация в апартаментите е изпълнена с проводници ПВА, ПВВМ 2х2,5 mm2 и ПВВМ 2х4 mm2. Всички контакти са тип шуко и са занулени. Слаботокови инсталации В сградата има монтирана домофонна и звънчева инсталации, които не работят добре. Заземителна инсталация Главното Разпределително Табло на сградата е заземено и занулено. Чрез нулевия захранващ проводник, нулевата шина на апартаментните табла и занулителните пластини на контактите се зануляват и отделните консуматори. Мълниезащитна инсталация Сградата има изградена мълниезащитна мрежа, която не е в добро състояние. Ел. инсталациите са изградени съгласно нормативните изисквания за електрически инсталации с „нормална пожарна опасност”. Инсталацията е изпълнена от проводници положени скрито под мазилка и по конструкции с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, съгласно изискванията на чл. 262, т.1 и т. 2 на Наредба Iз – 1971 за Строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Електрическите контакти и ключове са монтирани върху материали с клас на реакция по огън А2 съгласно чл. 239 (1) на Наредба Iз – 1971 за СТПН. Ел. таблото е в метален шкаф съответства на чл. 239 (1) на Наредба Iз – 1971 за СТПН. Ел.инсталацията съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации: В обекта има зидани комини от бетонни блокове. Комините са измазани но някои от тях са с паднали мазилки и шапки. Димо отводните канали отговарят на чл.130 до чл.134 от Наредба № I3-1971/2009г. Съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност. 3.1.4. Хигиена, здраве и околна среда: /чл.169, ал.1, т.3 ЗУТ/

Електрически инсталации В таблицата са дадени нормативните изисквания към момента на въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на електрическата инсталация и действащите в момента норми № Проектни стойности Действителни стойности Действащи в момента стойности Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/ Постановление 49/18,07,1977 г на МС Наредба №3/09.06.2004г. За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии Ел.захранване 1 Захранващата линия до ГРТ, Четири жилен кабел /3Р+N/, чл. V¦¦-1-3 и чл. V¦¦-1-4 От разпределителна касета на ЕРП с кабел САВТ 3x120+70 мм2. Чл. 1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C 2 Захранващите линии от ГРТ до Етажните табла са четирипроводни /3р+N/, Чл. V¦¦-1-34 СВТ 3x70+35 мм2 Чл. 1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C 3 Захранващите линии от Те до Апартаментните табла са двупроводни /1р+N/, Чл. V¦¦-1-34 ПВА1 2x1х6 mm2 Чл. 1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C Ел.табла 1 Главно разпределително табло /ГРТ/ - Метално на стена, ПУЕУ чл. V¦¦-1-7(1) и БДС 8596/1977 г. Монтирано на стена на полуподземния етаж в коридора. Метално. чл. 1745(3) допуска се монтаж на ГРТ в не самостоятелно помещение 2 Етажни табла /Те/ - Метално на стена, ПУЕУ чл. V¦¦-1-7(1) и БДС 8596/1977 г. Монтирани на стена на стълбищната площадка. Метални. чл. 1745(3) допуска се монтаж на РТ в не самостоятелно помещение 3 Апартаментни табла - От негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи и метални с винтови предпазители ПУЕУ чл. V¦¦-1-7(2) и БДС 8596/1977 г. Монтирани в коридорите на апартаментите метални с автоматични предпазители захранени през главен винтов предпазител. Чл. 1731 т.8 Контактна инсталация 1 Чл. V¦¦-1-35 определя броя на контактите на 1 бр. на 4 m2 жилищна площ, в кухнята 1 бр. на 2 m2 Брой на контактите на 1 бр. на 4 m2 жилищна площ, в кухнята 1 бр. на 2 m2 Чл. 1762 2 Чл. V¦¦-1-36 определя височината на монтажа над готов под - 0,1 m за первазна система на монтаж и 0,3 до 1,5 м за останалите Височината на монтажа над готов под - 0,3 до 1,5 м Чл. 1768 (3) определя височина от 0,3 до 1,5m 3 Сечението на проводниците се определя по чл. V¦¦-1-39, 1-45 и таблица V¦¦-1-2 Проводник ПВА, ПВВМ 2х2,5 mm2 и ПВВМ 2х4 мм2 Чл. 1768 (4) 4 Защитната клема на контактите се занулява Чл. V¦¦-1-80 (2) Защитната клема на контактите е занулена Чл. 1763 Допуска се използване на нулевия проводник като защитен ако няма изтеглен такъв от таблото Осветителна инсталация 1 Сечението на проводниците се определя по чл. V¦¦-1-39, 1-45 и таблица V¦¦-1-2 Проводник ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 Чл. 1762 2 Чл. V¦¦-1-40 Ключове за осветление се монтират на височина 1,1 до 1,3 м Ключове за осветление са монтирани на височина 1,1 до 1,3 м Чл. 1768 (1) - до 1 m 3 Осветеността на отделните помещения е оразмерена по Наредба №49 за изкуствено осветление ДВ бр.64/10,08,1976 г. Около 100 Lx в апартаментите БДС ЕН 12464/2004 г. Кухня и стая – 100 Lx Кухня и стая – 100 Lx Коридор – 50 Lx Коридор – 50 Lx Санитарни помещения – 30 Lx Санитарни помещения – 30 Lx Мълниезащитна инсталация 1 Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-14-461 от 17.ХII.1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство Сградата има изградена мълниезащитна мрежа, която не в добро състояние. НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. Импулсно съпротивление за мълниезащита 3-та категория до 20 Ω. В резултат от извършеното обследване съгласно чл.20 от Наредба № 5 от 2006г. и цитираните по-горе нормативни документи електрическата инсталация на сградата е годна и безопасна за експлоатация.

Водопроводна и канализационна инсталация При проектирането на инсталациите да се съобразяват минималните скорости и оразмерителните температури и да се вземат мерки за предотвратяване развитието на бактерията “Legionella”. По време на техническата експлоатация на гравитационната канализационна инсталация се отстраняват повреди по проводите и санитарните прибори, като се вземат мерки за осигуряване на тяхната водо- и газоплътност и се създава система за техническо обслужване и ремонт, за което се води съответната техническа документация. В следващата таблица са дадени оразмерителните стойности към момента на въвеждане на сградата в експлоатация и към настоящия момент. № Оразмерителни параметри Норми действащи към момента на въвеждане на сградата в експлоатация: „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради“ (утвърдени със заповед № РД-02-14-35 от 25 юни 1986г.) Норми действащи към момента на обследване на сградата: „НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“ 1 Водоснабдителни норми за максимално денонощно водно количество 240 л/д 200л//д 2 Водоснабдителни норми за максимално часово водно количество 21 л/ч 20л/ч 3 Топлоизолация Предвижда се топлоизолация на всички главни хоризонтални и вертикални клонове Предвижда се топлоизолация на всички главни хоризонтални и вертикални клонове Съгласно чл.49 Минималната дебелина на топлоизолацията на водопроводните клонове за гореща вода за битови нужди и на циркулационните кръгове при коефициент на топлопроводност λ=0,035W/(m.К) се определя съгласно табл. 2. Номинален диаметър на тръбите и арматурите, mm Минимална дебелина на топлоизолацията, mm при преминаване на тръби през неотопляеми помещения при преминаване на тръби през отопляеми помещения До 22 20 10 От 22 до 35 30 15 От 35 до 100 равна на номиналния диаметър ½ от номиналния диаметър Над 100 100 50 Съгласно чл.50 за водопроводите за студена вода се предвижда топлоизолация за предпазване от конденз с минимална дебелина съгласно табл. 3. Местоположение на водопровода Минимална дебелина на изолацията, mm, при коефициент на топлопроводност λ=0,04/(m.К) При свободно преминаване на тръбата през неотопляемо помещение 4 При свободно преминаване на тръбата през отопляемо помещение 9 В инсталационен канал без успореден водопровод за гореща вода за битови нужди 4 В инсталационен канал с успореден водопровод за гореща вода за битови нужди 13 Вертикален водопроводен клон в инсталационна шахта 4 Вертикален водопроводен клон заедно с водопровода за гореща вода за битови нужди в инсталационна шахта 13 Вграден в бетонен под 4

3.1.4.1. осветеност Осветеността на отделните помещения в сградата съответства на съвременната нормативна база. Контролните измервания в жилищните помещения показаха осветеност около 100Lx. Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищните площадки, като голяма част от тях са компрометирани. В апартаментите и мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж. Осветителните инсталации в апартаментите са много различни и са изпълнени с проводници ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени под мазилка. 3.1.4.2. качество на въздуха. Няма отделяне на отровни газове, наличие на опасни частици във въздуха, в близост до сградата няма опасни лъчения. Проветряването на помещенията става посредством отваряеми прозорци. За най-добър комфорт е необходимо обезпечение с трикратна смяна на въздуха за един час, за баня – 5 пъти, кухня – 6 пъти. Оптималната вентилация е изключително важна за здравето, комфорта и безопасността на обитателите. Качеството на въздуха в затворени помещения се изразява чрез необходимото ниво на вентилиране или чрез концентрацията на въглероден диоксид в помещенията. Микроклиматът в жилищните помещения съответства на изискванията на БДС 15 251/2012 г., който определя параметрите, които трябва да се използват за мониторинг на вътрешния въздух, съгласно Директивата за енергийна ефективност. 3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони - Няма 3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда: Всеки вход от сградата е захранен с вода от прилежащата улица чрез сградно водопроводно отклонение. Главната хоризонтална водопроводна инсталация е изпълненa от поцинковани тръби без топлоизолация. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация и малка част от полипропиленови тръби без топлоизолация. Отпадъчните води от всеки вход на сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица. Сградата няма противопожарна инсталация и такава не се изисква съгласно чл.193, т.6 и т.8 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене. Сградата е захранена с електричество. 3.1.5. Защита от шум /чл.169, ал.1, т.5 ЗУТ/ - гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др. Няма шум от вътрешни и външни източници Спазени са: Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони – 1972 г. и Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 3.1.6. Икономия на енергия и топлосъхранение /чл.169, ал.1, т.6/ - Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи В енергийния сертификат №364НАЛ017, издаден на 04.03.2016г. от „Трансконсулт БГ” ООД, са дадени актуалните енергийни характеристики: Енергийни характеристики по потребна енергия: разход на енергия за отопление, вентилация и БГВ – 124,2 kWh/m2; общ годишен разход на енергия – 465,9 MWh емисии CO2 – 310,8 t/год. коефициент на топлопреминаване: - стени – 1,52 W/m2K; - прозорци на фасадите – 3,33 W/m2K; - покрив – 1,06 W/m2K; - под – 1,05 W/m2K; 3.1.7. Достъпност и безопасност при експлоатация /чл.169, ал.1, т.4 ЗУТ/: – Достъпност: Няма елементи на осигурена достъпна среда. Достъпът на хора в неравностойно положение до сградата се осъществява от тротоара на прилежащата улица. Безопасна експлоатация - За да се предпазят хората от поражения на ел.ток всички контакти и корпусите на таблата да бъдат занулени; корпусите на осветителните тела също да бъдат занулени. За предпазване на сградата от пожар в съответствие с правилниците за пожарна безопасност и експлоатация ел.инсталацията да е положена скрито под мазилката с трудногорима изолация.; - По време на техническата експлоатация на водопроводната инсталация- водопроводите, водочерпните кранове и арматури и изградените системи за повишаване на налягането се поддържат в изправност така, че да не се допускат щети вследствие на аварии, а загубите на вода и разходът на енергия да са минимални. - По време на техническата експлоатация на гравитационната канализационна инсталация се отстраняват повреди по проводите и санитарните прибори, като се вземат мерки за осигуряване на тяхната водо- и газоплътност и се създава система за техническо обслужване и ремонт, за което се води съответната техническа документация.

3.1.8. Устойчиво използване на природните ресурси /чл.169, ал.1, т.7/: При въвеждането на сградата в експлоатация са спазени нормативните актове и практики за влагането на строителните материали и изделия в строежите.

РАЗДЕЛ IV "СЕРТИФИКАТИ" 4.1. Сертификати на строежа 4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност - №364НАЛ017, издаден на 04.03.2016г. от „Трансконсулт БГ” ООД, валиден до 04.03.2026г. 4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност: Няма

4.1.3. Други сертификати: Няма

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти: Няма

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти: Няма

4.4. Паспорти на техническото оборудване: Няма

4.5. Други сертификати и документи: Няма

Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт"

5.1. Данни за собственика: Сдружение на собствениците на многофамилна жилищна сграда в гр. Свиленград, ул. ”Родина” №14

5.2. Данни и удостоверение на консултанта: Няма

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица : Няма

5.2.2. Номер и срок на валидност на удостоверението : Няма

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност: Няма

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория: Няма

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа: ”ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр.Кърджали, удостоверение № РК – 0456 / 04.05.2015 г. валиден до 04.05.2020год., издадено от ДНСК управител - инж. Надя Кирилова Петкова Списък на екипа с правоспособните физически лица към 03.07.2015г. Професионална застраховка за строителен надзор от „Алианц България” №13180150800000028 Професионална застраховка за проектиране от „Алианц България” №13180150800000035 Данни за лицата извършили обследването: Част “Архитектурна” - арх.Добринка Николова Василева – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част архитектурна от „КАБ” Рег №00754 Част “Конструктивно обследване” – инж. Сабри Азис Хюсеин - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, Секция ”КСС” Рег №12761 от „КИИП” Част „ВиК”- анализ и оценка – инж. Илия Запрянов Запрянов - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, Секция ”ВС” Рег №04251 от „КИИП”; Част “Електро” - анализ и оценка: инж. Димитър Петров Димитров - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, Секция ”ЕАСТ” Рег №04223 от „КИИП” Част „Пожарна безопасност”: инж.Aйдън Мехмедали Аптула - Удостоверение за проектантска правоспособност, Секция ”ПБ” Рег. №22030 от „КИИП”. Част „ТОВК”: инж. Росица Маринова Запрянова - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, Секция ”ОВКХТ” Рег №04181 от „КИИП”. Технически контрол по част „Конструктивна”– инж.Ваня Димитрова Ангелчева- Удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна”, Рег. №01246 от „КИИП”. Данни за лицата съставили Техническия Паспорт: Част “Архитектурна” - арх. Добринка Николова Василева – №01 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК; Част “Конструктивна” – инж. Сабри Азис Хюсеин - №36 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК; Част „ВиК” – инж. Илия Запрянов Запрянов - №28 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК; Част “Електро” - инж. Димитър Петров Димитров - №37 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК; Част „Пожарна безопасност”– инж.Aйдън Мехмедали Аптула - №32 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК; Част „ТОВК”: инж. Росица Маринова Запрянова - №6 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК; Технически контрол по част „Конструктивна” – инж.Ваня Димитрова Ангелчева- №26 съгласно списъка на правоспособните физически лица, заверен от ДНСК;

ЧАСТ Б "МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ"

Резултати от извършени обследвания: Съгласно чл.20 от Наредба № 5 от 2006 г.

Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки: Архитектура Препоръчителни мерки: Да се изпълни основен ремонт на неремонтираните все още санитарни възли, като се изпълнят нови облицовки, настилки, вътрешна дограма и оборудване. Преди монтажа на облицовките да се подменят старите водопроводни разводки и след това да се изпълни новата облицовка; Задължителни мерки: Старата дървена и метална дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено; Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. – местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи; Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометирани циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал; Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова; Да се положи нова хидроизолация на покрива; Да се измажат комините над покрива; Да се подменят воронките. Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета. Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив. Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7. Конструкции Задължителни мерки: Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки. Полагане на нова хидроизолация на 100% по покриви на отделни входове и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове, с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели. Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки, както и монтаж на ламаринени шапки по комини с цел предпазване от навлизане на вода . Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка. Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор. Всички констатирани пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси. В процеса на експлоатация на обекта, при нови инвестиционни намерения, като изпълнение на съществени реконструкции и преустройства, промяна предназначението, промяна в натоварването е необходимо конструкцията на сградата да се провери по изчислителен начин и оразмери с действащите към момента на проектиране строителни норми на територията на Република България. Препоръчителни мерки: Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане. Електрически инсталации: Препоръчителни мерки: Монтиране в металното табло на модулни автоматични прекъсвачи за апартаментите и общите нужди. Да се възстанови домофонната инсталация. Задължителни мерки: Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в апартаментите и общите части и възстановяване целостта на инсталацията в общите части. Да се ремонтира мълниезащитната инсталация. 4.Водопроводна и канализационна инсталация Водопровод Препоръчителни мерки: Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата. Да се подменят всички фитинги и арматури по хоризонталните участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата. На всички водопроводни клонове намиращи се в общите части на сградата да се монтира топлоизолация. Канализация Препоръчителни мерки: Във вход А и Б: съществуващата в момента канализация - вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа и сградното канализационно отклонение са изпълнени от каменинови и PVC тръби даващи постоянни дефекти и е необходима подмяната им с нови PVC или PE тръби; Във вход А и Б: ремонт на Ревизионните шахти на хоризонталната канализационна мрежа. Във вход А и Б: ремонт на преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната и част в сутерена. Във вход А и Б: промиване на сградното канализационно отклонение (СКО) и хоризонталната каналнализационна мрежа намираща се в общите части на сградата Във вход Б да се ремонтират връзките на вертикалните канализационни клонове намиращи се в общите части на сградата Задължителни мерки: Във вход В: съществуващата в момента канализация - вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа и сградното канализационно отклонение са изпълнени от каменинови и PVC тръби даващи постоянни дефекти и е необходима подмяната им с нови PVC или PE тръби; Във вход В: ремонт на Ревизионните шахти на хоризонталната канализационна мрежа. Във вход В: ремонт на преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната и част в сутерена. Във вход В: промиване на сградното канализационно отклонение (СКО) и хоризонталната каналнализационна мрежа намираща се в общите части на сградата Във всички входове: подмяна на всички водоприемници на покрива и участъка на вертикалните клонове намиращи се във вентилируем покрив При бъдещо подменяне на водопроводната и канализационна инсталация да бъде съобразена с Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. 5.Пожарна Безопасност: Задължителни мерки: Да се измажат комините с паднала мазилка. Препоръчителни мерки: Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталацията в сградата- контакти, занулявания, заземления и др.параметри. Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост ЕІ 90 Забележка: При ново проектиране препоръчителните мерки следва да се предвидят за изпълнение. 6. ОВК инсталации: Препоръчителни мерки: Въздуховодите на покрива да се подменят.

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа: През периода на експлоатация е извършвана смяна на старата дървена дограма с PVC или алуминиева в някои от апартаментите.

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа:

Основни ремонти се извършват, ако след технически прегледи се установи, че има нужда от усилване на конструкцията на сградата.

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа: ако се констатира че има нарушаване на целостта на бетоновото покритие да се предприемат мерки за възстановяването им.

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа

Периодично на всеки 5 календарни години да се извършва технически преглед на конструкцията от проектант по част „Конструктивна”!

ЧАСТ В "УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ" ОТНОСНО:

Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.: Да не се правят никакви ремонтни работи, които засягат конструкцията на сградата, като премахване на носещи и ограждащи панели, без проект.

Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.: Не се разрешава промяната на предназначението на сградата или отдаването и под наем за други цели без становище на проектант – конструктор.

Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.: Собственикът осъществява контрол за ползването на строежа по предназначение и спазване мерките за безопасност при експлоатацията.

Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.

Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.: Да се правят редовно техническите прегледи на асансьорите, и при нужда да се направи ремонт на инсталацията.

Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.: Да се извършват периодични технически прегледи на асансьорите и асансьорните уредби.

| 1………………………………. /арх. Добринка Василева / 3………………………………. /инж. Илия Запрянов/ 5………………………………. /инж. Росица Запрянова/ 7………………………………. /инж. Ваня Ангелчева/ Управител „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: | 2………………………………. /инж. Сабри Хюсеин/ 4………………………………. /инж. Димитър Димитров/ 6………………………………. /инж. Aйдън Аптула/ ………………………………. /инж. Надя Петкова/ |
| --- | --- |

ИЗГОТВИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАСПОРТ: