О Б Щ И Н А    С В И Л Е Н Г Р А Д

_____________________________________________________________________________________

ОДОБРЯВАМ,

Кмет на

Община Свиленград

/П/

ГЕОРГИ манолов

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

З А   У Ч А С Т И Е   В

О Т К Р И Т А   П Р О Ц Е Д У Р А

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНА ВРЪЗКА НА АВТОМАГИСТРАЛА „МАРИЦА” С ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „СВИЛЕНГРАД“

Съгласували:

/Г.Дюлгерова/

Изготвил:

/Я.Грудева/

СВИЛЕНГРАД

2016

РАЗДЕЛ І - Пълно описание на предмета на поръчката

1.Наименование и Предмет на поръчката - „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала „Марица” с индустриална зона „Свиленград“

2.Вид на поръчката - Открита процедура по чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП

3.Правно основание за избор на процедурата - чл. 16, ал. 8 от ЗОП

4.Описание:  Предмета на поръчката „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала „Марица” с индустриална зона „Свиленград“ включва следните подобекти: Подобект 1: Кръстовище с кръгово движение при "Болницата",  град Свиленград и Подобект 2: Подход на гр.Свиленград от с.Пъстрогор от ОТ 3  до ОТ 816 и от ОТ 816 до ОТ 796

5.Място на изпълнение на поръчката: град Свиленград

6.Влизане в сила на договора. Срок за изпълнение на строителството

Договорът влиза в сила, в случай, че за изпълнението му бъдат осигурени финансови средства. Това обстоятелство се удостоверява с изпращане на писмено уведомление от възложителя до изпълнителя за наличие на финансови средства. В случай, че за изпълнението на договора не бъдат осигурени финансови средства в срок до 24 месеца от подписването му, същият не произвежда правно действие и ще се счита между страните за несключен.

Срокът за изпълнение на строителството е 365 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

7.Прогнозна стойност, начин и срокове на плащане

7.1.Максималната стойност на договора не може да надвишава 2 601 693,34 лв. без ДДС.

7.2.Начин на плащане

7.2.1.Авансово плащане - Изпълнителят няма право на авансово плащане.

7.2.2.Междинни плащания - Изпълнителят има право на междинни плащания, дължими при изпълнение на следните условия:

- представяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19 без забележки, документи по Наредба №3/2003, придружени от сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти;

- оригинална фактура.

Изпълнителят има право на междинни плащания до достигане /реализиране/ на 80% от цената за изпълнение на договора без ДДС. Междинните плащания се дължат в срок до 30 календарни дни след представяне на горепосочените докуемнти.

7.2.3.Окончателно плащане – Изпълнителят има право на окончателно плащане, дължимо при изпълнение на следните условия:

- представяне на Протокол за установяване на извършени настурални видове СМР – Протокол образец №19, документи по Наредба №3/2003, придружени от сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти;

- подписан Акт.обр.№ 15, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г.

- оригинална фактура.

Окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне общата сума на междинните плащания. Окончателното плащане се дължи в срок до 30 календарни дни след представяме на горепосочените документи.

Забележка: В случай, че ще бъдат използвани подизпълнители, междинните плащания  ще се извършат и при условията на чл.45б, ал.3 и ал.4 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ – ТехническА спецификация/техническо задание

1. Общи положения

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на следния проект:

Проект : „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала „Марица” с индустриална зона „Свиленград“, включващ следните подобекти: Подобект 1: Кръстовище с кръгово движение при "Болницата",  град Свиленград и Подобект 2: Подход на гр.Свиленград от с.Пъстрогор от ОТ 3  до ОТ 816 и от ОТ 816 до ОТ 796

2. Предмет на поръчката

В изпълнение на предмета на поръчката „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала „Марица” с индустриална зона „Свиленград“, включващ следните подобекти: Подобект 1: Кръстовище с кръгово движение при "Болницата",  град Свиленград и Подобект 2: Подход на гр.Свиленград от с.Пъстрогор от ОТ 3  до ОТ 816 и от ОТ 816 до ОТ 796 ще се извършат строително-монтажни работи,  включващи два подобекта:

Подобект 1: Кръстовище с кръгово движение при "Болницата",  град Свиленград

Проекта обхваща кръстовището при ул.”Сан Стефано” и ул.”Страшимир Дочков” гр.Свиленград. Главната цел на проекта е реконструкция в кръгово кръстовище, съобразно приетата регулация.

Съществуващото положение е четириклонно кръстовище, регулирано с пътни знаци и маркировка.

Асфалтовата настилка е в сравнително състояние с много кръпки и локални ремонти. Тротоарите са в лошо състояние, с паднали бордюри, изкъртени тротоарни плочи и липса на напречен наклон

В областта на кръстовището габаритът на ул.”Страшимир Дочков” е 12метра (пътно платно 2х4,50 и тротоари 2х1,50) и на ул.”Сан Стефано” е с габарит 15,50метра (пътно платно 2х6,25м и тротоари 2х1,50м)

Проектното решение е кръгово кръстовище с еднолентови входове и изходи и една лента за движение в кръга.

Геометричните елементи на кръстовището са проектирани за удовлетворяване на няколко основни цели:

- Добра пропускателна способност за всички участници в движението – леки и тежкотоварни МПС , постигната чрез:

  - Еднолентово платно за кръгово движение с ширина на лентата от 6,50м и допълнителна ширина от 1,50м чрез добавяне на „ивица за застъпване” около централния остров.Така се осигурява необходимата ширина за удовлетворяване на траекторията а движение на товарен автомобил тип „седлови влекач”, без да има опасност от застъпване на бордюрите, а така също е осигурено необходимото отклонение на траекторията за леките автомобили с цел намаляване на скоростта с геометричните елементи, което е много по-ефикасна мярка в сравнение с  ограничаването на скоростта само с пътни знаци и маркировка;

  - Разделителни острови с понижени бордюри, позволяващи застъпване при грешна траектория на движение;

  - Предимство за движещите се в кръга превозни средства. При нарастване на натоварването опашките ще се пораждат в клоновете, докато платното за кръгово движение ще бъде свободно и ще се предотврати „блокиране” на кръстовището;

  - Пропускателната способност в пикови часове е сравнима с тази на светофарно кръстовище. Най-голямото предимство на кръговото ръстовище е в извън пиковите моменти, когато транспортните задръжки са в пъти по-малки от тези при светофарно кръстовище

- Осигуряване на високо ниво на безопасност за най-уязвимите участници в движението:

  - Чрез кръговото кръстовище се елиминират опасните конфликтни точки тип „пресичане”, като движението на МПС се осъществява чрез вливане и отливане;

  - Входящите и изходящи радиуси на бордюрните криви са в диапазона от 15-30м, което физически налага на водачите да намалят скоростта на движение до 30-35 км/час в кръстовището и подходите към него;

  - Пресичането на платната за движение от пешеходците се осъществява през разделителни острови, което скъсява разстоянието за преминаване и улеснява пешеходците, които трябва да се съобразяват с МПС, идващи само от една посока;

  - Подходящо е да се наложи физическа забрана за достъп до централния остров чрез подходящо озеленяване, поставено по периферията на кръговото кръстовище

- Запазване на достъпа:

  - Чрез кръгово кръстовище се осигурява достъп до всички съществуващи улици и подходи;

  - Има възможност за завиване в обратна посока от всички клонове на кръстовището.

Ситуационното проектно решение е направено, съгласно Наредба 2 за КТС за проектна скорост 50 км/час. Центъра на кръговото кръстовище е подбран така, че да се спази съществуващата регулация, съществуващото застрояване и по възможност запазване на бордюрните и тротоарните линии.

Радиусът на централния остров е 15м, в който е включена ивицата за застъпване от 1,5м, изградена от павета. Тази ивица позволява застъпване от задните гуми на едрогабаритни автомобили, но същевременно ще подтиква водачите на леки автомобили да я избягват и да ги отклони от тангентно навлизане в кръстовището/главна причина за навлизане с висока скорост/

Радиусите на бордюрните криви във входовете на кръстовището са 25м, а в изходите 30м, което ограничава скоростта при навлизане и се улеснява напускането на кръга.

Ситуационно и нивелетно проекта е обвързан с разширението на ул.”Сан Стефано” – 4 ленти за посока. С гладки хоризонтални криви от 500м се осъществява плавен преход към кръговото кръстовище.

Осите на направленията са съобразени с осовите точки от регулационния план на града. Не се засягат масивни постройки или жилищни сгради.

Надлъжните наклони следват съществуващите наклони на улиците, като при връзката  със съществуваща настилка е предвидено нивелетно фрезоване  в участъци от минимум 20 м.

Напречните наклони в подходите към кръстовището са 2,5% навън към външните  ръбове на улиците. При входовете и изходите е осигурен напречен наклон минимум 0,5% към тротоарите с цел извеждане на водите извън платното на движение.

Пътната конструкция е оразмерена за осово натоварване 11,5тона на ос за „много тежко” движение както следва:

- плътен асфалтобетон 		- 	4 см

- неплътен асфалтобетон 		-	6 см

- битуминизирана фракция		-	10 см

- трошен камък			-	50 см

Отводняването е повърхностно с колекторна система от дъждоприемни и ревизионни шахти, като заустването им ще се осъществи в съществуващата колекторна система. Не се предвижда по проекта реконструкция на преминаващите в зоната на кръстовището водопровод и канализационна мрежа.

Подобект 2: Подход на гр.Свиленград от с.Пъстрогор от ОТ 3  до ОТ 816 и от ОТ 816 до ОТ 796

За участък ОТ 3 -  ОТ 816

Проекта на подхода на гр.Свиленград от с.Пъстрогор от ОТ3 до ОТ 816 е в обхват на участък от улица „Сан Стефано”, между новото кръгово кръстовище и ул.”Генерал Скобелев” По същество този участък е част от улицата обхождаща града от север и изток с ширина 7,50м, която е в задоволително технико-експлоатационно състояние, но ситуационно е разположена така, че значителна част от настилката попада в части имоти.

Проекта е направен, съгласно действуващия  улично-регулационен план на града както следва: участъка от ОТ3/ул.”Страшимир Дочков/ до ОТ639 и от ОТ634 до ОТ816/ул.”Ген.Скобелев”/ с ширина 24,00м и участъка между ОТ639 и ОТ634 е с ширина 32,00м

Ширината на основното пътно платно на улицата е 14,00м четирилентово - по две ленти за всяка от посоките по 3,50м. В участъка от ОТ639 и ОТ634 е проектирано обслужващо локално пътно с ширина 6,0м.

Нивото на пътната настилка на основното и локалното пътни платна е проектирано съобразно с това на изградената пътна настилка на улица „Сан Стефано” в този участък

Проектът предвижда следните конструктивни пластове:

За основното пътно платно

- плътен асфалтобетон 		- 	4 см

- неплътен асфалтобетон 		-	4 см

- битуминизирана фракция		-	12 см

- несортиран трошен камък		-	45 см

За локалното пътно платно

- плътен асфалтобетон 		- 	4 см

- неплътен асфалтобетон 		-	4 см

- битуминизирана фракция		-	7 см

- несортиран трошен камък		-	30 см

Отводняването на пътната настилка на основното и на локалното пътни платна ще се осигурява посредством повърхностно оттичане на водите към най ниските им части, определени с приложените проектни наклони.

За участъка от ОТ 809 до ОТ 796

Проекта на подхода на гр.Свиленград от с.Пъстрогор от ОТ 809 до ОТ 796 е в обхват на отсечка от ул.”Страшимир Дочков”, между новото кръгово кръстовище с улица „Сан Стефано/ОТ 809/ и ПВ „Пъстрогор” на АМ”Марица”/ОТ 796/ Тази отсечка е част от първостепенната улична мрежа на града.

Проектираната улична отсечка е с изградена пътна настилка с ширина варираща от 8,00 до 9,20 метра, която е в задоволително технико-експлоатационно състояние. Ситуационно изградената пътна настилка е разположена ексцентрично  спрямо оста на улицата, определена по действащия ПУП на гр.Свиленград.

Съгласно предвиждането на действащия улично-регулационен план на града подхода- улица от АМ”Марица” е с ширина 20 метра между регулационните линии. В тази отсечка от улицата с проекта се предвижда пътното платно да бъде с три пътни ленти за активно движение, съответстващи на броя им в гърловината на кръговото кръстовище. За посоката от АМ”Марица” към кръговото и входа в него движението ще се извършва в една лента с ширина 4,0 метра. В тази посока сее предвижда в зоната на Общинска болница изграждане на автобусна спирка, обособена в самостоятелна лента-джоб, извън лентата за активно движение и в близост до входа на болницата се оформя паркинг за леки автомобили.

За посоката към АМ”Марица и към село Пъстрогор-Бургас-Русе се обособяват две пътни ленти за активно движение с обща ширина 8,05метра. Посредством крайната дясна лента се осигурява транспортното обслужване на прилежащата от западната страна на улицата градска територия, а след нея и за МПС пътуващи към ГКПП”Капитан Андреево” по магистралата. По другата лента се осигурява движението на МПС, чиято цел е транзитна за направлението към Любимец, Пловдив, по АМ”Марица” или за с.Пъстрогор, Бургас и Русе по път ІІ-55.

С проекта се предвижда обособяването на самостоятелна лента с ширина 3,0метра за изчакване на ляво завиващите МПС и навлизане в двора на болницата. За осигуряване на необходимата ширина на платното за движение в тази зона се предвижда уширение което започва от ПТ 1/пт512 от проекта на кръговото кръстовище/ Пълния размер на уширяването от 7,21 метра се достига при пт 809’, а на пътното платно са обособени четири пътни ленти – една за движение към кръговото кръстовище – 3,75 метра и три за движение по обратната посока – една за изчакване и ляв завой за навлизане в двора на болницата – 3,0м и две за движение към Автомагистралата и направлението към с.Пъстрогор, Бургас, Бургас и Русе.

Пешеходното движение в отсечката към болницата и лагера за бежанци край с.Пъстрогор се предвижда обособяване на тротоари до пт 791 от западната страна и до пт 796 от източната страна на уличната отсечка. За осигуряване на достъпна среда по направление на тротоарите в кръстовищата и при пресичащата платното за движение пешеходна пътека при входа на болницата нивото на видимия бордюр е предвидено да се понижи и се оформи пешеходна рампа  с ширина минимум 1,20 метра.

Проектните наклони са съобразени с изградеността на съществуващата пътна настилка като е предвидено надграждането и с нова асфалтова смес. При недостиг на дебелина за полагането на новите пластове е предвидено фрезоване на съществуващата настилка, а при по-голяма работна височина – изравнителни пластове.

Проектът предвижда следните конструктивни пластове:

За основното пътно платно

- износващ пласт от плътен асфалтобетон 		- 	4 см

- изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон 		-	4 см

За уширението на пътното платно, където ще се изгражда пълна конструкция

- плътен асфалтобетон 		- 	4 см

- неплътен асфалтобетон 		-	4 см

- битуминизирана фракция		-	12 см

- несортиран трошен камък		-	45 см

Приложените проектни наклони осигуряват оттичането на повърхностните води по посока на водоотвеждащите улици и водоприемащите съоръжения при кръговото кръстовище.

Отводняването на пътната настилка на основното и на уширеното пътно платно се осигурява посредством повърхностно оттичане  на водите към най-ниските им части, определени с приложените проектни наклони. Повърхностните води от АМ”Марица” –южно платно , идващи от отводнителния крайпътен окоп се поемат от изградения тръбен водосток ф800 за които проекта предвижда удължение с 3 метра

В случай, че в настоящите спецификации са посочени конкретен модел, марка, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира или еквивалентно.

3. Цели и очаквани резултати

3.1. Обща цел

Общата цел на проекта е подобряване условията на живот, мобилността и достъпа до социални услуги на жителите на гр.Свиленград и селата на община Свиленград  чрез реконструкция и рехабилитация на пътната връзка на АМ”Марица” с индустриалната зона на града. Предвидената инвестиция ще допринесе за създаването на условия за развитие на местната икономика и услугите в Община Свиленград.

  - Конкретни цели

Конкретни цели на проекта са: Подобряване, реконструкция  и  рехабилитация на уличната  мрежа чрез възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, обекти на интервенция:

  - Очаквани резултати

- Изградено ново кръстовище с кръгово движение на ул.”Сан Стефано” и ул.”Стр.Дочков” при "Болницата",  град Свиленград

- Рехабилитирани улици с уширени пътни платна на подхода на гр.Свиленград от с.Пъстрогор от ОТ 3  до ОТ 816 (улица Сан Стефано) и от ОТ 816 до ОТ 796 (улица Страшимир Дочков)

4. Обхват на дейностите

4.1. Изпълнение на СМР съгласно одобреният Инвестиционния проект, Обобщена количествена сметка, Техническата спецификация и Програма за организация на строителния процес.

4.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническата спецификация и на инвестиционния проект строителни продукти;

4.3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания

4.4. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството;

4.5. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

4.6. Съставяне на строителни книжа; изготвяне на екзекутивната документация на Строежа за всяка СМР, съставляващa част от Строежа, която се отклонява от Инвестиционния проект;

4.7. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация или части от него;

4.8. Отстраняване за своя сметка на дефектите, установени при предаването на Строежа или части от него и въвеждането му/им в експлоатация;

4.9. Гаранционно поддържане на Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционния срок)

4.10. Всички останали дейности, възложени на Изпълнителя, съгласно настоящата Документация, включително Инвестиционния проект;

4.11. Всички други дейности, които според Изпълнителя са необходими за качественото и срочко изпълнение на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа,

5. Изисквания към изпълнението на договора. Изисквания за качество:

5.1. Стандарти и норми:

В допълнение към изискванията, съдържащи се в настоящите спецификации и при спазване на всички изменения, поискани от органите на местната власт, всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента на провеждане на поръчката) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Основните Български държавни стандарти, които са приложени при проектирането на обекта и следва да бъдат съблюдавани от Изпълнителя, са както следва:

    - Строителни работи

- ЗАКОН за общинската собственост,

- ЗАКОН за държавната собственост

- НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи,

- НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

- НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)

- НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

- НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

- НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 6 декември 2006 г.

5.1.2.Охрана на труда

- ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

- Наредбата за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

- Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

- НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Наредба №3/2001 г. за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № 3/2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- НАРЕДБА № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

- НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

- Наредба №7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени;

- НАРЕДБА № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана

Прилагането на други признати стандарти (или еквивалентни), осигуряващи равностойно или по-високо качеството от изброените, се приема след като Възложителят на обекта прегледа въпросните стандарти и даде писменото си съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на български стандарти и нормативни актове.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания. Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки.

5.2. Материали и заводско произведени елементи:

Всички материали, които ще бъдат вложени в строителните работи, трябва да са нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

Всички строителни материали, които се използуват в строителството, произведени в България или от внос, трябва да имат разрешение за влагане в строителството по СПИСЪК на съгласуваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството фирмени спецификации за нови български строителни продукти и такива от внос, свързани със съществените изисквания към строежите.

Материалите се доставят, придружени със съответната документация и сертификати. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Материали, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или по-високо качество, от предвиденото в споменатите стандарти, се приемат със съгласието на Възложителя.

В случай на замяна на материалите, предвидени в проекта, трябва да бъде получено одобрението на проектанта.

Действуващи стандарти и нормативни документи в България за материали и изделия:

БДС 2282-83( или еквивалент)	Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития

БДС 4132-90( или еквивалент)	Смеси асфалтобетонни горещи за пътни настилки. Технически изисквания

БДС 4475-83( или еквивалент)     Смеси асфалтови горещи за пътни настилки. Методи за изпитване

БДС 11165-73( или еквивалент)     Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета

БДС 11166-73( или еквивалент)  Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на битуминозния остатък след дестилация

БДС 11167-73( или еквивалент)   Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на стабилността

БДС 11170-73( или еквивалент)       Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на рН

БДС 11172-73( или еквивалент)       Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на устойчивостта при транспорта

БДС EN 12697-9:2004( или еквивалент)   Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност

БДС EN 12697-10:2004( или еквивалент)   Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 10: Уплътняемост

БДС EN 12697-13:2004( или еквивалент)   Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 13: Измерване на температурата

БДС EN 12697-36:2003( или еквивалент)	Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтовата настилка

БДС EN1317-5:2007+А1:2009( или еквивалент) “Ограничителни системи за пътища. Част 5: Изисквания към продуктите и оценка на съответствието на ограничителни системи за пътни превозни средства”

Трябва да се вземат проби и извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да се установи дали той отговаря на изискванията на спецификацията. При завършване на работата трябва да се вземат проби за определяне съответствието й със спецификацията.

Изпълнителят трябва да поеме всички разходи, произтичащи от взимането на проби от материалите, асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските или европейските стандарти. Всички материали, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Всички материали трябва са да ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Материали, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно (еквивалентни) или по-високо качество, от предвиденото в споменатите стандарти, се приемат със съгласието на Възложителя.

6. Оборудване

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

7. Контрол върху строителните работи

7.1. Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, материали и оборудване.

7.2. Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях.

7.3. Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

7.4. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания и Наредба за опазване на околната среда.

8.  Контрол на качеството:

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

9.  Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

Отговорности, права и задължения на лицата, които ръководят или управляват строителния процес:

- Провеждане на начален и периодичен инструктаж на всички участници в строително-монтажния процес по БХТПБ

- Поддържане в изряден вид на документацията по охрана на труда

- Назначаване на правоспособен и квалифициран персонал

- Запознаване с изискванията по БХТПБ: преди започване на работа, през време на работа, при прекъсване и завършване на работата

- Запознаване с изискванията по БХТПБ, на които трябва да отговарят строителните машини и другото строително оборудване

- Изисквания за средства за индивидуална защита, които трябва да се ползват

- Условия за принудително и аварийно преустановяване на работа

- Мерки за преодоляване и ликвидиране на аварии и даване на първа долекарска помощ при злополука и др.

- Запознаване със сигналите, подавани с ръка и словесни съобщения, които трябва да се подават при работа с кулокранове и повдигателни съоръжения.

- Уточняват се местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана.

- Главният изпълнител координира мероприятията по БХТПБ при изпълнение на СМР на строителната площадка.

10. Предварителна техническа информация

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да: провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.

В случай, че участникът пропусне или не желае да направи необходимите проучвания на място, това не освобождава успешния участник от задължението му да извърши всички необходими дейности до окончателното изпълнение на обхвата по договора без каквито и да било допълнителни компенсации.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била полезна за изпълнението на строителните и ремонтни работи.

Изготвил:___(П)_________

/инж.Г.Дюлгерова/

/М.Йосифова/

РАЗДЕЛ ІІІ – Условия за участие в процедурата

1.Участник в процедурата

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2.Представителство:

2.1.Физически лица –  се представляват лично или чрез друго лице с нотариално заверено пълномощно за това.

2.2.Юридическите лица – се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

2.3.Обединения на физически или юридически лица – се представляват от лицето, посочено в договора за създаване на обединение или в нотариално заверено пълномощно за това.

3.Основания за отстраняване на участници

3.1.Отстранява се от участие в процедурата участникът, за който е налице поне едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” , т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП, а именно:

3.1.1.Той или неговият управител, съответно лице/ата с управленски/представителни функции, включително и прокурист е/са осъден/и с влязла в сила присъда, освен ако е/са реабилитиран/и за: -престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително за изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; -за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; -за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; -за престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; -за престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

3.1.2.Обявен е в несъстоятелност;

3.1.3.Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

3.1.4.Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и Община Свиленград, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

3.1.5.Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

3.1.6.Е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП;

3.1.7.Е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4.Задължени лица да представят информация

4.1.Липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5 ЗОП се удостоверяват с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника.

*Забележка: В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да представя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

5.Ограничения в правото на участие

5.1.Няма право да подава самостоятелна оферта:

-лице, което участва в обединение, подало оферта за участие в процедурата

-лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник

5.2.Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6.Уведомяване при промяна на декларирани обстоятелства

Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведоми Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

7. Използване на ресурси на други лица

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя и доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

*Забележка: Трети лица могат да бъдат посочените от участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

8.Тълкуване

При противоречие в записите на отделните раздели и/или документи, съставящи  документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

а) Решението за откриване на процедурата;

б) Обявлението за обществената поръчка;

в) Техническа спецификация;

г) Указания за подготовка на офертата;

д) Методика за комплексна оценка на офертите

е) Проект на договор;

ж) Образците за участие в процедурата.

РАЗДЕЛ ІV – УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1.Общи изисквания към офертите

1.1.Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), като се придържат точно към обявените от Възложителя условия посочени в настоящата документация.

1.2.Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.3.Не се допуска представяне на варианти на офертата.

1.4.Всички документи в офертата следва да бъдат изготвени на пишеща машина или на компютър.

1.5.В документите, съставящи офертата на участника не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето (лицата, упълномощени от Участник, които го представляват).

1.6.Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции: назовани в съдебната регистрация или ЕИК и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

1.7.Всички документи, съставящи офертата, които не се представят в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка на подписа трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващ/и Участника и свеж печат. В случай, че участникът е обединение/консорциум, горното изискване трябва да бъде изпълнено от  лицето, представляващо обединението/консорциума. Копията на документите следва да бъдат четливи.

1.8.Всички документи, свързани с офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени от заверен превод на български език. Чуждестранните лица – участници в процедурата, или такива, които участват в обединение/консорциум представят в официален превод, извършен  от преводач, който е вписан  в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – представяне на участника, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език и в превод.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че липсва превод на представен документ или той не бъде допълнително представен в изискуемия от комисията срок, същият няма да се взема под внимание при извършването на подбора на участника и допускането му до оценка.

1.9.Образците на документи в документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Образците на документи следва да бъдат попълнени изцяло, с изключение на данните, които са несъотносими към офертата и/или съответния документ. Несъотносимостта се отразява чрез изписване на знака “-“ в съответното поле.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че образец на декларация, утвърден от Възложителя, не съответства на императивна правна норма от ЗОП, участникът може да съобрази това обстоятелство и представи декларацията с изискуемото от закона съдържание.

1.10.Никаква информация, свързана с ценовата оферта, не трябва да се съдържа под каквато и да е форма извън плик № 3 с надпис “Предлагана цена”.

1.11.Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника. Възложителят не носи отговорност в случай, че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата, за извършените от участника разходи по подготовката на офертата.

1.12.Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на представени копия от документи да изиска от участника оригиналите или  нотариално заверени копия на същите.

2.Съдържание на офертата и изисквания към документите

Съгласно чл. 57 от ЗОП и предварително обявените условия на Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1.плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14;

2.плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4;

3.плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

| № | Изискуеми документи | Изисквания към документите (минимални изисквания за подбор) |
| --- | --- | --- |
| ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” |
| А) Документи, удостоверяващи правния статус на участника |
| 1. | Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. | в оригинал с подпис и свеж печат да съдържа всички документи съставящи офертата на участника |
| 2. | Представяне на участника, което включва: - посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата Забележка: В представянето си участникът следва да посочи и: - телефон за връзка, както и наименование на обслужваща банка, IBAN, BIC код и титуляр на сметка. - в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице – съдружниците, чрез които ще се доказват изискванията за икономическото и финансово състояние и техническите възможности и квалификация | - в оригинал с подпис и свеж печат Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документа по т. 2 се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението |
| 3. | Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП | - оригинал с подпис и свеж печат Забележка: Подписва се от лицата представляващи участника. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. |
| 4. | Договор за обединение, а ако в него не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият Забележка: представя се само ако участникът е обединение, което не е ЮЛ. | - заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и свеж печат Изисквания към споразумението: - да съдържа описание на формата на участие на всеки от участниците или съдружниците - да е определен представител на обединението/консорциума – физическо лице, което ще подписва документите в офертата; -да съдържа клауза, че съдружниците в обединението са солидарно отговорни спрямо Възложителя. |
| 5. | Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител(нотариално заверено). | - с нотариална заверка на подписите Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител |
| 6. | Удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако е налична такава) | заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и свеж печат Забележка: достатъчно е да представи само картончето |
| 7. | Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума | Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията |
| 8. | Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП | - в оригинал с подпис и свеж печат Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документа по т. 8 се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението |
| 9. | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици | - в оригинал с подпис и свеж печат Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документа по т. 9 се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението |
| 10. | Декларация за участие на подизпълнител/и, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, съдържаща информация относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващите на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка | - в оригинал с подпис и свеж печат |
| 11. | Декларация за запознаване и приемане на условията на документацията за участие и условията в клаузите на проекта на договор | - в оригинал с подпис и свеж печат |
| 12. | Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката; | - в оригинал с подпис и свеж печат Забележка: представя се само ако участникът ще ползва подизпълнител |
| 13. | Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд | - в оригинал с подпис и свеж печат |
| 14. | Удостоверение от Камарата на строителите в България, за вписване в централния професионален регистър на строителя за определените СМР, посочени в Националния класификатор на икономическите дейности за строежи от втора група-строежи от транспортната инфраструктура - първа категория или еквивалентен документ за вписване в съответния регистър на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението/консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. | - заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и свеж печат |
| Б) Документи, удостоверяващи техническите възможности и квалификация на участника |
| 15. | Декларация - Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. В списъка участникът: - посочва публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - прилага копие от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - прилага копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности | - в оригинал с подпис и свеж печат Минимално изискване: 1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 3 обекта за строителство за последните 5 години(считано от датата за подаване на офертата), с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. Забележка: Под еднакъв или сходен предмет се разбира изпълнение на изграждане на пътища и/или улици, СМР или СРР – реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на пътища, и/или улици, и/или пътни съоръжения от първа категория. |
| 16. | Декларация* съдържаща списък на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Към Декларацията се прилагат декларации по образец за ангажираност на експерт. *Забележка: В декларацията се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. | - в оригинал с подпис и свеж печат Минимално изискване: Участникът да има на разположение минимум следните технически лица: -ръководител на обект (висше образование, степен „магистър“, квалификация строителен инженер, специалност „Транспортно строителство“/”Пътно строителство” с професионален опит минимум 5 години); -двама технически ръководители (придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ, с професионален опит минимум 5 години); |
| 17. | Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. | - в оригинал с подпис и свеж печат Минимално изискване: Участникът да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка. - Асфалтополагаща машина – 2 бр.; - Валяк пневматичен – 1 бр.; - Валяк вибрационен –2 бр.; - Пътна фреза –2 бр.; - Автогудронатор – 1 бр.; - Автогрейдер – 1 бр.; - Багер– 1 бр.; - Самосвал – 4 бр. |
| 18. | Документ удостоверяващ наличието на собствена асфалтова база или договор за доставка и/или залупуване на асфалтова смес. Асфалтовата база да притежава валиден сертификат за наличие на производствен контрол. | - заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и свеж печат Минимални изисквания: Участникът да разполага със сертифицирана асфалтова база за наличие на производствен контрол или да има осигурена възможност да получава асфалтова смес от сертифицирана асфалтова база за наличие на производствен контрол. |
| 19. | Документ, удостоверяващ наличието на собствена или наета акредитирана лаборатория за изпитване на асфалтобетонови смеси към съответната асфалтова база или договор за извършване на изпитване в акредитирана лаборатория (като договорът трябва да е със срок минимум срока на договора за строителство и да е придружен с копие от валиден сертификат на акредитираната лаборатория); Копие от валиден сертификат на акредитирана лаборатория. | - заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и свеж печат Минимални изисквания: Участникът да разполага със собствена или наета акредитирана лаборатория за изпитване на асфалтобетонови смеси към съответната асфалтова база. |
| 20. | Валиден сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, с обхват строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения. | -заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и свеж печат. Минимално изискване: Участникът трябва да прилага внедрена система за управление на качеството за дейности свързани със строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения. |
| 21. | Валиден сертификат ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, с обхват строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения. | -заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и свеж печат. Минимално изискване: Участникът трябва да прилага внедрена система за управление на околната среда за дейности свързани със строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения. |
| 22. | Валиден сертификат OHSAS 18001:2007 за внедрена система за здравето и безопасността при работа или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, с обхват строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения. | - заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и свеж печат. Минимално изискване: Участникът трябва да прилага внедрена система за здравето и безопасността при работа за дейности свързани със строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения. |
| ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” |
| 23. | Техническо предложение, ведно с приложенията към него: Приложение №1 „Програма за организация на строителния процес“; Приложение №2 „Предложени методи за управление на риска“ | в оригинал с подпис и свеж печат I. Приложение №1 „Програмата за организация на строителния процес” задължително съдържа следните елементи: 1.Описание на технологичните етапи и тяхната последователност при изпълнение на строителството, което включва посочване на видовете строително-ремонтни работи (СРР) и/или строително-монтажни работи (СМР) по повод изпълнението на дейности по изграждане на пътната връзка. Описанието следва да съдържа и предложена от Участника комуникация с Възложителя, привлечени подизпълнителя, в случай на такива, и трети лица, имащи отношение в процеса на изпълнение на дейностите. 2.Предложена организация на контрола на качеството и ресурсната обезпеченост (в т.ч. материали, организация на доставките, организация на работната ръка, и механизацията) на дейностите по изграждане на пътната връзка. 3.Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на град Свиленград; II.Приложение №2 „Предложени методи за управление на риска“. Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1.Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 2.Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; 4.Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от спецификата му; 5.Изключително неблагоприятни климатични условия и непредвидими физически препятствия и условия; Фактори, влияещи на оценката: -Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; -Мерки за недопускане и предотвратяване на риска; -Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; -Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участниците могат да предлагат и допълнителни рискове, недефинирани от Възложителя III.Гаранционен срок. Предложеният гаранционен срок за изпълнени СМР следва да бъде не по-малък от предвидения в Наредба 2/2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ, а максималния, не повече от три пъти срока посочен в Наредба 2/2003 год./ Участник, който посочи гаранционен срок по-малък от предвидения в Наредба 2/2003 г. или по-голям от три пъти срока посочен в наредбата ще бъде отстранен. |
| ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” |
| 24. | Ценово предложение. Към ценовото предложение се прилага Количествено-стойностна сметка | в оригинал с подпис и свеж печат |

3.Правила при участие на подизпълнител и/или участници в обединение, което не е юридическо лице:

3.1.С офертата си участникът може без ограничения да предлага ползването на подизпълнители. За подизпълнителите се представя декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП,  съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП само за обстоятелствата по т.1, т.2, т.3, т.4, т.6, т.7 и т.8 от декларацията.

3.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по т.2.2, т.2 и т.2.9 се представят за всяко физическо и юридическо лице включено в обединението;

- документите по т.2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 и 2.22 се представят само за участниците, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП.

4.Гаранции

4.1.Гаранция за участие в процедурата.

Размерът на гаранцията за участие в процедурата е 20000 лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път по посочената по-долу сметка на Възложителя или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, той трябва да представи в офертата си оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност поне 180 дни от крайният срок за подаване на офертите. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

4.2.Гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност поне 180 календарни дни след изтичане срока на договора. Условията, при които се удължава, освобождава или задържа гаранцията за изпълнение, са уредени в условията на договора, приложен в документацията.

4.3.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие или изпълнение като парична сума, тя се внася по сметка: Титуляр: Община Свиленград Банка: „Търговска банка Д” АД, финансов център Свиленград, IBAN: BG27DEMI92403300034744, BIC: DEMIBGSF.

4.4.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата за гаранция.

4.5.Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4.6.Възложителят освобождава гаранциите за участие по реда предвиден в чл. 62 от ЗОП:

-на отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

-на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

4.7.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, когато участника:

-оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

-е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

4.8.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участник обжалва решението за определяне на изпълнител.

4.9.При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите за участие се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

4.10.Условията, редът и срока за освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с клаузите на проекто-договора.

5.Срок на валидност на офертата

Срокът за валидност на офертата е 180 дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

6.Разяснения по документацията за участие

6.1.До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата всеки може да поиска писмено от Възложителя разяснения относно документацията за участие.

6.2.Разясненията на Възложителя се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

6.3.В случай че от публикуването на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, Възложителят удължава срока за получаване на оферти. В този случай решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни.

6.4. Документацията за участие в обществената поръчка  с приложенията може да бъде намерена в „Профил на купувача” на  електронната страница на Община Свиленград на  следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/obshhestveni-porchki/rekonstrukcziya-i-rexabilitacziya-na-ptna-vrzka/. Изтеглянето на документацията е безплатно. Ако участниците желаят да получат отпечатан екземпляр на документацията за участие, същата е платима в размер на 36 лв. с вкл. ДДС. Заплащането се извършва по банков път по банкова сметка: IBAN BG51DEMI92408400034740, BIG: DEMIBGSF, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград, код 447000 или на място в ОбА -Свиленград. В случай, че се заплаща на място в ОбА- Свиленград е необходимо: предварително да се вземе талон от стая 308 на ОбА, след което се заплаща на касата на информационен център (8:30 до 16:00 часа)  в Общинска администрация – Свиленград и се получава от стая 302. При поискване от заинтересованото лице, възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането.

7.Комуникация между Възложителя и участниците

7.1.Комуникацията и действията на Възложителя и на Участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

7.2.Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез факс,  препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до адреса в Обявлението за обществена поръчка.

7.3.Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

8.Адрес за подаване на офертите

Офертите се представят на следния адрес:

град Свиленград 6500

Община Свиленград

бул. „България” №32, стая 302

9.Срок за подаване на офертите

Офертите трябва да се представят в срока посочен в Раздел ІV.3.4 на Обявлението за обществена поръчка.

10.Комплектоване и подаване на офертите

10.1.Офертите се представят в общ запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва следната информация:

| Заглавие: | Оферта за участие в открита процедура с предмет: |
| --- | --- |
| Наименование на процедурата: | „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала „Марица” с индустриална зона „Свиленград“ |
| Наименование на участника: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail |  |

10.2.В общия плик по т. 3.1 се поставят:

10.2.1.Непрозрачен запечатан Плик № 1 – със заглавие “Документи за подбор”, съдържащ папка с документите отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

10.2.2.Непрозрачен запечатан Плик № 2 –  със заглавие “Предложение за изпълнение на поръчката” съдържащ папка с документите свързани с изпълнение на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

10.2.3.Непрозрачен запечатан Плик № 3 – със заглавие “Предлагана цена”, съдържащ папка с документите свързани с предлаганата цена, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

10.3.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител (с изрично пълномощно, удостоверяващи правото му да подаде офертата в Община Свиленград) лично или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая 302 на Община Свиленград, бул. „България” №32.

10.4.Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на Участника. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на Участника.

10.5.Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване, като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на Община Свиленград.

10.6.До изтичане на срока за подаване на офертите всеки Участник или от упълномощен от него представител в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

10.7.Възложителят няма да приеме за участие в процедурата и ще върне незабавно на Участник оферта, която е представена:

- след изтичане на крайния срок за получаване или

- в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Община Свиленград.

11.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва

-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

РАЗДЕЛ V – МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи изпълнителят на обществената поръчка. Класирането на офертите по обекта на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

Критерият и показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл.46-48 ЗОП, и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

## Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

## Показатели за формиране на комплексната оценка

## Показател №1 „Техническото предложение“ с максимален брой точки – 100 т. и относителна тежест в комплексната оценка – 60% (ТО)

## Показател №2 „Ценово предложение“ с максимален брой точки 100 т. и относителна тежест в комплексната оценка – 40%  (ЦО)

## Оценката по показател №1 съдържа три подпоказателя, както следва

| Съкращение | Подпоказател | Макс. бр.точки |
| --- | --- | --- |
| ТО1 | ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС | 70 |
| TO2 | ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 20 |
| TO3 | ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СМР | 10 |
| ОБЩО: | 100 |

I. Определяне на оценката по подпоказател ТО1 „Програма за организация на строителния процес“ - Програмата следва да отговаря на изискванията  на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти

| ТО1 ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС | ОЦЕНКА (ТОЧКИ) | Описание на предложението на участника. Мотиви и аргументи на комисията |
| --- | --- | --- |
| Налице са всички от посочените по-долу условия: 1.Представено е подробно* описание на технологичните етапи и тяхната технологична последователност при изпълнение на строителството, което включва посочване на видовете строително-ремонтни работи и/или строително-монтажни работи по повод изграждането на пътната връзка. В описанието си участникът е предложил подробна комуникация с възложителя, с привлечените подизпълнители, в случай на такива, както и с трети лица, имащи отношение в процеса на изпълнение на дейностите; 2.Представена е организация на контрола на качеството, подкрепена с конкретни примери, мерки и предложения; В програмата си участникът подробно е описал ресурсната обезпеченост на дейностите по ремонт на уличната настилка, в т.ч. необходимите материали, организацията на доставките, организацията на работната ръка и механизацията; 3.Предложени са три или повече мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на град Свиленград, при изпълнението на строителните дейности. Предложените мерки са адекватни/приложими**.Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки; | 70 точки |  |
| Налице са едно или две от посочените по-долу условия: 1.Представено е описание на технологичните етапи при изпълнение на строителството, но участникът се е задоволил само с тяхното изброяване и/или същите не са разгледани в тяхната последователност и /или не отчитат изисквания на техническата спецификация на възложителя ; и/или 2.Предложеното описание на технологичните етапи не включва посочване на съществени за изпълнението на възложените дейности видове строително-ремонтни работи и/или строително-монтажни работи по повод изпълнението на дейностите по изграждане на пътната връзка; и/или 3.Представена е организация на контрола на качеството, но същата не е подкрепена с конкретни примери, мерки и предложения. и/или 4. В програмата си участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по ремонт на уличната настилка, но се е задоволил с изброяването на минимум един от посочените от него ресурси. и/или 5. Предложена е една или повече мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на град Свиленград, при изпълнението на строителните дейност, които не са адекватни/приложими; и/или 6.Предложени са една или две мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на град Свиленград при изпълнението на строителните дейности; | 35 точки |  |
| Налице са повече от две от посочените по-долу условия: 1.Представено е описание на технологичните етапи при изпълнение на строителството, но участникът се е задоволил само с тяхното изброяване и/или същите не са разгледани в тяхната последователност и /или не отчитат изисквания на техническата спецификация на възложителя ; и/или 2.Предложеното описание на технологичните етапи не включва посочване на съществени за изпълнението на възложените дейности видове строително-ремонтни работи и/или строително-монтажни работи по повод изпълнението на дейностите по изграждане на пътната връзка; и/или 3.Представена е организация на контрола на качеството, но същата не е подкрепена с конкретни примери, мерки и предложения. и/или 4. В програмата си участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по ремонт на уличната настилка, но се е задоволил с изброяването на минимум един от посочените от него ресурси. и/или 5. Предложена е една или повече мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на град Свиленград, при изпълнението на строителните дейност, които не са адекватни/приложими; и/или 6.Предложени са една или две мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на град Свиленград при изпълнението на строителните дейности; | 10 точки |  |
| Участник, който предложи Програма за организация на строителния процес, която не съдържа някой от задължителните елементи ще бъде отстранен |

II. Определяне на оценката по подпоказател ТО2 „Предложени методи за управление на риска“

| ТО2 ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | ОЦЕНКА (ТОЧКИ) | Описание на предложението на участника. Мотиви и аргументи на комисията |
| --- | --- | --- |
| Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, включително и допълнително дефинираните от участника такива, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане и предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни приложими дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. | 20 точки |  |
| Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя и Участника, но е в сила поне едно от следното: - Направено е описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване и/или предотвратяване не са описани и оценени и/или - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. | 10 точки |  |
| Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя и Участника, но е в сила поне едно от следното: - Липсва описание на мерки за предотвратяване и/или преодоляване/ управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага мерки за управлението им; и/или - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им | 5 точки |  |
| Участник, който не е разгледал някой от дефинираните от възложителя рискове ще бъде отстранен |

III. Определяне на оценката по подпоказател ТО3 „Гаранционен срок за изпълнени СМР“

Като база за извършване на оценката се взема посочения от всеки участник в Техническото предложение съответен „Гаранционен срок за изпълнени СМР”.  “Гаранционен срок за изпълнени СМР” е времето в месеци, през което участникът гарантира, че ще бъдат отстранени дефекти, които могат да се появят след завършването и приемането на изпълнените СМР.

Оценката се получава по следния начин:

Участникът предложил най-дълъг гаранционен срок получава максимален брой точки – 10 т.

На всеки следващ участник оценката се получава по следната формула:

ТО3= ТО3n x 10

ТО3mах

където,

ТО3 – е оценката на Участника по този показател

ТО3n – “n” предложения гаранционен срок за  изпълнени СМР на участника, оценяван по този показател

ТО3mах – е  максималния гаранционен срок за изпълнени СМР, предложен от участник

Крайната оценка на участниците по показател №1 „Техническото предложение“ се получава по формулата: ТО = ТО1+ТО2+ТО3

IV. Оценката по показател №2 „Оценка на Ценовото предложение” - ЦО.

Като база за извършване на оценката се взема посочената от всеки участник в Ценовото предложение съответна обща цена за изпълнение на поръчката.

Оценката се получава по следния начин:

Участникът предложил най-ниска обща цена, получава максимален брой точки – 100 т.

На всекиследващ участник оценката се получава по следната формула:

ЦО = ЦОmin x 100

ЦОn

където,

ЦО – е оценката на Участника по този подпоказател;

ЦОmin – е минималнатацена, предложена от участник;

ЦОn – “n” предложената ценана участника, оценяван по този подпоказател;

V. Комплексната оценка (КО) на офертите се изчислява по формулата:

КО = ТОх 60%+ ЦОх 40%

VI.Крайно класиране

1.На първо се класира участникът с най-висока обща оценка получена по реда на т.3

2.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

3.В случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда на т 2,Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост получените оценки се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Когато третата цифра след десетичната запетая е от 1 до 5 включително, втората цифра след десетичната запетая не се променя. Когато третата цифра след десетичната запетая е от 6 до 9, втората цифра след десетичната запетая се увеличава с една единица отгоре.

VII. За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

* „Подробно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно изброените от възложителя показатели за оценка, не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;

**„Адекватно/приложимо” - предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

Изготвил методика: .............................

/инж.Г.Дюлгерова/

/М.Йосифова/

РАЗДЕЛ VІ – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Провеждане на процедурата

1.1.Възложителят може по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. В решението се определя и нов срок за получаване на оферти който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

В случай, че промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката, може да не се определи нов срок за подаване на офертите.

1.2.Възложителят удължава обявените срокове, когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение, както и в случаите на чл.29, ал.3 от ЗОП.

1.3.Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в Обявлението за обществена поръчка.

1.4.Възложителят може да удължи предварително обявените срокове в процедурата, когато:

- в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта

- това се налага в резултат от производство по обжалване

1.5.Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите посочени в чл. 39, ал. 1, т. 1, предл. 2, т. 2 – т. 7 от ЗОП, както и по своя преценка – в случаите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

1.6.Когато не е подадена нито 1 оферта, Възложителя разполага с една от следните възможности:

- да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение – чл. 39, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗОП

- да удължи срока за получаване на офертите – чл. 27а, ал. 9 от ЗОП

1.7.При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 6 или ал. 2 от ЗОП Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по чл. 39, ал. 1 или ал. 2 от ЗОП.

1.8.Възложителя може да осъществи контрол върху съдържанието на съставените от комисията протоколи за законосъобразност, и в случай че установи нарушения, които могат да се отстранят – дава задължителни писмени указания, съгласно чл.36а от ЗОП.

2. Комисия за отваряне, разглеждане и класиране на офертите

2.1.Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове, след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

2.2. Комисията се състои от нечетен брой членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

2.3.Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

3.Започване на работа на Комисията

3.1.Комисията започва своята работа на мястото и в деня и часа посочени в Раздел ІV.3.8. на Обявлението за обществена поръчка.

3.2.При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, включително и за отварянето на плика/овете с надпис “Предлагана цена”, или при провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, при наличие на хипотезата на чл. 71, ал. 5 от ЗОП, председателят на Комисията уведомява в писмен вид участниците в процедурата и организира публикуване на съобщението в профила на купувача.

4. Легитимация

4.1.Всяко открито заседание на Комисията започва с проверка на легитимацията на участниците и техните упълномощени представители. На заседанието могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване  и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва  отварянето на офертите.

4.2.Оправомощените по право или по пълномощие лица, както и представителите на медиите и другите лица, удостоверяват присъствието си с попълване на Присъствен лист.

5. Първо открито заседание

В заседанието се извършва проверка относно наличието на представените документи

5.1.Комисията отваря една по една офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика.

5.2.Най-малко трима от нейните членове подписват Плик № 3 със заглавие “Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

5.3. Комисията отваря Плик № 2 със заглавие “Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници.

5.4.Комисията отваря Плик № 1 със заглавие “Документи за подбор”, оповестява документите и информацията които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП.

6. Първо закрито заседание

6.1 Комисията разглежда документите и информацията в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол.

6.2 Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

6.3 Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор

6.4.Допълнително изисканите документи се представят в Община Свиленград в запечатан  непрозрачен плик върху който се изписва

Наименование на участника:………………………………………………………………………………….

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………

Тел: ………………………………., Факс: …………………………..: e-mail:……………………………….

“До Комисията за  разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на пътна връзка на автомагистрала „Марица” с индустриална зона „Свиленград“

ДА СЕ ОТВОРИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА!

6.5.Допълнително представените документи могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

6.6.В случай, че няма липсващи документи в офертите на участниците и представените документи отговарят на критериите за подбор, комисията пристъпва към разглеждане на документите в Плик № 2 и извършва оценка на Техническото предложение (в случай, че критерия за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”).

7.Второ закрито заседание

(Провежда се в случай, че са изискани и получени допълнителни документи от участник)

7.1 Комисията пристъпва към разглеждане на:

- допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя

- наличието, редовността и съответствието на  документите съдържащи се в плик № 2, с наименование “Предложение за изпълнение на поръчката“ с изискванията на Възложителя;

-извършване на оценка на Техническото предложение (в случай, че критерия за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”)

8.Второ открито заседание

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

В заседанието се обявяват ценовите предложения на участниците, които отговарят на критериите за подбор

8.1.Комисията публично обявява оценяването по показателите, различни от цената (в случай, че критерия за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”)

8.2.Комисията отваря пликовете с надпис “Предлагана цена“ и оповестява предложените от всеки от участниците цени по реда на постъпване на офертите и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

9.Трето закрито заседание

9.1.Комисията пристъпва към оценка и класиране на ценовите предложения на участниците, съгласно избрания критерий.

9.2.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

9.3.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта" и тази оферта не може да се определи по реда на т. 9.2.

10.Обявяване на резултатите

10.1.Възложителят обявява решение класирането на участниците и определя участника класиран на първо място за изпълнител не по-късно от 5 работни дни след приключване на работата на Комисията. В решението се посочват и отстранените от процедурата участници и мотивите за отстраняването им.

10.2.Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

10.3 Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал.3 ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

11.Правомощия на Комисията.

11.1.Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

-който не е представил някой от изискуемите от Възложителя документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

-за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

-който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

-който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

-за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

11.2.Комисията при необходимост може по всяко време:

-да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

-да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

11.3.Когато офертата на Участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, за представянето на което определя разумен срок, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Искането за обосновка се прилага само когато са налице три или повече оферти, подлежащи на оценка. Проверката се осъществява преди извършването на оценка по съответните показатели в Методиката за комплексна оценка на офертите.

11.4.Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

11.5.Когато Участникът не представи в срок писмената обосновка или Комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, Комисията предлага на  Възложителя Участника да се отстрани.

11.6.Когато комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

11.6.Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

Раздел VІІ - сключване на договор

1.Срок за сключване на договора

Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва в едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя, с което е обявено класирането на участниците и определянето на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от 14 дни от датата на заинтересованите участници.

2.Необходими документи

2.1.Удостоверения от компетентен орган, че лицата подписали декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” от ЗОП не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.2.Удостоверение от компетентен орган, че избраният за Изпълнител не е обявен в несъстоятелност; не се намира в производство по ликвидация; не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

ЗАБЕЛЕЖКИ:

-Участникът, избран за Изпълнител не представя такъв документ, ако той се отнася до обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.

2.3.Удостоверения от компетентни органи, че участникът няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към Община Свиленград, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2.3.Гаранция за изпълнение на договора

2.4.Нотариално заверено споразумение между участниците или съдружниците в обединението/консорциума с попълнени данни за обща банкова сметка. (В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице)

2.5.Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ– в случай, че Участникът, избран за изпълнител е подал оферта под формата на обединение, което не е юридическо лице.

2.6.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако обединението се състои от чуждестранни ФЛ и/или ЮЛ, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени

3.Изисквания към документите

Всички удостоверения от компетентните органи трябва да са издадени до 30 дни преди датата на подписване на договора, с изключение на свидетелството за съдимост, което с валидно 6 месеца от издаването му. Удостоверенията се представят в оригинал или заверено копие. Когато Участник е чуждестранно юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 3 от ЗОП.

4.Последици от отказа за подписване на договор

4.1.Ако обявеният за Изпълнител не подпише договор в едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител, Възложителят разполага с една от двете възможности:

-да определи за Изпълнител класираният на второ място Участник

-да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка (в случай, че няма класиран на второ място участник)

За отказ се приема и неявяването в срока, определен от Възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.

4.2.В случай, че Възложителят определи за Изпълнител втория класиран Участник, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по т. 4.1.

5.Отмяна на решението за избор на изпълнител

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП. В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

Раздел VІІІ - ОБЖАЛВАНЕ

1.Право на жалба

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, както и тези действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

2.Орган, пред който се подава жалбата

Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва.

3.Срок за подаване на жалба

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от:

3.1.изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

3.2.получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3.3.публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

4.Активна процесуална легитимация

4.1.Жалбата може да се подава от:

- всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 3.1 и т. 3.3;

- всеки заинтересован кандидат или участник в процедурата - в случаите по т. 3.2;

4.2.В случаите по т. 3.1 и т. 3.3, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра  на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

5.Действие на жалбата

5.1.Жалбата срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка се спира до влизане в сила на:

-определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

-решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

5.2.Жалбата срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

6.Обезщетения за вреди

Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административно-процесуалния кодекс.