| Сграда/Адрес | Многофамилна жилищна сграда, кв.Изгрев” бл.№7 вх.А,Б,В и Г- гр.Свиленград |
| --- | --- |
| Код по кадастър |  |
| Въведена в експлоатация | 1982 |
| Разгъната застроена площ | 5681,19 | m2 |
| Отопляема площ | 4538 | m2 |
| Площ на охлаждания обем |  | m2 |

| Скала на енергопотреблението по първична енергия | Актуално състояние | След ЕСМ |
| --- | --- | --- |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ | Дял на ВЕИ |
| --- | --- |
| Отопле-ние | Венти-лация | Охлаж-дане | Гореща вода | Осветле-ние | Други |  |
| 76,86% |  |  | 9,44% | 3,2% | 10,5 |  |

`

# Text boxes

за  енергийните  характеристики

на  сграда в експлоатация

Валиден до:

24.03.2026г.

Номер

236ЕНА042

СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

ДА

НЕ

Актуални енергийни  характеристики

по потребна енергия

Издаден на

24.03.2016г.

до:

Срок на освобождаване от данък сгради

00236

Рег.номер

Подпис, печат

Издаден от

„ЕН АР КОНСУЛТ” -ЕООД

от:

| Разход на енергия за отопление, вентилация и БГВ | 212,4 kWh/m2 |
| --- | --- |
| Разход на енергия за охлаждане | kWh/m2 |
| Общ годишен разход на енергия | 882,089 MWh |
| Емисии СО2 | 340,72 t/год |

A

B

C

C

D

E

F

F

G

Съставен на

24.03.2016г.

Съставен от

„ЕН АР КОНСУЛТ” -ЕООД

2

БАЗОВА  ЛИНИЯ  НА  ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

ЕНЕРГИЙНИ

ХАРАКТЕРИС-ТИКИ

Специфичен разход на енергия

Емисии СО2

Потребна  енергия

Годишен       разход на енергия

Първична  енергия

Актуално състояние

След

ЕСМ

Актуално състояние

След

ЕСМ

По норми при влизане в експлоа-тация

По действа-щите към момента норми

371,73

kWh/m2

205,9

kWh/m2

194,4

kWh/m2

90,0

kWh/m2

138,9

kWh/m2

80,6

kWh/m2

1686,91

MWh

934,374

MWh

882,089

МWh

408,402

МWh

630,328 МWh

365,763

МWh

340,72

t/год.

218,77

t/год

Нетна енергия

114,1

kWh/m2

34,6

kWh/m2

71,7

kWh/m2

27,2

kWh/m2

ЕНЕРГИЙНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  СГРАДАТА

Енергия от възобновяеми

енергийни източници

1

…

МWh

…

МWh

… kWh/m2

Ограждащи конструкции и елементи

Наименование

Площ,

Коефициент на топлопреминаване

Действи-телен,

Референ-тен

m2

W/m2K

W/m2K

Стени

2682

1,78

0,28

Оценка на състоянието:

За част от ограждащите елементи има положена топлинна изолация с недостатъчна дебелина.

Прозорците са дървени слепени ,  метални  с големи фуги, ПВС стара дограма и ПВС нова дограма в добро състояние.

При присвояване на тераси към отопляемия обем са се получили ограждащи елементи с много лоши  топлотехнически  показатели- стени ,покриви и подове с високи коефициенти на топлопреминаване, прозорци метална дограма с единично стъкло.

3

Съставен на

24.03.2016г

Съставен от

„ЕН АР КОНСУЛТ” -ЕООД

Прозорци на фасадите

902

3,03

1,4

Прозорци на покрива

Покрив

Под

877

1,04

0,30

877

1,06

0,37

ел.енергия

ел.енергия

т

дърва

Системи за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода

Система

Енергиен

ресурс/

вид на генератора

Годишен разход на потребна енергия

Специфи-чен,

Общ,

kWh/m2

kWh

Отопление

Вентилация

Охлаждане

Гореща вода

Отоплителни  денградуси                                                       2469,8

Общ годишен специфичен разход на енергия  за отопление и вентилация

0,0216kWh/m3DD

Оценка на състоянието:

Отоплението на сградата става с локални отоплителни тела на електроенергия  и твърдо гориво изгаряно в локални печки. Електрическа енергия се ползва чрез електрически конвекторни тела и чрез климатици сплит система.

42

Съставен на

24.03.2016г

Съставен от

„ЕН АР КОНСУЛТ” -ЕООД  ЕФЕКТ” ЕООД

18,3

83264

149,4

678001

Енергоспестяващи

мерки

Срок на откупу-ване,

год.

Подпис, печат

Съставен от

„ЕН АР КОНСУЛТ” -ЕООД

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ

Инвести-

ции,

лева

Спестена  потребна енергия,

kWh/год.

потребна

Съставен на

24.03.2016г

52

ПРЕПОРЪКИ:

/други технически осъществими мерки, оценка на диапазона на възвращаемост на инвестициите и/или разходи-ползи  през жизнения цикъл на сградата/

П1 – включва мерки В1,В2,В3,В4 и С1

Пакети от мерки

П1

Мерки по системите

С1.Мерки по системата на Осветление

Мерки по огр.елементи

В1 Топлинна изолация 	на стени

В2.Топлинна изолация 	на под

В3. Топлинна изолация 	на покрив

В4. Смяна на дограма

Спестени

емисии

СО2 ,

t/год.

220530

39133

58733

172830

281075

27339

48804

115262

71,96

7,0

12,49

29,51

7,23

13,19

11,09

13,81

1000

1208

0,99

4,5

492226

473688

121,95

9,56