Приложение №5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на обществената поръчка е „Доставка чрез покупка на товарен автомобил, тип Самосвал /употребяван/ за нуждите на ОП”Благоустрояване и озеленяване”, гр.Свиленград”

- Технически параметри на автомобила

| 1 | Тип на автомобила | Товарен автомобил – тип Самосвал |
| --- | --- | --- |
| 2 | Двигател | дизелов двигател четирицилиндров с турбокомпресор |
| 3 | Обем на двигателя | минимум 3800 куб.см |
| 4 | Мощност на двигателя | минимум 100 к.с. |
| 5 | Брой оси | 2 бр. задна ос с двойна гума |
| 6 | Гуми | Размер на гумите между 16 и 18 цола , с остатъчен ресурс min 80% |
| 7 | Технически допустима максимална маса на превозното средство | от 6600 кг. до 7600 кг. |
| 8 | Брой места | 6 + 1 места |
| 9 | Оборудване в кабината | странични огледала за задно виждане минимум 2 бр. – ляво и дясно |
|  |  | Тахограф |
| 10 | Година на първоначална регистрация | Не по рано от 2004 год. |
| 11 | Кормилна уредба | Хидро усилвател на кормилната уредба |
| 12 | Волан | Ляво разположен |
| 13 | Самосвален кош | Дължина не по-малко от 300 см. максимум до 400 см. и ширина не по – малко от 220 см. |
|  |  | Тристранно разтоварване на самосвалния кош |
|  |  | Хидравлична система за разтоварване на самосвалния кош посредством телескопично бутало и хидравлична помпа Изцяло стоманен |
| 14 | Скоростна кутия | min 5-степенна, механична плюс задна скорост |
| 15 | Окачване | Ресьорно окачване и на двете оси |
| 16 | Брой врати на кабината | Минимум 3 бр. |
| 17 | Оборудване на шасито | Теглич – min 1 бр. тип ябълковиден |
|  |  | Извод за подаване на електрически ток към ремаркето |
|  |  | Да е оборудван с резервна гума |
|  |  | Без следи от корозия по шасито |
| 18 | Други изисквания | Автомобила да е напълно обслужен от към страна на консумативи / масла , ремъци , филтри /- доказва се с документ Изправен акумулатор |
|  |  | Автомобила да е технически изправен и с добър външен вид |

  - Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя товарния автомобил окомплектован както следва:

- оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка /съгласно Закона за движение по пътищата/;

- окомплектован с резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и крик ;

- с необходимите за регистрацията му документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;

- с платена екотакса и  временни регистрационни табели ако е нов внос .

- при предаването на товарния  автомобил  Изпълнителят трябва да предаде  на  Възложителят -  контактен ключ,  гражданска отговорност валидна поне 30 дни считано от датата на доставката и всички необходими документи за регистрация пред  КАТ

- Място и условия на доставка: Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” –  гр. Свиленград, бул. „България” № 198.

      - Изпълнителят уведомява Възложителя писмено или по е-mail минимум 3 /три/ работни дни предварително, за конкретната дата и час за доставката на автомобила.

      - При доставката ще се извърши проверка на автомобила и оглед за съответствие  му с техническите изисквания /техническата спецификация/. Предаването и приемането се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателния протокол съдържа основанието за съставянето му, номер на шаси на автомобила, предмет на доставката.

- При установяване на несъответствие в техническите изискванията /техническата спецификация/, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В този случай, страните подписват Констативен протокол, в който подробно се описват всички несъответствия и се определя подходящ срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от 7 /седем / работни дни.

# Окончателното подписване на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на „скрити несъответствия”, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на автомобила или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок.

# Гаранционен срок:

3.1 Изпълнителят да представи Гаранционен срок за товарния автомобил минимум 2 /два/ месеца.

3.2 Гаранцията включва  всички разходи за ремонт в срока на гаранцията за  -  труд, резервни части, както и разходите за отстраняването на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя.

# Срок на изпълнение: Срокът за изпълнение на предметът на настоящата обществена поръчка е до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за осигурено финансиране .

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие до изтичането на гаранционния срок на товарния автомобил, и удовлетворяването на всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя.

- Максимална стойност на поръчката: 18 300.00 лева без ДДС или 21 960.00 лева с ДДС. Цената включва всички дейности и разходи по доставката на товарният автомобил до мястото на доставката.

Всеки участник при изготвяне на ценовото предложение трябва да се съобрази с посочената  максимална стойност.

От участие в обществената поръчка ще бъде отстранен участник, който предложи цена по-висока от максимална стойност на поръчката.

- Начин на плащане: Възложителят заплаща по банков път 100% от цената на доставката в срок до 30 (тридесет) календарни дни от надлежно извършване на доставката след представяне на фактура оригинал съдържаща основание – дата на договора, номер на шаси, модел, марка на автомобила, придружена с надлежно подписан  приемо-предавателен протокол за извършената и приета доставка.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията включително и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническата спецификация.

ИЗГОТВИЛ :

Инж. ИВАН АТАНАСОВ

ДИРЕКТОР ОП „БО” СВИЛЕНГРАД